исследование управляемого брюсселятора

в необратимых процессах регуляции многомаршрутных гетерогенных химических превращениях

Д.В. Зарембо,  В.И. Зарембо, А.А. Колесников, Л.В. Пучков

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет), Россия, СПб, Московский пр., 26

ndz@list.ru

Исследования гетерогенных процессов в открытых неравновесных физико-

-химических системах  требует учёта масштабной иерархии структур в пренебрежении их атомно-молекулярным строением. Эти надмолекулярные наноструктуры (НМС) или кластеры выдвигают проблему выбора геометрического объёма как элемента системы, фазового объёма, статистики. Принимаем в качестве  базового элемента системы кластер – наночастицу - первичный кластер (ПК): это статические структурные единицы, из которых формируются иные функциональные кинетические диссипативные структуры (ДС) – вторичные кластеры перколяции  – ВКП (моделируемые генераторами Ван дер Поля), а также их устойчивые синхронные группы – третичные кластеры перколяции (ТКП).

Стационарное решение неавтономного (управляемого) генератора Ван дер Поля (НАГ ВдП) приводим к виду управляемого брюсселятора (тримолекулярной модели), что позволяет смоделировать и обсудить в известной терминологии катастрофы сборки Римана – Гюгонио  бистабильность фазовой траектории для стационарного  режима регуляции.

Энерго-энтропийную суть регулятивных эффектов раскрываем с помощью теории Климонтовича, предложившего метод описания внешней синхронизации одиночных зашумлённых НАГ ВдП и их ансамблей, а также критерия уровня их организованности на основе S-теоремы в автомодельном представлении режима прямого возмущения. Эволюционное слияние паттернов ВКП в ТКП в режиме регуляции и формирование среды из связанных генераторов в энерго-фазовой модели выявило сужение функции распределения N объединённых ВКП по энергиям. Производим количественную оценку увеличения степени упорядоченности по S-теореме Климонтовича. Разность энтропий  играет роль показателя Ляпунова  и определяет относительную степень упорядоченности  N  синхронизированных по отношению к  N  спонтанных  ВКП для .

Показано, что величина N (при постоянстве накачки в стационарном режиме) является управляющим параметром. Эволюция мезофазы в режиме регуляции идёт в направлении экспансии слияния ВКП в ТКП. Однородность неравновесной системы и долговременная (фазово-переходная) память,  как  показал  анализ, связаны причинно-следственно.