ИЗУЧЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ НИЗКОИНДУКТИВНОЙ ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ

Д.Л.Кирко, А.С.Савелов, С.А.Саранцев

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Россия, 115409 Москва, Каширское шоссе 31. kirko@plasma.mephi.ru

Низкоиндуктивная вакуумная искра исследуется ввиду моделирования пинчевых процессов высокотемпературной плазмы и возможности использования в рентгенолитографии. Вместе с тем, плазма искры является мощным источником электромагнитного излучения в высокочастотном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра [1,2]. Плазма вакуумной искры формируется при эрозии металлических электродов (сталь, медь) в вакууме при разряде конденсаторной батареи емкостью 20 мкФ, зарядном напряжении 5-15 кВ, токе разряда 100-150 кА и периоде 8,5 мкс. При развитии разряда на зависимостях тока от времени наблюдается особенности связанные с пинчеванием разряда. Этот временной диапазон соответствует появлению интенсивных высокочастотных колебаний в диапазонах 5-20 МГц и 0,1-1 ГГц. Наиболее интенсивные колебания присутствуют на частотах 12 МГц и 15 МГц, а также 0,21 ГГц и 0,42 ГГц. Ввиду достаточно сильного тока, текущего через плазму, в области плазмы могут возникать значительные магнитные поля в диапазоне B=103-104 Гс. Согласно более ранним измерениям основные параметры плазмы в области пинча составляют: температура T=(1-2)(105 K и концентрация ne=1019-1020 см-3. Ввиду этого в плазме возможно существование различных магнитозвуковых волн в частотном диапазоне 106-1010 Гц [3]. Данные волны будут существовать в объеме пинча, а также распространяться в смежной области плазменной оболочки. После пинчевания плазмы в начале стадии разлета плазмы возможно развитие турбулентных хаотических процессов, что также может приводить к возникновению колебаний. Исследование процессов, приводящих к генерации высокочастотного излучения, является важным для понимания стадий формирования плазмы. Характеристики рассмотренных магнитозвуковых волн соответствуют полученному частотному диапазону колебаний и могут объяснить данное явление.

ЛИТЕРАТУРА

[1] О.А. Башутин, А.С. Савелов, Е.Д. Вовченко. Физика плазмы. 35 (2009) 883.

[2] Д.Л. Кирко, А.С. Савелов, Э.И. Додулад. Матер. VII Росс. конф.: Соврем. средства диагн. плазмы. НИЯУ МИФИ, М., (2010) 139.

[3] Н. Кролл, А. Трайвелпис. Основы физики плазмы. Мир, М., 1975.