О ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ 
ДИФФУЗИИ ЭЛЕКТРОНОВ В СТАЦИОНАРНЫХ ВЧ РАЗРЯДАХ 
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

В.С. Желтухин, В.Ю. Чебакова

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
Россия, г.Казань, ул. Кремлевская,18, E-mail: vchebakova@mail.ru

При моделировании установившихся ВЧ разрядов пониженного давления одним из основных уравнений является уравнение диффузии электронного газа,

|  | (1) |
| --- | --- |

Здесь Da = Da(Te) – коэффициент амбиполярной диффузии, ne – концентрация электронов, Va – вектор скорости газового потока, νi= νi(Te) – частота ионизации   На границе разряда с поверхностью разрядной камеры (РК) обычно ставится условие

| , | (2) |
| --- | --- |

которое интерпретируется как рекомбинация электронов на стенках РК. Однако,  это условие приводит к бесконечному значению скорости электронов

| , | (3) |
| --- | --- |

вблизи стенки РК, что противоречит физике разряда. Здесь Ve – вектор макроскопической скорости электронов, μe – подвижность электронов, EП –потенциальная составляющая вектора напряженности электрического поля.

В работе приводится вывод и обоснование граничного условия III рода

| , | (4) |
| --- | --- |

где n – внешняя нормаль к границе области.

Проведено сравнение результатов численных расчетов решений краевых задач (1), (2) и (1), (4). Обе задачи являются нелинейными задачами на собственные значения, спектральным параметром которых, в силу зависимостей Da и νi от Te, является значение электронной температуры Te0 в центре РК. Установлено, что нормированные к единице распределения ne(r) при использовании граничных условий (1) и (4) существенно отличаются лишь непосредственно вблизи границы РК. Однако значение электронной температуры, полученное в результате решения нелинейной задачи на собственные значения (1), (2)  оказывается значительно меньше значения Te0, полученного в результате решения задачи (1), (4), что приводит к заниженным оценкам мощности разряда.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 10-01-00728а) и Министерства образования и науки РФ (госконтракт от 06.09.2010 г. № 14.740.11.0080).

ЛИТЕРАТУРА

[1]. Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотные разряды пониженного давления: Теория и практика применения. – Казань: Изд-во Казан. ун-та. 2000.