ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА ДЛЯ НАКАЧКИ ПЛАНАРНЫХ ИНФРАКРАСНЫХ ЛАЗЕРОВ

А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин, П.А. Гончаров, В.В. Киселев, А.П. Дроздов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Россия,

119991, Москва, ул. Вавилова, 38, E-mail: mineev@kapella.gpi.ru

В последние годы быстрыми темпами развиваются инфракрасные (ИК) лазерные системы, создаваемые на базе нового поколения мощных компактных газоразрядных молекулярных СО2- и СО-лазеров, как непрерывного, так и импульсно-периодического действия, имеющих повышенные удельные выходные характеристики и высокое качество когерентного излучения в диапазоне длин волн 5 – 10 мкм. К их числу, в первую очередь, относятся планарные волноводные ИК лазеры, возбуждаемые высокочастотным (ВЧ) разрядом с диффузионным охлаждением и использующие гибридный волноводно-неустойчивый резонатор. Это связано с тем, что однородное возбуждение широкоапертурных областей таких лазеров решается благодаря особенностям пространственной структуры поперечного ВЧ разряда, который в диапазоне частот 10 – 150 МГц обладает повышенной устойчивостью относительно перехода разряда из объемного в контрагированное состояние при увеличении, как давления рабочего газа (более 100 Тор), так и удельного энерговклада в плазму разряда (более 100 Вт/см3). Здесь следует также отметить многообразие конструкторских решений поперечного ВЧ разряда и открывающуюся возможность, как непрерывного, так и импульсно-периодического режима работы лазеров с частотами повторения в десятки килогерц [1-4]. В исследованиях газоразрядных лазеров следует также отметить интерес к лазеру на атомарном ксеноне (Хе), излучающему на нескольких переходах в области длин волн 2 - 3 мкм. При переходе от возбуждения продольным разрядом постоянного тока низкого давления к возбуждению ВЧ разрядом при средних давлениях (~100 Тор) мощность лазера увеличилась в сотни раз и он был отнесен к классу мощных лазеров. Наилучшие результаты были получены в системах с планарной геометрией активной среды [5-7].

В данной работе исследованы выходные характеристики излучения и газоразрядные параметры активной среды – низкотемпературной плазмы ВЧ разряда планарных СО2-, СО- и Хе-лазеров, созданных на основе одной конструкции и возбуждаемых широкоапертурным (3х40х400 мм) ВЧ-разрядом на частоте 40 МГц.

Экспериментально изучена зависимость плотности вкладываемой ВЧ мощности от давления рабочего газа CO2:N2:He:Xe=1:1:3:0,25 в диапазоне 50 – 110 Тор. Определены значения плотности мощности 1 – 4 Вт/см2 в режиме нормальной плотности тока разряда - важные для оптимизации и масштабирования генерационных характеристик мощных планарных СО2-лазеров. Исследована зависимость выходной мощности лазера с ВЧ-накачкой от температуры электродов в диапазоне от +20 оС до -30 оС. На основе экспериментальных данных можно утверждать, что происходит удвоение выходной мощности лазера при понижении температуры на 45 оС. Достигнута непрерывная мощность излучения СО2-лазера ~100 Вт при КПД ~10%.

СО-лазер имеет много существенных преимуществ, связанных с потенциально большим КПД преобразования, вдвое меньшей длиной волны (5-6 мкм) и большей плотностью мощности в сфокусированном пучке. Показано, что основные конструктивные решения планарного СО2-лазера можно прямо перенести на конструкцию СО-лазера. Охлаждение электродов разряда в СО-лазере производилось хладоном при температуре от -80 до -20 оС и получена выходная средняя мощность излучения более 70 Вт с КПД 10% на длинах волн 5,3 – 6,0 мкм, как в непрерывном, так и в импульсно-периодическом режиме работы с частотой повторения - 1000 Гц, скважностью  50%, средней мощностью накачки ~700 Вт для лазерной смеси газов CO:N2:He:Xe:О2=2:2:15:1:0,3 при давлении ~50 Тор. Расходимость излучения 5,2 мрад. Установлено, что добавка ксенона в рабочую смесь газов и понижение температуры электродов разряда на каждые 10 градусов приводит в обоих случаях к увеличению выходной мощности лазера более чем в два раза.

В Хе-лазере на рабочей смеси Ar:He:Xe=50:50:1 при давлении газа 30-100 Тор в непрерывном режиме получена выходная мощность излучения ~100 мВт на длинах волн 1,73; 2,03; 2,63 и 2,65 мкм. Оптимизация всех параметров лазера, в частности, оптического резонатора и газоразрядных параметров активной среды позволит повысить выходные характеристики (КПД, мощность), сравнимые с лучшими образцами таких лазеров.

ЛИТЕРАТУРА

[1] P.E. Jackon, H. J. Baker, D. R. Hall Appl. Phys. Lett. 54, 1950 (1989).

[2] А.Г. Акимов, А.В. Коба, Н.И. Липатов, А.П. Минеев, П.П. Пашинин, А.М. Прохоров, Квантовая электроника, 16, 938 (1989).

[3] Mineev A.P., Nefedov S.M., Pashinin P.P. Proc. of SPIE, 3686, 35 (1999).

[4] А.П. Минеев, С.М. Нефедов, П.П. Пашинин. Квантовая электроника, 36(7), 656 (2006).

[5] А.А. Кузнецов, М.З. Новгородов, В.Н. Очкин и др. Квантовая электроника, 30(5), 399 (2000).

[6] S.N. Tskhai, Y.B. Udalov, P.J.M. Peters et al. Appl. Phys.B, 62, 11 (1996).

[7] P.P. Vitruk, A.J. Morley, H.J. Baker, D.R. Hall. Appl.Phys.Letts, 67, 1366 (1995).