УДК  537.525

ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА НА СТЕКЛЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБКИ С РАЗРЯДОМ УНИПОЛЯРНОГО ПРОБОЯ ГАЗА

И.В. Герасимов, Т.А. Бритов

Костромской государственный университет  им. Н.А. Некрасова

156961  Кострома, Россия

e-mail: igor_valerger@kmtn.ru

Аннотация

Плотность зарядов  на стеклянной поверхности трубки с разрядом УПГ рассчитывалась по току  с кольцевых зондов  и их площади . По результатам измерений и расчётов  на локальных областях поверхности (под площадью зондов)  оценивалось среднее значение  на всей поверхности трубки и общий ток , стекающий с поверхности трубки за длительность  импульса потенциала  на  поверхности зонда.

Abstract

The density of charges   on a glass surface of the tube with discharge of UBG calculate on current   from ring probes and their square . By results of measurements and calculations   on local areas of a surface (under the area of probes) average value   on all surface of a tube and the general current   which is flowing down from a surface of a tube for duration   of an impulse of potential   on a surface of a probe was estimated.

Наличие на стеклянной поверхности трубки с разрядом УПГ  электрических зарядов [1]  и сильных () импульсных электрических полей, фиксируемых на расстоянии  более 2-х метров от поверхности трубки [2] предполагает присутствие в газовой среде разряда свободных зарядов – только они могут быть источниками электрических полей как на поверхности трубки, так и вокруг неё [3]. Именно такие заряды (причем локализованные в больших объемах, распад которых происходит значительное время, – в течение времени движения этих свободных объемных зарядов – СОЗов – на большой  длине () объема трубки) обеспечивают наличие электрических полей на поверхности трубки и вокруг неё, а также самостоятельность разряда и стационарный характер структуры его свечения [4].

В разреженном газе разряд УПГ возбуждается высоковольтными импульсами треугольной формы, поступающими на единственное покрытие-электрод (ПЭ), с плоской или цилиндрической геометрией, выполненный из металлической фольги или мелкой сетки (1×1 мм) и размещенный на наружной поверхности торцевой или боковой стенки стеклянной трубки. Амплитуда  импульсов - более, частота их поступления на ПЭ – , длительность по основанию  импульсов – .

Измерения локальной плотности электрического заряда, наводимого на поверхности трубки

с  объемом  разряда  УПГ,  позволяют  исследовать  характеристики тех объемных зарядов внутри трубки, которые являются подвижными  источниками зарядов на поверхности трубки и квазистати-

Рис.1. Зависимость плотности электрического заряда на поверхности трубки

от  амплитуды  и частоты потенциала на ПЭ при давлении воздуха

ческих электрических полей внутри объема трубки с разрядом  УПГ и на большом расстоянии от её стенки. Проведение этих экспериментов позволяет устанавливать границы применимости излучательных свойств разряда  в различных технологических процессах [4].

Эксперименты показывают, что поверхностная плотность электрических зарядов задается амплитудой импульсного потенциала на ПЭ и давлением газа в объеме трубки, рис.1,  т.е. существует определенная связь между плотностью молекул (давлением газа) и плотностью заряда, который распределен между этими молекулами. Плотность и время распада свободных объемных зарядов определяют амплитудные величины переменных электрических и электромагнитных полей вокруг трубки с разрядом, продолжительность  их излучения [2].

В настоящей работе представлены результаты экспериментов и расчетов по определению характеристик заряженной среды в объеме трубки.

Рис.2. Результаты расчетов электрического поля на стеклянной поверхности трубки  с разрядом УПГ по плотности заряда на ее поверхности и электрического поля вокруг трубки.

Для измерения плотности электрического заряда на стеклянной поверхности трубки по ее длине (~ 3 м) размещались  6  зондов, представляющих собой узкие (шириной 4 мм) полоски из металлической фольги. Ток поверхностных зарядов, снимаемый этими  зондами, через делитель напряжения поступал на преобразователь сигналов (из аналоговой – в цифровую форму, DSO 2100) и

далее – в компьютер для его  визуализации и обработки. Фиксировались амплитуды сигнала  и  его длительность по основанию импульса , стекающих с поверхности   трубки с разрядом УПГ.

Рис.3. Схема эксперимента по фиксации тока зарядов, стекающих с поверхности стеклянной стенки трубки.

Измерения   проводились  поверхностными зондами (узкие кольца из металлической фольги) на  различных расстояниях от ПЭ (из мелкой металлической сетки, 1х1 мм); ПЭ размещался поверх одного из концов длинной (~ 3м) стеклянной трубки. По току с зондов  и их площади рассчитывались заряды и поверхностная плотность этих зарядов  на поверхности зондов, которая отождествлялась с их плотностью на поверхности стенки трубки под площадью зонда.  По измерениям  на нескольких участках поверхности трубки рассчитывалось среднее значение  на всей ее поверхности и общий ток , который стекает с поверхности трубки за длительность  импульса потенциала  на  ПЭ. Возможность рассчитать потребляемый от источника ток по плотности заряда  позволяет при УПГ даже при отсутствии второго электрода построить ВАХ разряда, рис.4.

Расчет напряженности импульсного электрического поля заряженной поверхности стеклянной трубки разряда УПГ:  – максимальный ток с зонда;  – заряд на зонде, накапливающийся за время

импульса потенциала на ПЭ;     –  плотность заряда на поверхности зонда и

трубки;     – напряженность электричес -кого поля на поверхности трубки.

Рис.4. ВАХ разряда УПГ. Потребляемый от от источника ток рассчитывался умножением тока с одного зонда на отношение площади общей  поверхности трубки  к  площади зонда: .

ЛИТЕРАТУРА

[1] Пат. 2076381 Российская Федерация /Поверхностный и объемный источник зарядов одного

знака/ Герасимов И.В. – заявитель и патентообладатель (приоритет от 25.03.1991), БИ 9 (1997).

[2] Герасимов И.В. О распространении униполярного безэлектродного пробоя газа

// Физика плазмы. – 1988. – Т. 14. – С. 1240–1247.

[3] Герасимов И.В. Излучательные свойства разряда униполярного пробоя газа // Журнал

технической физики. – 1994. – Т. 65. – С. 30–35.

[4] Gerasimov A.I.,Gerasimov I.V. Some aspects  of practical  use  of  radiative  properties of the

electrodeless  discharge   of  unipolar   breakdown  of  gas (UBG) // Proc. Fifth European Conf. on

Thermal Plasma Processes (TPP-5). St.Petersburg. – 1998. – New York.–Begel Hause.  – V. I. – PP.132