О  ЧЕТЫРЁХ ФАЗАХ РАЗВИТИЯ БЕЗЭЛЕКТРОДНОГО РАЗРЯДА

УНИПОЛЯРНОГО ПРОБОЯ ГАЗА (УПГ)

И.В. Герасимов, Т.А. Бриттов

КГУ им. Н.А. Некрасова, Россия, Кострома, 1-Мая, 14

e-mail: igor_valerger@kmtn.ru

Аннотация

Рассматриваются четыре последовательные фазы разряда УПГ, обеспечивающие наличие на стеклянной поверхности трубки с объемом этого разряда присутствие свободных зарядов, а также свойство объема разряда быть источником переменного электрического поля и возможность наблюдать это разряд в качестве самостоятельного и со стационарной продольной структурой свечения газа.

Четыре последовательные фазы разряда УПГ обеспечивают возможность наблюдения этого разряда в качестве самостоятельного и со стационарной продольной структурой свечения газа.

Разряд УПГ возбуждается посредством поступления высоковольтного (в экспериментах ≤ 15 кВ) импульсного  потенциала низкой  частоты  (в  большинстве  экспериментов ) на единственный потенциальный электрод-покрытие (ПЭ),  размещаемый по наружной поверхности стеклянной трубки [1-2].

Первая – темновая (в [3] эта фаза названа индукционной), ненаблюдаемая, например, до 5 минут [1,4], фаза, когда при наличии на ПЭ импульсов высоковольтного потенциала  разряд – свечение газа отсутствует.

По числу электродов разряд УПГ является одноэлектродным разрядом и его формирование (распространение) сопровождается появлением в объеме и на поверхности трубки волны ионизации. Однако волну ионизации постоянного потенциала – волну градиента потенциала считать ответственной за развитие одноэлектродного разряда, за  процесс его распространения по всей длине трубки нельзя, поскольку ионизационные волны затухают по мере удаления от возбуждающего электрода, а наблюдаемый профиль одноэлектродного разряда (в том числе и разряда УПГ) имеет  переменную коническую форму, рис.1.

Рис.1 Переменная коническая форма области свечения разряда УПГ

Поскольку волну потенциала в объеме трубки и на ее поверхности вызывает движение объемного заряда внутри трубки, то выяснение природы этой волны является выяснением природы появления этого заряженного объемного заряда, возникающего в разреженном газе. Исследователи [5] волн ионизации, проделавшие громадный объем экспериментов, еще в 1987 году были вынуждены признать, “…что единой точки зрения о механизмах образования волны в настоящее время нет”.

В разряде УПГ свечение газа появляется вслед продольному движению по газовому объему светящихся заряженных плазменных образований – ЗПО. Особенность разряда УПГ – его распространение происходит без предварительной ионизации газа: сначала появляется ЗПО, а уж затем, вслед его движению - свечение, причем вблизи границы существования разряда УПГ по минимуму давления продольное движение ЗПО происходит на фоне свечения только возбужденных атомов и молекул газа [1,3].

При УПГ формирование свободных объемных  зарядов и результат их взаимодействия с газовой средой не маскируется продольным межэлектродным полем и движением в этом поле возникающих заряженных частиц. Именно это обстоятельство позволило многое выяснить о природе возникновения свободных объемных зарядов (СОЗов), ЗПО и разряда УПГ в целом.

Во второй фазе разряда в объеме газа непосредственно под поверхностью ПЭ возникает [4] первая область его свечения (ОС), объем которой, ее геометрия и осесимметричная локализация задаются давлением газа, радиусом трубки и энергией импульса [1,3], – через его амплитуду, длительность  и ток, потребляемый от источника.

Эксперименты позволили установить, что первоначальная длина объема СОЗа и ЗПО, может превышать радиус трубки в несколько раз. Последующее устранение (диссипация) ЗПО происходит уменьшением сначала его длины. С момента равенства длины ЗПО радиусу трубки радиус СОЗа начинает уменьшаться, а разрядный столб приобретает коническую форму, рис.1. Момент исчезновения (устранения, распада) СОЗа определяет общую длину свечения разрядного столба УПГ. В условиях лабораторных экспериментов [1,3] эта длина могла превышать 5 м (ограничения по длине накладывались только размерами помещения лаборатории и радиусом трубки).

Природу большой первоначальной длины объема СОЗа (и ЗПО в целом) позволили установить эксперименты, в которых использовались ПЭ из мелкой  металлической сетки. Через практически прозрачную сетку стенок ПЭ можно было видеть, что первоначальная длина СОЗа определялась диной заряженной области свечения (ОС) под поверхностью ПЭ, которая, в свою очередь, зависела от параметров импульсного потенциала, поступающего на ПЭ. Максимальная протяженность ЗПО наблюдалась в том случае, если свечение под ПЭ занимало всю его длину, рис.2.

Рис.2.  Свечение газа под поверхностью ПЭ при изменении давления воздуха в трубке,

(сверху вниз): 3 Торра, 2 Торра, 1 Торр, 0.5 Торр и 0.2 Торра.

,,.

В третьей фазе разряда при очередном импульсе потенциала  на ПЭ ОС из-под поверхности ПЭ выталкивается  в основной объем газа трубки, превращаясь на некотором расстоянии от ПЭ в светящееся заряженное плазменное образование (ЗПО) [3], представляющее собой долгоживущий (до десятых долей секунды [2,3]) свободный объемный заряд (СОЗ) отрицательного знака, окруженный светящейся оболочкой из ионизованных, возбужденных и поляризованных (или только из возбужденных  и поляризованных) молекул и атомов разреженного газа [3].

В четвертой фазе разряда УПГ продольным движением светящихся ЗПО по объему газа внутри трубки формируется длина свечение разрядного столба. Последовательный приход импульсов потенциала  на ПЭ вызывает последовательного удаления от ПЭ раннее возникших ЗПО. Процесс продольного движения ЗПО, сопровождается диссипацией заряда СОЗов из их центральной области при сохранении постоянной плотности  оставшегося  заряда, задаваемой только давлением газа . При этом поверхность трубки с движущимися и распадающимися СОЗами  становится источником свободных электрических  зарядов, электромагнитного поля с широким спектром  частот и сильного (до 4-х порядков величины) импульсного электрического поля [2,3].

Рис.3. На рисунке приведен пример изображения сигналов с двух зондов на дисплее компьютера после их предварительной обработки с помощью прибора РС DSO 2100. Фиксируется время прохождения ЗПО под зондами, задержка между сигналами двух зондов мкс; распространение разряда на его длину в мм происходит со средней скоростью .

ЛИТЕРАТУРА

[1] Герасимов И.В. О распространении униполярного безэлектродного пробоя газа

// Физика плазмы. – 1988. – Т. 14. – С. 1240–1247.

[2] Пат. 2076381 Российская Федерация /Поверхностный и объемный источник зарядов одного знака/ Герасимов И.В. – заявитель и патентообладатель (приоритет от 25.03.1991), БИ 9 (1997).

[3] Герасимов И.В. Излучательные свойства разряда униполярного пробоя газа // Журнал

технической физики. – 1994. – Т. 65. – С. 30–35.

[4] Королев Ю.Д., Месяц Г.А. Физика импульсного пробоя газа. М.:Наука.1991.

[5] Асиновский Э.И., Василяк Л.М., Марковец В.В.,Токунов Ю.М. Исследование высокоскоростных пробойных волн при напряжении 250 кВ.// Журнал технической физики. –1987.– Т.57.– С.703–708.

.