ИЗУчение закономерностей энерговклада в индуктивный ВЧ разряд при переходе от нелокального к локальному режиму ввода ВЧ мощности

К.В.Вавилин, М.А.Гоморев, Е.А.Кралькина, П.А.Неклюдова, В.Б.Павлов

Физический факультет МГУ, Москва ГСП-1, 119991, Российская федерация, e-mail: ekralkina@mail.ru

Ранее [1] при исследовании энерговклада в индуктивный ВЧ разряд низкого давления, горящего в режиме нелокального ввода ВЧ мощности, было показано, что эффективность вложения ВЧ мощности увеличивается с ростом давления. Теоретическая и численная модели пространственно ограниченного индуктивного источника плазмы [1] объяснили указанную зависимость  увеличением частоты столкновений электронов с нейтральными частицами. Численные расчеты [1] были выполнены в предположении, что плазма однородна в объеме источника. Известно, что при давлениях, когда длина свободного пробега электронов становится меньше ширины скин-слоя появляется сильная пространственная неоднородность параметров плазмы. Цель настоящей работы состояла в экспериментальном исследовании параметров плазмы и закономерностей энерговклада в плазму индуктивного ВЧ разряда при давлениях, когда происходит переход от нелокального к локальному режиму ввода ВЧ мощности.

В работе были использованы цилиндрические источники плазмы диаметром 15 и 7.5см, длиной 15 и 4см соответственно. Разряд возбуждался с помощью спиральных антенн, расположенных на боковой поверхности источников плазмы. Эквивалентное сопротивление плазмы, характеризующее эффективность поглощения ВЧ мощности, измерялось с помощью метода, изложенного в [1]. Параметры плазмы определялись с помощью зондового и спектрального методов. Измерения проводились в аргоне и неоне при давлениях 0.1-5Тор.

Измерения показали, что при давлении неона 1Тор и давлении аргона 0.3Тор, когда длина свободного пробега электронов становится меньше ширины скин-слоя, появляется резкая неоднородность плазмы: резко падает интенсивность свечения в центральных областях разряда (рис. 1, 2, 3, 4). Одновременно с появлением радиальной неоднородности разряда понижается эквивалентное сопротивление плазмы, характеризующее эффективность поглощения ВЧ мощности плазмой (рис. 6, 7).

Литература

Кралькина Е.А., УФН, 2008, том 178, стр. 519-540.

# Text boxes

а                 б	     в

Рис.2. Фотография разряда при его горении в Н-моде. Неон, давление 1Тор (а,б), 1.5Тор (в). Ppl= 50Вт. a - высота источника плазмы L=4.5см; б - высота источника плазмы L=2.5см,; в - высота источника плазмы L=1.5см.

Рис.3. Радиальный профиль интенсивности свечения плазмы.

Рис.5. Зависимость эквивалентного сопротивления плазмы от величины мощности, поглощенной плазмой, для  давлений 0,3-10 Тор, газ - неон.

а                 б                 в

Рис.1. Фотография разряда при его горении в Н-моде. Аргон, давление 1Тор. a - высота источника плазмы L=1см Ppl=  6 Вт; б, в - высота источника плазмы L=4.5см, Ppl= 30, 50 Вт соответственно.

Рис.4. Динамика интенсивности свечения плазмы неона в центре источника плазмы при различных давлениях неона. L=4.5см.

Рис.6. Зависимость эквивалентного сопротивления плазмы от величины мощности, поглощенной плазмой, для давлений 0,1-1 Тор, газ - аргон.