ФОРМЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО И АНОМАЛЬНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА МЕЖДУ СТРУЙНЫМ КАТОДОМ И ТВЕРДЫМ АНОДОМ

Шегай М.И., Гайсин Аз.Ф.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Россия, 420015, Казань, ул.К.Маркса, 68,

almaz87@mail.ru

Экспериментальные исследования паровоздушного разряда проводились в диапазоне давлений Р = 103(104 Па, при напряжениях U = 200(1500 В, диаметрах струи dc = 3(5 мм, длине струи lс = 30(40 мм. В качестве электролита были использованы насыщенные растворы NaCl в технической воде. Особенности течения и испарения струйного электролитического катода из насыщенного раствора NaCl без разряда при Р = 103  Па показаны на рис. 1. В данном случае анод был плоским из меди М1. Время экспозиции одного кадра (0.04 с. Как видно из рис. 1,а, струя электролита вблизи медной цилиндрической трубки (наверху) имеет форму усеченного конуса из-за поверхностного натяжения жидкости. Медная трубка служит также для подвода электролиту отрицательного потенциала. Диаметр струи от 3 до 5 мм определяется диаметром трубки. В направлении течения струя электролита сужается и принимает цилиндрическую форму. Почти до медного анода струя электролита при пониженных давлениях является непрозрачной и насыщена мельчайшими пузырьками воздуха. При пониженных давлениях (Р = 103 Па) образуется пористая структура струйного электролитического катода и электролит на поверхности медного анода начинает кипеть, что ведет к образованию множества пузырьков различного диаметра. При этом струя электролита вблизи медного анода расширяется и приобретает конусообразную форму (рис. 1,б). Иногда в конце струи возникают пузырьки различного диаметра (рис. 1,в). Эти пузырьки начинают двигаться вдоль струи. На рис. 1г показана другая форма пористой струи электролита, которая

а                                    б                                 в

г                                    д                                 е

Рисунок 1. Фотографии течения струйного электролитического катода без разряда при Р = 103 Па, G = 4,5 г/с и dc = 4 мм

доходит до середины струйного электролитического катода и имеет цилиндрическую форму. В данном случае пористость струи существенно возрастает. С течением времени пористая струя цилиндрической формы отрывается от медного анода (рис. 1,д). В дальнейшем из-за испарения электролита струя расслаивается и начинает вблизи медного анода разрушаться (рис. 1,е).

ЛИТЕРАТУРА

[1]   КаюмовР.Р., Гайсин Ф.М. Некоторые особенности многоканального разряда между струей электролита и электролитической ячейкой // ТВТ. 2008. Т. 46. С. 784.