О ВЛИЯНИИ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО АНОДА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТНЫМ КАТОДОМ

Тазмеев Х.К., Арсланов И.М., Тазмеев Г.Х.

Камская государственная инженерно-экономическая академия, Россия, 423810, г.Набережные Челны, проспект Мира 69/19. tazmeevh@mail.ru

Газовый разряд с жидким электролитным катодом представляет интерес как источник объемной плазмы атмосферного давления, обладающей большими возможностями практического применения. Примечательно то, что такой разряд можно получить с помощью достаточно простых технических средств в широких интервалах тока и мощности. В данной работе проведены экспериментальные исследования в пределах 5-17 А и 6-25 кВт. Источником питания служил трехфазный двухполупериодный выпрямитель с П-образным сглаживающим фильтром. Ток менялся ступенчатым варьированием балластного сопротивления. В качестве электролита использовались водные растворы поваренной соли с удельной электрической проводимостью  = (0,5-1,6) См/м. Анод был изготовлен из меди, стали и чугуна в виде стержней и дисков, охлаждаемых водой. Межэлектродное расстояние l менялось от 50 до 150 мм.

Особенностью разряда в исследованном диапазоне параметров является наличие пульсаций тока с достаточно высокой частотой, находящейся в мегагерцовом диапазоне. Обнаружено, что металлический электрод, используемый в качестве анода, влияет на амплитудную характеристику колебаний тока, вызывая случайные возмущения, которые приводят к значительному увеличению амплитуды (рис.1а, нижняя осциллограмма). Такие возмущения чаще наблюдаются с медными анодами.

Рис.1. Осциллограммы токов и напряжений. Анод – медь Ø 25 мм.  = 1,6 См/м. l = 100 мм.

Установлено, что частота появления возмущений зависит от степени нагретости рабочей поверхности анода. В тепловых режимах, при которых рабочая поверхность анода находится в сильно нагретом состоянии, случайные возмущения колебаний исчезают (рис.1б). В работе анализируются причины возникновения таких возмущений и рассматриваются способы их устранения.