ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЧ ПЛАЗМЕННОГО КАНАЛА ПО СИГНАЛАМ РАССЕЯНИЯ

В.А. Битюрин, В.Г. Бровкин. П.В. Веденин, Н.М. Рязанский

Федеральное государственное учреждение науки

Объединенный институт высоких температур РАН

Россия, Москва, 125412. E-mail: brovkin47@mail.ru

Эксперименты проводились в воздухе в  диапазоне давлений P = 70 – 150 Torr. Источником микроволнового излучения служил работающий в импульсном режиме магнетрон:  kW, 1 - 7 μs, f =13 GHz (,  – транспортная частота столкновений электронов, ). В разрядной камере диаметром 0.7 m и длиной 1 m с помощью диэлектрической линзы формировался слабо расходящийся волновой пучок. Перехваченное сферическим зеркалом линейно поляризованное излучение направлялось обратно навстречу волновому пучку. Вдоль оси камеры (оси x) устанавливалась характерная интерференционная картина с максимумами и минимумами функции . Область локализации плазменного образования стабилизировалась в фокусе (x=0) с помощью луча лазера, распространявшегося вдоль вектора электрического поля  и создававшего начальный фон электронной концентрации.

Динамика разряда исследовалась на основании анализа материалов фоторегистрации, осциллограмм сигналов СВЧ и оптического излучения из области разряда. Из фотографий следует, что видимые размеры сформировавшегося плазмоида таковы:  (вдоль оси z),  (в плоскости , проходящей через центр плазмоида и перпендикулярной его оси). Антенна, установленная параллельно оси z, перемещалась в “волновой зоне”. Осциллограммы сигналов с приемной антенны  и ФЭУ в трех точках на оси x представлены на рис. 1.

Величина сигнала пропорциональна квадрату амплитуды суммарного электрического поля

, 	(1)

где , - z- компоненты внешнего и рассеянного поля

Рис. 1

,	(2)

- расстояние от расположенного в фокусе центра канала до антенны, ,  - комплексная амплитуда дипольного момента  плазмоида (), -. Зависимость функции  от времени отражает динамику рассеянной мощности в координате x на невозмущенном плазмой фоне .

Осциллограммы , свидетельствующии о наличии трех основных этапов эволюции  плазменного образования подтверждают результаты теоретического исследования [1]. В начале развития плазменного облака  его размеры и концентрация электронов еще столь малы, что вклад рассеянного излучения не виден на стационарном фоне  ().  На динамическом этапе  быстрого изменения функции , связанного с развитием стримера, фаза  определяет ход кривой :  (рис. 1a), , (рис. 1b). При выполнении условия  () приемная антенна практически “не видит” канал (рис. 1c), наличие которого выявляет ФЭУ. На третьем этапе , протекающем  в условиях ионизационно ( рекомбинационного квазиравновесия, размеры плазмоида, электронная концентрация и проводимость, поглощаемая мощность и т.д. являются квазистационарными функциями [1].

Схема на рис. 2. демонстрирует возможности  предлагаемого нами метода диагностики плазменного канала рассеянной СВЧ волной.

На рис.3 представлена зависимость средней скорости распространения стримера, определяемой как

,                 (3)

от параметра  ( -

Рис.2                                 амплитуда в фокусе,  -

пробойное значение) при давлении P = 75 Torr.

Рассеянное излучение содержит информацию об амплитуде дипольного момента . При расшифровке осциллограмм использовалось выражение:

,	(4)

где , , , +. В него входят искомая амплитуда , отношения измеряемых величин ,  и неизвестное распределение фазы .

Использовалась следующая схема нахождения величины : 1) из осциллограмм получены наборы значений ,  в точках ; 2) аппроксимация данных ,  функциями ,  варьированием параметров , . . Искомая величина: .

На основании полученного результата

Рис. 3            оценены интегральные характеристики плазменного диполя для условий  P = 75 Torr,  cm, , ,  ().

1.Эффективная поверхность рассеяния плазмоида в 7.5 раз меньше, чем у полуволнового металлического вибратора .

2. Амплитуды полного нескомпенсированного заряда и усредненного по длине канала  электронного тока проводимости

, ,	(10)

примерно  равны

nC, 7 A,  	(11)

Подчеркнем, что эти оценки получены на основании только лишь данных опытов без привлечения каких – либо моделей. Для расширения возможностей предлагаемого метода необходимо ввести в рассмотрение упрощающие предположения:

, ,	(12)

где ,  - поле и электронная проводимость  в центре канала, , , , ,

,,

, . Форм-факторы  и  отражают соответственно вклады в амплитуду  полей, создаваемых зарядами и токами.

Решение системы уравнений (12)

, ,	(13)

где

, , ,

зависит только от нормированной амплитуды дипольного момента , нормированного эффективного объема  и форм-фактора . Величина , форма и размеры плазменного диполя оцениваются из опытов. Однако на основании фотографий трудно судить об особенностях распределения функции проводимости , поэтому в дальнейшем будем рассматривать усредненные по объему V  интегральные характеристики плазмы

,,	(14)

где  - параметр, характеризующий степень заполнения плазмой объема . На рис. 4 приведены зависимости усредненной электронной концентрации  и поглощаемой мощности  от степени заполнения η

для распределения проводимости

,

Рис. 4                                                   ,  ,            (15

Плазма находится внутри объем эллипсоида вращения ,    (см. выше).  Для распределения (15) степень заполнения определяется величиной параметра p: ,

Из рисунка следует, что интегральные характеристики плазмоида мало чувствительны к деталям распределения  электронной проводимости...

Экспериментально исследована динамика рассеянной плазменным диполем СВЧ волны в воздухе в диапазоне давлений Р=70-150 Torr.

Получены значения дипольного момента, поглощаемой мощности, проводимости, электронной концентрации, тока, заряда,  эффективной поверхности рассеяния плазменного диполя.

[1]. Битюрин В.А., Веденин П.В.  ЖЭТФ. 2010. Т. 138.  В. 3. С. 577.