ИМПЕДАНС ЕМКОСТНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО РАЗРЯДА ПРИ БОЛЬШОМ РАЗМЕРЕ ЭЛЕКТРОДОВ

Двинин С.А.

МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Россия, 119991, Москва, Ленинские Горы 1-2. E-mail: dvinin@phys.msu.ru

Рассмотрена задача о емкостном ВЧ разряде низкого давления ((<<() с электродами большой площади (радиус 22.5 см) при возбуждении его электромагнитным полем частотой 100 МГц. Разряд в этих условиях поддерживается поверхностными волнами, распространяющимися вдоль границы плазма – слой пространственного заряда – металл [1]. Слой пространственного заряда представляет собой область, обедненную электронами, образующуюся вследствие отсутствия термодинамического равновесия между плазмой и стенкой, вдоль которой и происходит перенос энергии электромагнитной волной.

В силу наличия двух границ, в ВЧ разряде возможно существование двух поверхностных волн. Если слои пространственного заряда имеют одинаковые толщины, распределение поля одной волны будет четно, а второй нечетно. Расчет показывает, что длина нечетной поверхностной волны, существенно меньше длины четной. Поэтому пространственный резонанс для этой волны может наблюдаться при меньших радиусах электродов. В условиях, близких к резонансным, амплитуда нечетной волны будет превышать амплитуду четной даже при слабом нарушении симметричности возбуждения разряда. В предположении равенства толщин слоев пространственного заряда у обоих электродов характеристики поверхностных волн рассчитаны в работе [2].

| Рис. 1. Типичная схема технологического плазменного реактора. | Рис. 2 Эквивалентная схема ВЧ разряда. |
| --- | --- |

В последнее время несимметричность возбуждения используется для создания дополнительного ВЧ поля в периферийной области плазмы, позволяющего выровнять пространственное распределение плотности электронов вдоль электрода [3]. Поэтому актуальной становится задача расчета амплитуд поверхностных волн при несимметрии разряда.

Типичная схема технологического плазменного реактора приведена на рис. 1, где использованы обозначения  1, 2 – электроды, 3 – плазма, 4 – слои пространственного заряда между плазмой и стенкой (электродами), L – межэлектродное расстояние, d1, d2, d3 – толщины слоев пространственного заряда.

Как следует из целого ряда работ (см., например, [1]), разряд представляет собой длинную линию передачи. Напряжение на разряде и его ток могут быть рассчитаны по формулам

| , , |  |
| --- | --- |

поэтому первоочередной задачей при расчете импеданса разряда будет изучение дисперсии поддерживающих разряд волн. Плазму будем описывать как среду с диэлектрической проницаемостью , где e, m – заряд и масса электронов, n – их плотность, ( – частота поверхностной волны, ( – частота столкновений электрон нейтрал. На границе между плазмой и каждым электродом формируется обедненный электронами слой пространственного заряда, диэлектрическая проницаемость которого (D принимается равной единице.

Дисперсионное уравнение для поверхностных волн в предположении, что слой пространственного разряда рассматривается как слой пространственного заряда с толщиной, зависящей от плотности электронов, было получено в работе [3] и имеет вид:

где , , 1=1,2, (D, (P – диэлектрические проницаемости слоя и плазмы, (x1, (x2 – толщины слоев пространственного заряда у каждого из электродов, x0 – размер в плазмы, коэффициенты p и ( связаны с постоянной распространения поверхностной волны формулами .

| , . |  |
| --- | --- |

Неодинаковая толщина слоев пространственного заряда может быть связана как с несимметричным возбуждением разряда, так и с осцилляцией границ плазмы в поле низкочастотной волны при многочастотном возбуждении. Результаты расчета коэффициентов замедления поверхностной волны как функции плотности электронов приведены на рис. 3.

Эквивалентную схему разряда, в тех случаях, когда толщины слоев не равны можно представить виде, изображенном на рис. 2. Схема содержит длинную линию, по которой могут распространяться две поверхностные волны, а также токи, которые текут на боковую поверхность вакуумной камеры с электродов, а также  из  центральной  части  камеры.  В этом  случае поле  в плазме каждой из

| а) | в) |
| --- | --- |
| б) | г) |

Рис. 3. Зависимостипостоянной распространения от плотности электронов в плазме. Толщина слоев пространственного заряда соответствует напряжениям на слоях а) – 300, и 30 В, б) – 260 и 70 В, в) – 200 и 130 В, г) – 169 и 152 В. Сплошные кривые на рисунках сверху вниз: постоянная распространения: нечетная волна, волны на уединенной границе с меньшей и большей толщинами слоя, четная волна. Пунктирные кривые представляют собой постоянные затухания для тех же волн. Частота поля 100 МГц, (/(=0.026.

поверхностных волн содержит четную и нечетную составляющие. Представим z компоненты электрического поля в плазме в виде для каждой из собственных волн в виде

, ,

где в силу уравнений Максвелла  является функцией  (и, конечно, (P, (х1 и (х2 и L), a  – функцией . Тогда токи и напряжения в эквивалентной схеме могут быть представлены в виде

, , , ,

а амплитуды поверхностных волн могут быть найдены из уравнений

,

Элементы эквивалентной схемы Zpll и Zplu, Zplint представляют собой сопротивления плазмы, для которых могут быть выписаны модельные выражения, Zml и Zmu – импедансы согласующих устройств.

ВЫВОДЫ.

В работе получены также аналитические выражения для импеданса разряда с учетом возбуждения четной и нечетной поверхностных волн, а также затухающих волн. Показано, что не симметрия может быть обусловлена не только особенностями геометрии разрядной камеры, но также и схемой цепи питания разряда.

Проведен численный расчет структуры поля в разрядной камере и импеданса разряда. При этом поверхностные волны нельзя разделить на четную и нечетную даже при симметричном подводе ВЧ напряжения возбуждаются обе волны. Интерференция этих волн может привести к появлению неоднородности ионизации в пространстве между электродами и нарушению однородности плазмы.

В работе рассчитаны импедансы разряда при возбуждении обеих поверхностных волн и предложена эквивалентная схема разряда, позволяющая найти амплитуды каждой из волн, а также ВЧ токи на боковую стенку разрядной камеры. Полученные результаты позволяют определить условия оптимального возбуждения разряда для реализации однородного разряда с высокой плотностью электронов.

ЛИТЕРАТУРА

1. P. Chabert J. Phys. D: Applied Physics 40 (2007) R63.

2. С.А. Двинин, А.Г. Вологиров, В.В. Михеев, В.С. Свиридкина. Физика плазмы 34 (2008) 746.

3. D. Sung, J. Woo, K. Lim, K. Kim, V. Volynets, G.-H. Kim. J. Appl. Phys. 106 (2009) 023303.