МОДИФИЦИРОВАННОЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ СМЕСЕЙ моно, ди- и триэтиленгликолей С УЧЕТОМ ИХ состава

Сагдеев Д.И., Фомина М.Г., Воробьев Е.С., Мухамедзянов Г.Х.,

Абдулагатов И.М.

Казанский государственный технологический университет, Россия,

г. Казань, 420015, ул. К. Маркса, 68. E-mail: sagdeev@mail.ru

В данной работе рассматривается новый подход к разработке уравнения состояния смесей моно-, ди- и триэтиленгликолей при помощи метода симплексных решеток в широком диапазоне изменения температур, давлений и концентраций.

Свойства применяемых в технологических процессах индивидуальных веществ и их смесей определяются не только природой и содержанием компонентов в смеси, но и условием протекания процесса. Основной задачей при исследовании реальных смесей является выявление закономерностей изменения их свойств от состава и параметров состояния. Получение моноэтиленгликоля (МЭГ) в промышленных условиях включает следующие стадии: приготовление исходного водного раствора окиси этилена в воде, гидратация окиси этилена, выпаривание водного раствора МЭГ и ректификация раствора гликолей с выделением товарных продуктов (МЭГ и побочно получаемых диэтиленгликоля (ДЭГ) и триэтиленгликоля (ТЭГ)) [1]. Для точных технологических расчетов необходимо знание физико-химических и теплофизических свойств не только чистых веществ, но и смесей вышеперечисленных полиэтиленгликолей. Располагая такими зависимостями, полученными методом симплексных решеток с использованием компьютерного моделирования, изменяя концентрации компонентов, температуру и давление, можно находить оптимальные условия проведения технологических процессов, удовлетворяющие требованиям по выходным параметрам.

На основании данных, представленных в работах [2,3], была предпринята попытка описания найденных коэффициентов предлагаемых уравнений через модели состав-свойство и получение единого уравнения для вычисления плотности трехкомпонентных систем для произвольных концентраций компонентов в широком интервале изменения температур и давлений.

При выборе функциональной зависимости для описания плотности полиэтиленгликолей и их смесей от температуры при атмосферном давлении в работе [2] принято уравнение в виде полинома второго порядка

,	(1)

где , ,  - коэффициенты, которые будут участвовать в дальнейшем анализе.

Для описания плотности полиэтиленгликолей и их смесей в широком интервале изменения температур и давлений, представленных в работе [3], было использовано уравнение состояния Тэйта

,	(2)

где коэффициенты  и  зависят только от температуры, а  - плотность полиэтиленгликолей при атмосферном давлении 0,098 МПа, которая вычисляется по выражению (1).

Для разработки функциональной зависимости плотности смесей полиэтиленгликолей от температуры, давления и состава был использован метод планирования эксперимента в виде симплекс-решетчатого плана.

Преимущество симплекс-решетчатых планов состоит в том, что располагая результатами эксперимента для чистых веществ, бинарных систем и одной трехкомпонентной системы, как в нашем случае, можно предсказать значение свойства для трехкомпонентной смеси любого состава. Для трехкомпонентных смесей диаграммы «состав-свойство» по интересующей исследователя переменной (свойство) представляют собой сеть изолиний на треугольнике концентраций [4,5,6].

Пользуясь моделями «состав-свойство», были произведены расчеты с целью построения оптимальной модели на основании имеющихся данных. Из возможных вариантов моделей были отобраны: линейная модель первого порядка с центральной точкой внутри решетки (модель 2), модель второго порядка (модель 4) и модель второго порядка с центральной точкой внутри решетки (модель 5). Расхождение между значениями коэффициентов, рассчитанными по моделям 4 и 5, показали, что полученные отклонения по модели 5 практически отсутствуют. Из-за больших расхождений была удалена из дальнейшего анализа модель 2.

В результате уравнение, полученное по модели 5, позволяет определять плотности смеси МЭГ-ДЭГ-ТЭГ произвольного состава при различных температурах.

Далее проведено сравнение результатов расчета плотности с использованием данных статьи [2] через полученные зависимости коэффициентов от состава (эти данные практически совпадают) и через найденные зависимости для коэффициентов от состава смеси непосредственно по имеющимся экспериментальным данным с поиском неизвестных коэффициентов по общей модели, которая показана ниже:

,	(6)

где

,

при ,

- коэффициенты симплекс-решетчатого плана при различных составах.

Используя результаты работы [2] и те же методики подбора коэффициентов в зависимости от состава смеси, решаем задачу построения зависимости плотности смеси МЭГ-ДЭГ-ТЭГ произвольного состава от температуры и давления. В работе [3] предлагается зависимость для описания данной функции в виде уравнения состояния Тэйта (2), где  и  – коэффициенты, зависящие от температуры смеси по линейным зависимостям  и , в которых коэффициенты , , , и  зависят также и от состава смеси.

Рис.1. Отклонения между расчетными и экспериментальными данными для обобщенной модели зависимости плотности смеси от температуры, давления и её состава

При решении данной задачи были определены зависимости для последних коэффициентов и получена модель с достоверностью описания данных по критерию Пирсона . Следующим шагом вычислений была построена обобщенная модель, где все ее коэффициенты (, , , , , , ) подбирались сразу при сравнении экспериментальных и расчетных данных по плотности от  и . Полученная модель позволила получить более точные результаты. Отклонения между расчетными и экспериментальными данными для обобщенной модели зависимости плотности смеси от температуры, давления и её состава представлены на рис.1.

По проделанной работе можно сделать следующие выводы:

Предложено модифицированное уравнение состояния Тэйта для описания плотности смесей моно-, ди- и триэтиленгликолей с учетом их состава.

Данная модель позволяет рассчитать значения плотности смеси МЭГ-ДЭГ-ТЭГ в зависимости от её состава, температуры и давления, а также построить графики «состав-свойство» для различных значений  и .

Литература

- Дымент О.Н., Казанский К.С., Мирошников А.М. Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена. Химия, М, 1976.

- D.I. Sagdeev, M.G. Fomina, G.Kh. Mukhamedzyanov, I.M. Abdulagatov, J. Chem. Thermodynamics. 43 (2011) 1824.

- D.I. Sagdeev, M.G. Fomina, G.Kh. Mukhamedzyanov, I.M. Abdulagatov, Fluid Phase Equilibria. 315 (2012) 64.

- Зедгинидзе И.Г., Новик Ф.С., Чемлева Т.А. Планирование эксперимента при исследовании многокомпонентных систем. Применение математических методов для исследования многокомпонентных систем. М. 1974.

- Ахназарова С.Л., Кафаров В.В. Оптимизация эксперимента в химии и химической технологии. Высшая школа, М, 1978.

- Н.Ф. Муртазин, Е.С. Воробьев, Ф.И. Воробьева. Вестник Казанского технол. ун-та., 14,11. (2011) 121.