теРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИОДИДОВ МЕТАЛЛОВ В АПРОТОННЫХ ДИПОЛЯРНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ ПРИ 298,15 К

Новиков А.Н. a, Доронин Я.И. a, Соловьев С.Н. b

a Новомосковский институт Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева,

Россия, 301665, Новомосковск, ул. Дружбы, 8. е-mail: anngic@yandex.ru

b Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, Россия, 125190, Москва, Миусская пл., 9

Исследование теплоемкости и объемных свойств растворов электролитов в неводных растворителях представляет интерес, как для развития теории растворов, так и для решения многих практических задач. В настоящее время в технологической практике и научных исследованиях широко применяются апротонные диполярные растворители, их электролитные и неэлектролитные растворы, однако данные по термодинамическим характеристикам этих систем ограничены и их определение остается одной из основных задач химии растворов. Теплоемкость и плотность отражают энергетические и структурные изменения, происходящие при образовании растворов и позволяют выявить особенности сольватационных процессов. Вместе с тем данные о теплоемкости и плотности представляют собой важные справочные величины, которые необходимы для проведения различных физико-химических и технологических расчетов.

В работе экспериментально с высокой точностью исследованы теплоемкости и плотности растворов иодидов бария и кадмия в апротонных диполярных растворителях: диметилсульфоксиде (ДМСО), диметилформамиде (ДМФА), N-метилпирролидоне (МП), ацетонитриле (АН) при 298,15 К.

Для измерения теплоемкости растворов (Ср) использовали герметичный калориметр с изотермической оболочкой и платиновым термометром сопротивления в качестве датчика температуры [1], погрешность измерения Ср составляла не более ±1·10-3 Дж/(г·К). Для исследования плотности (() растворов была использована прецизионная пикнометрическая установка (2(. Погрешность измерения плотности растворов составляла (1(10-5 г(см-3.

Растворители квалификации не ниже ,,ч’’ высушивали молекулярными ситами марки 4А и подвергали двукратной перегонке под вакуумом. Содержание воды в образцах используемых растворителей, определенное титрованием по методу Фишера, не превышало 0,02 масс.%. Безводный ВаI2 был получен из дигидрата иодида бария квалификации ,,х.ч.’’, который после двукратной перекристаллизации из бидистиллированной воды, подвергали осушке при 383-413 К в течение 24 часов, Иодид кадмия квалификации ,,ч.д.а.’’ дважды перекристаллизовывали из бидистиллированной и сушили 3 часа на воздухе при 343 К, затем 12 часов под вакуумом при 333 К. Приготовление растворов проводили в сухой камере, полностью исключающей контакт вещества с влагой воздуха.

Концентрационные зависимости Ср и ( представляют собой монотонные кривые; наблюдается свойственное большинству неорганических солей уменьшение Ср и увеличение (  растворов с ростом концентрации. Это является результатом двух эффектов, влияющих на свойства растворов: с одной стороны, под действием электростатического поля ионов происходит изменение первичной структуры растворителя, приводящее к увеличению удельных теплоемкости и объема (V) раствора, с другой стороны, формирование сольватных оболочек сопровождается уменьшением Ср и V.

На основании экспериментальных данных о Ср и ( были вычислены кажущиеся мольные теплоемкости Фc и объемы Фv иодидов бария и кадмия в ДМСО, ДМФА, МП, АН при 298,15 К.

Для нахождения стандартных парциальных мольных величин  и , соответствующих состоянию бесконечно разбавленного раствора, концентрационные зависимости Фc и Фv аппроксимированы уравнением вида (1) с учетом статистического веса точек, зависящего от погрешности :

,							(1)

где ,  – эмпирические коэффициенты.

Значения  и  иодидов бария и кадмия в ДМСО, ДМФА, МП, АН при 298,15 К приведены в таблице.

Таблица

Стандартные парциальные мольные теплоемкости  (Дж(моль·К)-1) и

объемы  (см3·моль-1) иодидов бария и кадмия в ДМСО, ДМФА, МП, АН при 298,15 К

| Растворитель | Величина | ВаI2 | CdI2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ДМСО |  | 87±20 | 317±20 |
|  |  | 68,2±0,3 | 70,2±0,3 |
| ДМФА |  | 159±20 | 300±20 |
|  |  | 44,9±0,3 | 31,4±0,3 |
| МП |  | 214±20 | 317±20 |
|  |  | 57,0±0,3 | 69,3±0,3 |
| АН |  | - | 259±20 |
|  |  | - | 60,7±0,3 |

Термодинамические функции индивидуальных ионов в растворах представляют собой наиболее строгую количественную характеристику состояния ионов в растворе [3-9], поэтому нахождение стандартных значений теплоемкости ионов в растворах представляет большой теоретический и определенный прикладной интерес. Несмотря на значительный прогресс в развитии экспериментальной техники определить эти величины прямыми методами к настоящему времени не удалось [9]. Поэтому традиционным остается опирающееся на различные допущения [3-9] разделение полученных экспериментально стандартных значений свойств электролитов на ионные составляющие. В данной работе разделение величин  и  ВаI2 и CdI2 в ДМСО, ДМФА и АН на ионные составляющие проводили на основании широко используемых для неводных растворов методов тетрафениларсониевого–тетрафенилборатного (ТАТБ) и тетрафенилфосфониевого-тетрафенилборатного допущений (ТФТБ) [3-9]. Для разделения  и  ВаI2 и CdI2 в МП использовали предложенную в [10-12] систему стандартных значений ионов в МП, основанную на методах сравнительного расчета. При этом опирались на условие аддитивности парциальных мольных величин  и литературные данные о  и  иодид-иона в ДМСО, ДМФА, МП, АН [4,7-8,10-12].

ЛИТЕРАТУРА

- Михайлин Б.В., Воробьев А.Ф., Василев В.А. Ж. физ. химии. 56 (1982) 1937.

- Капустинский А.Ф., Стаханова М.С., Василев В.А. Изв. АН СССР. Отд. хим. наук. (1960) 2082.

- Parker A.J., Alexander R. J. Am. Chem. Soc. 99 (1968) 3313.

- Marcus Y., Hefter G.Т. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 92 (1996) 757.

- Hefter G.T., Grolier J-P.E., Roux A.H. J. Solut. Chem. 19 (1990) 229.

- Hefter G.T., Grolier J-P.E., Roux A.H., G. Roux-Des-granges J. Solut. Chem. 19 (1990) 207.

- Marcus Y., Hefter G. Chem. Rev. 104 (2004) 3405.

- Сафонова Л.П., Кинчин А.Н., Колкер А.М.Ж. физ. химии. 73 (1999) 2154.

- Достижения и проблемы теории сольватации. Структурно–термодинамические аспекты/под ред. A.M. Кутепова.– М.: Наука, 1998.

- Новиков А.Н. Ж. физ. химии. 83 (2009) 13.

- Новиков А.Н. Ж. физ. химии. 83 (2009) 414.

- Новиков А.Н. Известия вузов. Химия и хим. технология. 52 (2009) С.16.