ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ДАННЫХ О СВОЙСТВАХ НАСЫЩЕННОЙ ВОДЫ IAPWS-IF95 В КРИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЛОТНОСТЬ И ДАВЛЕНИЕ

Устюжанин Е.Е., Очков В.Ф., Ко Ч. К.

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Россия, Москва, 111250, Красноказарменная 14, evgust@gmail.com

Рассмотрена комбинированная скейлинговая модель (СМ), которая удовлетворяет масштабной теории критических явлений (МТ) и описывает плотности жидкости и газа (rl,rg) на линии насыщения с помощью соотношений:

ρl = (fd + fs+1) ρc, 					(1)

ρg = (fd - fs+1) ρc,					(2)

где fs = ((l - (g)/(2(c) - параметр порядка, fd = ((l +(g)/(2(c) - 1 – средний диаметр.

Функции fd и fs представлены в следующей форме, предложенной в [1]:

fs = Bs0( ( + Bs1( (+( + Bs2( (+2(+Bd3( 2+Bd4( 3, 		(3)

fd= Bd0( 1-(+ Bd1( 1-(+2 + Bd2( 1-(+2( +Bs3( 2+Bs4( 3,		(4)

где τ = (Tc - T)/Tc – относительная температура, ( и 2( – поправки Вегнера для первого и второго неасимптотических членов, С= (Bsi,Bdi) – регулируемые коэффициенты.

Для представления Ps выбрана комбинированная модель (СМР), предложенная в [2] как сумма скейлинговой и регулярной частей

F(τ,D,B) = Fscale(τ,D, Bp’) + Freg(τ,D,Bp”),				 (5)

где D = (a,Pc,Tc …) – критические характеристики, B = (Bp’, Bp”) - регулируемые коэффициенты.

Скейлинговый компонент Fscale(τ,D, Bp’) опирается на МТ и представлен разложением

Fscale(τ,D, Bp’) = ln(Ps/Pc) = Bp0τ2-α+Bp1τ2-α+Δ+Bp2τ2-α+2Δ+ Bp3τ,	(6)

где Δ – неасимптотическая экспонента (a Wegner - поправка).

Комбинированная модель (1) записана в форме [3]

F(τ,D,B) = ln(Ps/Pc) = Fscale(τ,D,Bp’) +Bp4τ5+Bp5τ7+Bp6τ9, 		(7)

где Bp” = (Bp4, Bp5, Bp6).

Регулируемые коэффициенты, С= (Bsi,Bdi), B= (Bp’, Bp”), моделей СМ и СМ были определены путем нелинейной статистической обработки исходных (rl,    rg,T) – и (Ps,T) – данных, представляющих табулированные значения IF - 95 [3] в интервале τ = 10-3 … 0,4. Критические характеристики D были определены на этапе статистической обработки исходных данных и составили: (c = 321.915 кг/м3 , Pc = 22.083 МПа,  Tc, = 647.18 K, β = 0.34594, a = 0.1324.

Отметим, что выбранные литературные данные о плотности были дополнены нами (rl, rg,T) – точками, которые получены из табулированных значений путем небольшого систематического смещения по плотности (± 0,2 %) по отношению к литературным значениям. Указанное дополнение внесено в целях моделирования рассеяния точек в интервале 635 – 646 К (рис. 1). Отклонение, δρl , %, данных о плотности IF - 95 от величин, полученных с помощью модели СМ в жидкой фазе, лежат в диапазоне от - 0.25 % до 0.12 % при температурах (Т = 635 … 646) К (рис. 1).

Рис. 1. Отклонения δρl , %, исходных ((l,T) - данных от значений, полученных с помощью модели СМ в жидкой фазе

Модель СМР удовлетворительно согласуется с исходными (Рs,T) – данными. Авторы [3] дали пределы погрешности δРsexp для указанных данных в интервале температур от 273.15 до 646 К; эти пределы показаны на рис. 2. Локальные отклонения указанных (Рs,T) – данных от модели СМР приведены на рис. 2 .

Рис. 2. Отклонение исходных Рs,T - данных от значений, полученных на основе модели СМР

+ - относительные отклонения dРs , %, - - - -  -  пределы погрешности

На основе модели СМ были насчитаны (ρl,ρg,T) - данные (табл. 1) при табулированных значениях температуры (Ti) в интервале 10 - 5 < τ < 10-2 с малым

Таблица 1

Значения ρl, ρg, Рs, dРs/dT и d2Рs/dT2, полученные по моделям СМ и СМР

| T, K | τ | ρl, кг/м3 | ρg, кг/м3 | Ps, MПa | dPs/dT, MПa/K | d2Ps/dT2, MПa/K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 645.15 | 3.137e-3 | 422.579 | 226.486 | 21.556 | 0,2573 | 0,003089 |
| 646.15 | 1.592e-3 | 400.797 | 245.94 | 21.814 | 0,2604 | 0,003229 |
| 646.35 | 1.282e-3 | 394.948 | 251.293 | 21.866 | 0,2611 | 0,003267 |
| 646.55 | 9.735e-4 | 388.126 | 257.603 | 21.918 | 0,2617 | 0,003311 |
| 646.75 | 6.644e-4 | 379.746 | 265.447 | 21.970 | 0,2624 | 0,003368 |
| 646.85 | 5.099e-4 | 374.586 | 270.328 | 21.996 | 0,2628 | 0,003404 |
| 646.95 | 3.554e-4 | 368.299 | 276.323 | 22.023 | 0,2631 | 0,003450 |
| 647.00 | 2.781e-4 | 364.472 | 279.998 | 22.036 | 0,2633 | 0,003480 |
| 647.05 | 2.009e-4 | 359.884 | 284.428 | 22.049 | 0,2634 | 0,003518 |
| 647.1 | 1.236e-4 | 353.955 | 290.192 | 22.062 | 0,2636 | 0,003572 |
| 647.11 | 1.082e-4 | 352.496 | 291.617 | 22.065 | 0,2637 | 0,003587 |
| 647.12 | 9.271e-5 | 350.894 | 293.183 | 22.067 | 0,26374 | 0,003603 |
| 647.13 | 7.726e-5 | 349.109 | 294.932 | 22.070 | 0,26377 | 0,003623 |
| 647.14 | 6.181e-5 | 347.075 | 296.929 | 22.072 | 0,26381 | 0,003647 |
| 647.15 | 4.635e-5 | 344.677 | 299.288 | 22.075 | 0,26385 | 0,003677 |
| 647.16 | 3.09e-5 | 341.684 | 302.242 | 22.078 | 0,26388 | 0,003720 |
| 647.17 | 1.545e-5 | 337.454 | 306.428 | 22.080 | 0,26392 | 0,003794 |
| 647.175 | 1.055e-5 | 321.929 | 321.905 | 22.081 | 0,26396 | 0,004065 |

шагом; часть этих значений относится к области экстраполяции по отношению табличным значениям [3]. В том же интервале с помощью СМР найдены табулированные значения Ps , а также производных dРs/dT  и d2Рs/dT2 (табл. 1).

Нами был выполнен расчет свойств (Рs ,dРs/dT,d2Рs/dT2) с помощью модели Ps(T), рекомендованной в [3]. Сравнение с данными (табл. 4) привело к следующим выводам. Во – первых, при температуре 647.096 К, рекомендованной как Тс в [3], значение d2Рs/dT2  = 0,00739 MПa/K2  является конечным; этот результат, противоречащий МТ, объясняется тем, что модель Рs(T) относится к интерполяционным моделям, и она не опирается на положения МТ. Во – вторых, при температуре 647.18 К, включенной в модель СМР как Тс, значение d2Рs/dT2  = 0,00771 MПa/K2  является также конечным в отличие от бесконечной величины d2Рs/dT2, полученной с помощью модели СМР. В - третьих, (Рs,dРs/dT,Т), отвечающие модели Рs(T), удовлетворительно согласуются с величинами, найденными с помощью модели СМР, а значения d2Рs/dT2 систематически завышены по сравнению с величинами, рассчитанными на основе модели СМР.

В докладе обсуждаются прикладные сравнительные результаты, связанные с известными моделями, а также вопросы размещения в Интернете на сайте http://twt.mpei.ac.ru ряда разработок, полученных в данном исследовании.

ЛИТЕРАТУРА

1. Устюжанин Е.Е., Шишаков В.В., Попов П.В., Рыков В.А., Френкель М.Л. Скейлинговые модели для описания термодинамических свойств веществ на линии насыщения: перспективы и ограничения// Вестник МЭИ, №6, Изд. Дом МЭИ, 2011, c. 167-179, ISSN: 1993-6982.

2. Устюжанин Е.Е., Шишаков В.В., Абдулагатов И.М., Рыков В.А., Попов П.В. Давление насыщения технически важных веществ: модели и расчеты в критической области, Вестник МЭИ, Изд. Дом МЭИ, 2012, c. 67-78.

3. Wagner W., Pruss A. The IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use// J. Phys. Chem. Ref. Data, 2002. Vol. 31(2). P. 387-535.