МЕТОД ОПИСАНИЯ ЛИНИИ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ ОТ ТРОЙНОЙ ТОЧКИ ДО КРИТИЧЕСКОЙ

Кудрявцев Д.А.1, Рыков С.В.1, Устюжанин Е.Е.2

1Университет ИТМО, Россия, Санкт-Петербург, 197101, Кронверкский пр., д. 49. rykov-vladimir@rambler.ru

2Национальный исследовательский университет «МЭИ», Россия, Москва, 111250, Красноказарменная 14, evgust@gmail.com

Рассмотрена система взаимосогласованных уравнений качественно верно, т.е. в соответствии с требованиями современной физики критических явлений, описывающая линию фазового равновесия индивидуальных веществ от тройной точки до критической [1].

Для описания паровой ветви линии фазового равновесия использовано уравнение Клапейрона-Клаузиуса:

,	(1)

в котором давление на линии упругости от тройной точки  до критической точки  рассчитывается по уравнению:

(2)

где  – постоянные коэффициенты;  – критическое давление;  – критический индекс изобарной теплоемкости;  – «неасимптотический» критический индекс;  – массив из натуральных чисел, а функция  имеет физический смысл «кажущейся» теплоты парообразования; ; ;  – критическая температура.

Рассмотрены два варианта.

Первый вариант.

Функция описывается выражением:

.	(3)

где  – постоянные коэффициенты;  – критическая плотность;  – критический индекс кривой сосуществования;  – массив из натуральных чисел.

При этом жидкостная линия насыщения имеет вид:

(4)

В этом случае, т.е. (1)–(4), в окрестности критической точки справедливы соотношения:

(5)

(6)

То есть имеет место модель Янга-Янга [2].

Второй вариант.

Функция описывается выражением:

.	(7)

где  – постоянные коэффициенты.

В случае (7) жидкостная линия насыщения имеет вид:

.	(8)

Согласно (1),(2) и (7), (8) в окрестности критической точки справедливы соотношения:

(9)

(10)

То есть имеет место модель Вегнера.

Обе системы взаимосогласованных уравнений соответственно (1)–(4) и (1), (2), (7), (8) апробированы на примере описания линии фазового равновесия диоксида углерода, аргона, аммиака, хладагентов R23, R1234yf, R134a, R218.

Показано, что как в первом, так и во втором варианте удается описать экспериментальную информацию о , , , , ,  в пределах экспериментальной погрешности. В качестве примера на рис. 1–2 представлены отклонения описания экспериментальных и табличных данных [3–5] о , ,  диоксида углерода. Заметим, что в этом случае использована модель (1)–(4).

Обсуждается также возможность использовать для определения показателей степени модели линии фазового равновесия в критической области:

(11)

(12)

феноменологическую теорию критических явлений [6]. Полученные результаты говорят в пользу модели Янга-Янга (5), (6).

Рис. 1. Отклонения  давления , рассчитанного по уравнению (5) от данных: 1 – Span R. at all [3]; 2 – Duschek W. at all [4]; 3 – Magee J.W. at all [5].

Рис. 2. Отклонения  плотности пара  – 1, 3 и жидкости  – 2, 4 на линии насыщения, рассчитанных по уравнению (3), (4), (7) от данных : 1, 2 – Span R. at all [3]; 3, 4 – Duschek W. at all [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Рыков В.А. Единое неаналитическое уравнение состояния газа и жидкости и таблицы термодинамических свойств аргона и хладагентов R134а, R218, R134а // Дис. на соискание уч. ст. докт. техн. наук. СПб.: СПбГУНиПТ, 2000. – 456 с.

2. C.N Yang, C.P. Yang, Phys. Rev. Lett. 13, 303 (1969)

3. Span R., Wagner W. A new equation of state for carbon dioxide covering the fluid region from the triple-point temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1996. Vol. 25. № 6. P. 1509–1596.

4. Duschek W., Kleinrahm R., Wagner W. Measurement and correlation of the (pressure, density, temperature) relation of carbon dioxide. II. Saturated-liquid and saturated-vapor densities and vapor pressure along the entire coexistence curve // J. Chem. Termodynamics. 1990. Vol. 22. P. 841–864.

5. Magee J.W., Ely J.F. Specific heats (Cv) of saturated and compressd liquid and vapor carbon dioxide // Int. J. of Termophysics. 1986. Vol.7. № 6. P.1163–1182.

6. Мигдал А.А. Уравнение состояния вблизи критической точки // ЖЭТФ. 1072. Т. 62. № 4. С. 1559–1573.