ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ РАСТВОРОВ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА

А.М. Каверин, В.Н. Андбаева, В.Г. Байдаков

Институт теплофизики Уральского отделения РАН, Россия, 620016, Екатеринбург, ул. Амундсена, 106. E-mail: baidakov@itp.uran.ru

Дифференциальным вариантом метода капиллярного поднятия [1] измерена капиллярная постоянная a2 и определено поверхностное натяжение σ растворов метан–этан, этан–азот и метан–азот. Опыты с раствором метан–этан проводились по линиям постоянного заполнения: газовая смесь заданного состава конденсировалась в измерительную ячейку, проводилось измерение разности высот поднятия менисков в капиллярах (h, после чего для той же партии рабочего вещества устанавливалось новое значение температуры Т. Опыты проведены в интервале температур 120-176 К и концентрациях этана до 26 моль %. Значения ортобарических плотностей всех исследованных растворов рассчитаны по уравнениям состояния [2]. Зафиксировано повышение поверхностного натяжения раствора метан–этан по сравнению со значениями σ чистого метана, доходящее при максимальной концентрации этана и Т = 150 К до 40  %.

Измерения капиллярной постоянной раствора этан–азот проводилось аналогично опытам с другими газонасыщенными растворами [1]. Чистый этан конденсировался в вакуумированную ячейку, после чего в нее до заданного давления р напускался газообразный азот, проводились измерения (h и в ячейку подавалась следующая порция азота. Измерения проведены по изотермам 153.15 и 193.15 К при давлениях до 4 МПа.

Опыты с раствором метан–азот проведены как по линии постоянного заполнения с концентрацией азота около 10 моль %, так и по изотермам Т = 140 и 160 К при давлениях до 4 МПа. Растворение азота приводит к понижению a2 и σ  растворов этан–азот и метан–азот.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-08-96049) программы ОЭММПУ РАН, гранта Президента России (НШ-2999.2008.8).

ЛИТЕРАТУРА

[1] В.Г. Байдаков. Межфазная граница простых классических и квантовых жидкостей. УИФ «Наука», Екатеринбург, 1994.

[2] E.W. Lemmon, R.T. Jacobsen. Int. J. Thermophys. 20 (1999) 825.