Конверсия ацетофенона в стирол

Н.Н. Батыршин, Э.А. Каралин, Х.Э. Харлампиди

Казанский государственный технологический университет, Россия

(Казань, ул. К. Маркса, 68), karalin@kstu.ru

В процессе совместного получения оксида пропилена (ОП) и стирола основным побочных продуктов является ацетофенон (АЦФ), выход которого достигает 0,5÷1,0 тонны на  1 тонну ОП. Дальнейшая переработка АЦФ заключается в гидрировании его до метилфенилкарбинола (МФК), с последующей дегидратацией спирта до стирола. Совмещение процессов гидрирования и дегидратации в одном реакторе  может дать существенную экономию энергоресурсов и упростить технологическую схему производства. Целью работы являлась оценка возможности проведения совмещенного процесса в паровой фазе в адиабатических условиях. Вычисления выполнялись в среде «Math.Cad 2001» для трех вариантов компонентного состава равновесной смеси (через равновесные выходы продуктов реакции; через количества реагентов, превращенных к моменту достижения равновесия; через равновесные степени превращения реагентов). Температура при расчетах варьировалась в пределах 25÷327(С, давление  1÷2 атм, молярное соотношение АЦФ: Н2=1: (1÷10), молярное соотношение АЦФ:Н2О=1:(0÷7), исходное количество АЦФ – 1 моль. Проведенные расчеты показали, что совмещение реакций гидрирования АЦФ и дегидратации МФК термодинамически вполне возможно, причем для проведения процесса не требуется ни повышенного давления, ни значительного избытка водорода. При температуре на входе в реактор на уровне 280(С равновесная степень превращения АЦФ превышает 90 %, а МФК близка к 100%. Изменение (увеличение) температуры составляет 20÷30(С, то есть режим работы реактора близок к изотермическому. Для сравнения, при жидкофазном гидрировании ацетофенона величина адиабатического разогрева при соответствующей конверсии составляет (100(С, а при дегидратации МФК даже в случае использования   10-и кратного молярного избытка воды к МФК, температура понижается на 70(С.

В качестве катализатора, обеспечивающего гидрирование карбонильной группы АЦФ и не затрагивающего двойной связи стирола может быть опробована цинк-алюминиевая шпинель, в присутствии которой алкилзамещенные ацетофеноны превращаются в соответствующие стиролы [1].

ЛИТЕРАТУРА

1. Applied Catalysis A.: General, 1999,Vol. 176, p. 213.