ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗООБРАЗНЫХ ПОЛИМЕРОВ СОЛЕЙ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ КИСЛОТ

С.М. Шугуров, С.И. Лопатин

Химический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия, 198504 Университетский пр. 26, п/о Старый Петергоф, Санкт-Петербург, Россия. transformer12@yandex.ru

Существование газообразных полимеров солей кислородсодержащих кислот неоднократно подтверждено ранее, но систематические исследования термодинамических свойств этих соединений в литературе отсутствуют. В настоящей работе получены термодинамические характеристики полимеров солей щелочных металлов (MXOm)n (где M = Li, Na, K, Rb and Cs, X = P, Re, I, Sb n=2-3, m=2-4).

Работа выполнена на масс-спектрометре МС-1301. Образцы испаряли из платиновых камер, нагреваемых печью сопротивления. Температуру измеряли Pt/Pt-Rh термопарой.

Для определения стандартных энтальпий образования были получены константы равновесия следующих реакций:

n МXОm (кр.) = (МРОm)n (газ)

n МXОm (газ) = (МРОm)n (газ)

Энтальпии данных реакций были определены по II и III законам термодинамики. Необходимые для пересчета к стандартной температуре термодинамические характеристики газообразных полимеров рассчитаны методом статистической термодинамики на основе молекулярных параметров, полученных методами квантовой химии. Расчеты проводились с использованием метода функционала плотности DFT в приближении B3LYP с использованием следующих базисных наборов: 3-21G для атомов Rb и Cs, 6-31G(d,f) для атомов кислорода и LANL2DZ для остальных атомов. Полученные результаты представлены в таблице.

|  | Li | Na | K | Rb | Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (MPO3)2 | 2072(15 |  | 2102(12 |  | 2185(8 |
| (MPO3)3 | 3331(31 |  | 3245(20 |  | 3353(15 |
| (MReO4)2 | 1869(24 | 1852(19 | 1951(19 | 1972(19 | 1946(21 |
| (MIO3)2 |  |  | 825(18 | 852(30 | 898(20 |
| (MSbO2)2 |  |  | 852(25 |  |  |

На основании полученных величин энтальпий образования могут быть сделаны оценки энтальпий образования не исследованных до сих пор полимеров.