ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

НАСЫЩЕННЫХ МЕТИЛОВЫХ И ЭТИЛОВЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

З.А. Антонова, Ю.В. Максимук, К.А. Селевич

НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета

Минск, Беларусь, maksimuk@bsu.by

Данные по термическому поведению эфиров высших жирных кислот наряду с окислительной стойкостью имеют важное значение для обоснования режимов получения, хранения, использования и переработки жиров.

Методом дифференциального термического анализа (DTA) на синхронном термоанализаторе STA 449 C (Netzsch) определены термические характеристики (ТГ, ДСК и ДТГ) для коммерческих образцов насыщенных эфиров R1C(O)ОR2: метил гептадеканоата (R1 = CH3(CH2)15, R2 = CH3), метил стеарата (R1 = CH3(CH2)16, R2 = CH3), метил бегената (R1 = CH3(CH2)20, R2 = CH3), метил лигносерата (R1 = CH3(CH2)22, R2 = CH3), этил пальмитата (R1 = CH3(CH2)14, R2 = C2H5) и этил стеарата (R1 = CH3(CH2)16, R2 = C2H5) в токе инертного газа (N2) и на воздухе в интервале температур 293-700 К. Испытания проводились в тиглях из оксида алюминия со скоростью нагрева        10 ° /мин.

Определены температуры фазовых переходов и энтальпии плавления. Изучено термическое поведение эфиров в зависимости от длины углеводородной цепи радикалов R1 and R2.