ВЛИЯНИЕ АЦЕТИЛЕНОВОЙ СВЯЗИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ДИМЕТИЛ(ИЗОПРОПЕНИЛЭТИНИЛ)КАРБИНОЛА

Троицкий В.М.1, Беляев Ю.Э., Степанов А.Н.2

1ВНИИГАЗ, Москва, Россия

2ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть, Волгоград, Россия

V_Troitsky@vniigaz.gazprom.ru

Ранее [1] сообщалось о результатах PVT-исследований синтезированного вещества - диметил(изопропенилэтинил)карбинола (ДМИПЭК), имеющего формулу (СН3)2С(ОН)С≡СС(СН3)=СН2.

Целью настоящей работы является установление вклада фрагментов молекулы ДМИПЭК в обнаруженные свойства, обеспечивающие его устойчивость и пригодность в применении, например, в качестве присадки к маслам. Интересно знать: двойная или тройная связь являются в большей степени ответственными за наблюдаемые характеристики. Измерения проводились на установке Микро-PVT [2] в диапазоне давлений 0.1 – 500 МПа и двух температурах 303 К и 323 К.

Нами исследованы ацетиленилсодержащие вещества: диметилэтинилкарбинол – (СН3)2С(ОН)С≡СН, диметил(изопропилэтинил)карбинол -–(СН3)2С(ОН)С≡ССН(СН3)2, имеющие в отличие от ДМИПЭК только тройную связь.

Оказалось, что эти соединения по сжимаемости подобны ДМИПЭК. Так как двойная связь в этих соединениях отсутствует, сделан вывод о том, что структурным фрагментом, обусловливающим стабильность при сжатии, является ацетиленовая связь. Ее малая сжимаемость, по-видимому, обусловлена относительно изотропным распределением электронов ацетиленовой связи.

Известно, что стабильность вещества при сжатии является одним из главных факторов, определяющих его пригодность при работе в качестве масла или присадки к маслам. Наиболее пригодным веществом, обладающим такими свойствами, является глицерин, однако, плохая смешиваемость с маслами и хорошая растворимость в воде не позволяют широко использовать его в качестве присадки. Таким образом, перспектива применения ДМИПЭК в качестве такой присадки является весьма заманчивой.

В работе [1] установлена стабильность ДМИПЭК при работе в режиме адиабатического сжатия, близкая по показателям к свойствам глицерина.

Для экстремальной работы вещества в качестве присадки необходимо синтезировать высококипящее соединение. Эта проблема может быть решена за счет создания полимеров на основе ДМИПЭК путем химического синтеза.

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что для синтеза устойчивой присадки к маслам необходимо полимеризовать ДМИПЭК таким образом, чтобы сохранить тройную связь в составе полимера. Для химических превращений целесообразно использовать либо двойную связь, либо гидроксильную группу.

1.   V.N.Belonenko, Yu.E.Belyaev, O.A.Malyshev, S.A.Schelkounov. J.Chem. and Engineering Data, 2001, 46(3), 626-630.

2.   V.N. Belonenko, V.M. Troitsky, Yu.E.Belyaev. J. Chem. Thermodynamics, 2000, 32, 1203-1219.