ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСНЫХ СВОЙСТВ

АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С АТОМАМИ ФТОРА

А.П. Руденко, А.В. Хорольский, А.Н. Гетало

Полтавский государственный педагогический университет имени В.Г. Короленко

36003 Украина, г. Полтава, ул. Остроградского, 2

allmail@pdpu.poltava.ua

Развитие органической химии фтора дает возможность синтезировать вещества, которые по своему молекулярному строению отличаются всего одним атомом. Это позволяет изучить влияние атома-заместителя и его положения в молекуле на теплофизические и термодинамические свойства соединения [1].

Объектами исследование стали органические жидкости, общая формула которых , где  и . С точки зрения строения молекулы эти жидкости представляют собой ароматическое кольцо и фторметильные радикалы, соединенные через атомы кислорода или серы [1].

Исследованы температурные зависимости реологических и акустических параметров в интервале температур 293-363 К. Плотность () определялась пикнометрическим методом с погрешностью 0,05%. Скорость распространения звука () измерялась импульсно-фазовым методом с погрешностью 0,1%.

В работе [2] показано, что величина адиабатического модуля упругости  зависит от величины межмолекулярного взаимодействия: чем больше модуль упругости, тем больше энергия межмолекулярного взаимодействия. Установлено, что замена в радикале атомов водорода на атомы фтора приводит к уменьшению энергии межмолекулярного взаимодействия. Также сделан вывод о том, что замена атома кислорода атомом серы, соединяющего ароматическое ядро и фторметильные радикалы, кроме очевидного прироста молекулярной массы, приводит к увеличению плотности, скорости звука и модуля упругости. Это свидетельствует об уменьшении энергии межмолекулярного взаимодействия по схеме , что также подтверждается расчетами теплоты парообразования  [3].

ЛИТЕРАТУРА

[1] L.M. Yagupolskiy. Aromatic and heterocyclic compounds with substituents containing fluorine, Naukova dumka, Kiev, 1988.

[2] A.Z. Golyk. UPhJ. 7 (1962) 806.

[3] S. Gleston, C. Leyder, G. Eyring. The theory of absolute speeds of reactions, Moscow, 1948.