МИКРОРАССЛАИВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ – ТЕТРАГИДРОФУРАН В ОБЛАСТИ МАЛЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЕТРАГИДРОФУРАНА

М.Н.Родникова1, Д.Б.Каюмова1, Ю.А. Захарова2, А.В. Хорошилов1, И.А.Солонина1, Д.А.Сироткин1

1- Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН, Москва, Ленинский пр-т, 31, rodnikova@igic.ras.ru

2- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

Методом молекулярного рассеяния света при температурах 15 и 25°C была исследована система этиленгликоль (ЭГ) – тетрагидрофуран (ТГФ) в области концентраций 0-7 моль%. Измерения рассеяния света проводились на широкоугловом гониометре ALV - 5 с Не - Nе лазером, как источником тока. Несмотря на малую интенсивность рассеяния света, был найден малоконцентрационный максимум рассеяния света при 4,75 моль% ТГФ, интенсивность которого уменьшается с ростом температуры. Температурная инверсия рассеяния света наблюдалась вблизи 5,25 моль% ТГФ.

Область малых концентраций ТГФ в системе ЭГ-ТГФ исследована также методом дифференциальной сканирующей калориметрии, и построен фрагмент фазовой диаграммы. Показано, что при температуре - 17°С в области концентраций 2.95 – 7.07 мол% ТГФ происходит жидкофазное расслаивание, которое было подтверждено визуально.

Полученные результаты рассмотрены с позиций сольвофобных эффектов и критических явлений в исследуемой системе.

Работа поддержана грантами РФФИ 09-03-001355 и Программой фундаментальных исследований Президиума РАН №20