ЭТАЛОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ РАСТВОРОВ

А.В. Кустов, А.Ф. Сыщенко*, А.А. Емельянов*, Д.В. Батов, О.А. Антонова,

М.Б. Березин, Н.Л. Смирнова, М.А. Крестьянинов, В.Н. Тростин

Институт химии растворов РАН, Иваново (ИХР РАН), e-mail: kustov@isuct.ru

Белорусский межвузовский центр (БМЦ), Минск, Беларусь, e-mail: bmc@tut.by

В докладе обобщены результаты пятилетних исследований тепловых свойств водных и неводных многокомпонентных растворов, проведенных в ИХР РАН с помощью Эталонных измерителей температуры (ИТЭ), разработанных в БМЦ по заказу и при содействии ИХР РАН. С помощью уникального парка изопериболических калориметров, снабженных ИТЭ, определены энтальпии растворения, разбавления, смешения, мицелло- и комплексообразования (см., в частности, [1-3] и ссылки там). Во всех случаях сопротивление датчика температуры в ячейке – термистора непосредственно измеряется с помощью ИТЭ, и сигнал прибора автоматически пересчитывается в градусы МТШ-90. Чувствительность калориметров - 6-8 µK, точность поддержания температуры в термостате в интервале температур 275-348 K лучше ( 1 мК. На рисунке представлены две термокинетические кривые, показывающие изменение температуры в процессе взаимодействия ионов Ca2+ and C2O42- в водных растворах трилона Б [3].

Для измерения температуры в термостатах, банях и т.п., а также для определения теплоемкости используется другой канал прибора, который измеряет сопротивление эталонного платинового термометра и, используя константы датчика, автоматически конвертирует его в градусы МТШ 90. Номинальная ступень квантовая – 0.1 мK, абсолютная погрешность измерения в интервале температур 250-440 К – 10 мK.

Работа поддержана РФФИ (грант N 08-03-12053).

1. В.П. Королев, Д.В. Батов, Н.Л. Смирнова, А.В. Кустов. Известия АН. Серия химическая. 56 (2007) 711.

2. A.V. Kustov, V.P. Korolev. J. Phys. Chem. B. 112 (2008) 2040.

3. А.В. Кустов и др. Докл. Акад. наук. 410 (2006) 62.

# Text boxes

Рисунок. Термокинетические кривые смешения водных растворов CaCl2 и Na2C2O4 содержащих 3 (верхняя кривая) и 1 (нижняя кривая) масс. % трилона Б