УДК 547

ЗАВИСИМОСТИ РЯДА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ НА ЗНАЧЕНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОГО ИНДЕКСА В СТЕПЕНИ 2/3

# Е.Н.Офицеров 1, Н.В. Аристова 2, Ю.В. Власенко 1, В.Г. Урядов 2

1Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева. Москва, Россия. ofitser@mail.ru

2Казанский государственный технологический университет. Казань, Россия.

Простым и доступным «инструментом» химиков, используемым для описания или теоретического исследования свойств веществ ( является топологический индекс [1]. Особенность этого параметра заключается в том, что он, по определению, не зависит от температуры, а, следовательно, удобен при изучении температурных зависимостей. Нами [2] для исследования свойств неэлектролитов использовано произведение молекулярной массы (М) на значение топологического индекса Винера (W) [3] в степени 2/3 (JW):

JW = МW2/3                                                   (6)

Величина JW рассматривается нами [4] как характеристика момента инерции вращательного движения молекулы произвольного строения и состава.

Значения величины JW, а также значения ее показательных степеней находятся в корреляционной взаимосвязи с некоторыми теплофизическими свойствами неэлектролитов [2-3, 5]. Причем корреляции с участием показательных степеней величины JW характеризуются более высокими значениями коэффициента корреляции, по сравнению с корреляциями для самой величины JW.

По своей природе теплофизические свойства неэлектролитов зависят от температуры. Целью данной работы является исследование особенностей взаимосвязи некоторых теплофизических свойств неэлектролитов с величиной JW в интервале температур на примере ряда жидких алканов нормального строения.

В качестве объектов нами были рассмотрены [6] пропан, н-бутан, н-пентан, н-гексан, н-гептан, н-октан, н-нонан, н-декан, н-ундекан, н-додекан, н-тридекан, н-пентадекан.

Для этих соединений построены двухпараметрические уравнения регрессии, где в качестве отклика рассматривались плотность, поверхностное натяжение, логарифм динамической вязкости и теплоемкость, а в качестве независимых факторов фигурировали степени температуры и величины JW.

Общепринятым является уравнение Френкеля-Андраде [7], отражающее факт понижения вязкости жидкостей с ростом температуры:

η = C ( exp(w / kT)                                                        (1)

где: η – динамическая вязкость, Па×с;

k – постоянная Больцмана,

T ( абсолютная температура;

С и w – константы, определяемые природой жидкости.

Следствием уравнения (1) является линейная взаимосвязь между логарифмом динамической вязкости и обратной температурой:

lnη  = lnС + ( w / k) ( (T-1)                                                  (2)

где:  lnη ( логарифм динамической вязкости.

Уравнение (2) послужило основой для построения моделей теплофизических свойств. При построении первых регрессий использовались целочисленные степени независимых факторов, например:        lnη  = 3.9 – 841.9 T-1 + 1.4 JW                                  (3)

Было рассмотрено сочетание целочисленной и нецелочисленной степени независимых факторов, например:        lnη  = 6.8 – 993.9 T-1 + 0.4 JW 0.25                            (4)

Во всех этих случаях, были получены вполне удовлетворительных значения коэффициента корреляции, значения F-критерия Фишера и значения t-критерия Стьюдента. Однако для остаточных отклонений регрессий вида (3) и (4) не могла быть принята гипотеза о нормальном распределении в соответствии с критерием Пирсона [8]. Не привело к улучшению ситуации использование нецелочисленных степеней температуры и величины JW при построении регрессии, охватывающей данные по всем рассматриваемым соединениям. Более того, значения коэффициента корреляции и F-критерия Фишера указывали на отсутствие модели.

Получить адекватные модели, характеризуемые коэффициентами корреляции с высокими значениями и нормальным распределением остаточных отклонений удалось при разделении массивов алканов на группы. Сравнением значений коэффициента корреляции и критерия Фишера для различных сочетаний установлено, что наилучшие значения достигаются для выборок включающих:

- пропан и н-бутан:                           lnη  = - 36.9 + 672.5 T-1.05 + 11.6 JW 0.19                (5)

- н-пентан и н-гексан:                        lnη  = - 10.6 + 121.0 T-0.55 + 1.2 JW 0.19                 (6)

- н-гептан, н-октан, н-нонан и н-декан: lnη  =  - 9.0  + 290.4 T-0.75 + 0.4 JW 0.25            (7)

- н-ундекан, н-додекан, н-тридекан и н-пентадекан:

lnη  = - 7.0 + 18251.8 T-1.5 + 0.7 JW 0.19                (8)

Если полученный нами результат носит не случайный характер, то аналогичное разделение массивов экспериментальных данных на выборки, включающие: пропан и бутан, пентан и гексан, гептан, октан, нонан и декан, а также ундекан, додекан, тридекан и пентадекан ( должны наблюдаться для других физико-химических свойств, зависящих от температуры. Нами рассмотрены температурные зависимости плотности (ρ), поверхностного натяжения (σ) и теплоемкости (с). Для указанных выше выборок построены уравнения регрессии (9) – (11), (12) – (15) и (16) – (19) соответственно, где в качестве независимых факторов фигурируют нецелочисленные степени температуры и величины JW:

- н-пентан, н-гексан:                       ρ  = 1079.18 – 0.18 T1.25 + 1116.13 JW -0.25             (9)

- н-гептан, н-октан, н-нонан, н-декан:   ρ  = 1115.42 – 0.62 T1.05 + 1253.15 JW -0.25   (10)

- н-ундекан, н-додекан, н-тридекан, н-пентадекан:

ρ  = 1166.18 – 2.19 T0.85 + 1133.56 JW -0.25            (11)

- пропан и н-бутан:                         σ  =  93.7 - 3.8 T0.5 - 67.7 JW 0.25                           (12)

- н-пентан, н-гексан:                       σ  = 77.2 – 0.7 T0.75 - 90.9 JW -0.25                         (13)

- н-гептан, н-октан, н-нонан, н-декан:  σ  = 73.8 – 0.5 T0.75 - 97.8 JW -0.25                 (14)

- н-ундекан, н-додекан, н-тридекан, н-пентадекан:

σ  = 71.7 – 0.5 T0.75 - 104.4 JW -0.25                        (15)

- пропан и н-бутан:                         с  = - 22.3 + 4.6(10-6 T2.75 + 32.6 JW 0.25               (16)

- н-пентан, н-гексан:                       с  = -41.6 + 7.1(10-8  T3.5 + 37.2 JW -0.25                (17)

- н-гептан, н-октан,:                         с  = -75.1 + 1.4(10-8  T3.5 + 42.6 JW -0.25               (18)

- н-нонан, н-декан:                           с  = -118.5 + 8.5(10-8  T3.5 + 48.6 JW -0.25             (19)

# Полученные уравнения на качественном уровне свидетельствуют о различии теплофизических свойств алканов нормального строения в жидкой фазе. Поскольку химический состав и химическое строение рассматриваемых соединений одинаковое, то причиной различий может быть форма, какую принимают молекулы алканов при переходе из твердого состояния в жидкое.

# Для фазового перехода от твердого алкана к жидкому наблюдается деление на четные и нечетные алканы (рис.1). Для фазового перехода от жидкого алкана к газообразному подобное деление  не наблюдается (рис.2).

| Рис. 1 ( Зависимости температуры плавления алканов нормального строения от нецелочисленной степени количества атомов углерода в молекуле алкана | Рис. 2 ( Зависимости температуры кипения алканов нормального строения от нецелочисленной степени количества атомов углерода в молекуле алкана |
| --- | --- |

Как видно из рисунков для твердой фазы характерно разделение алканов на четные и нечетные, что связано с формой молекулы алкана (палочка). Для процесса, связанного с жидкой фазой такая особенность не наблюдается. Это указывает на различие форм молекул алканов в твердой и жидкой фазах. Более того, полученные уравнения регрессии (5) – (19) показывают, что отдельные выборки формируют алканы, близкие по массе и имеющие нечетное и четное количество атомов углерода в молекуле. Особенности состава полученных пар алканов позволяют высказать предположения о форме, в которой пребывают молекулы, рассматриваемых соединений, в жидкой фазе.

Согласно воззрениям Френкеля Я.И. [7] преимущественной формой движения молекул в жидкой фазе является вращательное движение. Энергия молекулы, осуществляющей вращательное движение, в основном состоянии должна быть минимальна, соответственно минимальным должен быть радиус вращения молекулы. Сопоставляя результаты, полученные при построении регрессий с условием минимума энергии вращательного движения можно предположить, что у пары пропан ( бутан молекулы в жидкой фазе пребывают в ациклической форме; молекулы пентана и гексана пребывают в растворе в форме циклов; молекулы ундекана и выше пребывают в форме глобул. Формы молекул гептана, октана и нонана могут занимать промежуточное положение между циклом и глобулой, поскольку именно для этих молекул наблюдаются выпады при рассмотрении взаимосвязи теплофизических свойств с топологическими параметрами [5].

Таким образом, применение топологического индекса для исследования температурных зависимостей позволяет выявить особенности в теплофизических свойствах органических соединений, а также высказать предположения о природе причин, способствующих появлению этих особенностей.

# Литература.

1.  Химическое приложение топологии и теории графов /Под ред. Р. Кинга. Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 560с.

2. Урядов В.Г. Зависимость энтальпии сольватации ряда алифатических и ароматических соединений в циклогексане от молекулярной массы и топологического индекса Винера /В.Г. Урядов, Н.В. Аристова, Е.Н. Офицеров // Журн. физ. химии. – 2005. – Т. 79. №8. – С. 1523 – 1525.

3.  Wiеner H. Structural Determination of Paraffin Bulling Points /H. Wiеner // J.Am.Chem.Soc. – 1947. – V.69. №1. – Р. 17–20.

4.  Урядов В.Г. Зависимость поверхностного натяжения неэлектролитов от температуры /В.Г. Урядов, Н.В. Аристова, Е.Н. Офицеров // Журн. физ. химии. – 2005. – Т. 79. №12. – С. 2257-2260.

5.  Урядов В.Г. Взаимосвязь чисел термодинамического подобия и топологических характеристик структуры органических молекул /В.Г. Урядов, Н.В. Аристова, Е.Н. Офицеров // Журн. физ. химии. – 2007. – Т. 81. №5. – С. 801-805.

6.  Особенности зависимости ряда фундаментальных характеристик жидкости от температуры и произведения молекулярной массы на значение топологического индекса Винера в степени 2/3 / В.Г. Урядов  [и др.] // Бутлеровские сообщения. Казань, КГТУ.- 2007. Т. 11. № 1. – С. 49-55.

7.  Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкости /Я.И. Френкель. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1975. – 592с.

8.  Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных /Дж. Бендат, А. Пирсол. – М.: Мир. – 1989. – 540с.

Рис. 1 ( Зависимости  температуры плавления алканов нормального строения от нецелочисленной степени количества атомов углерода в молекуле алкана

Рис. 2 ( Зависимости температуры кипения алканов нормального строения от нецелочисленной степени количества атомов углерода в молекуле алкана