УДК 541.11

Д.И. Шишин, А.Л. Восков, С.Н. Игумнов, И.А. Успенская

Термодинамические свойства и фазовые равновесия в системе вода – 1-бутанол – хлорид натрия

На основании данных по расслаиванию и результатам измерений ЭДС в системе вода – 1-бутанол –хлорид натрия определены температурно-зависимые бинарные параметры взаимодействия модели eNRTL «спирт – соль». Для подсистем вода-соль и вода-спирт использованы параметры, полученные авторами ранее. С использованием метода выпуклых оболочек, реализованном в программном комплексе TernAPI, рассчитаны фазовые диаграммы тройной системы.

Ключевые слова: eNRTL, 1-бутанол, хлорид натрия, термодинамическое моделирование; метод выпуклых оболочек, тройные системы

D.I. Shishin, A.L. Voskov, S.N. Igumnov, I.A. Uspenskaya

Thermodynamic properties and phase equilibria in water – 1-butanol – sodium chloride system.

Temperature-dependent binary interaction parameters for the eNRTL model were defined using LLE data and EMF measurements data in ternary water- 1-butanol – sodium chloride system. Earlier obtained parameters were used for subsystems water-alcohol and water-salt. The convex hull method, realized in TernAPI program, was used for calculation of phase diagrams of ternary system.

Keywords: eNRTL, 1-butanol, sodium chloride, thermodynamic modeling, convex hull method, ternary systems

Количество страниц: 4

Число таблиц: 2

Число рисунков: 4

Наименований библиографического списка: 8

Сведения об авторах:

Шишин Денис Игоревич (Shishin Denis I.) – студент

Восков Алексей Леонидович (Voskov Alexey L.) – аспирант

Игумнов Сергей Николаевич (Igumnov Sergei N.) – аспирант

Успенская Ирина Александровна (Uspenskaya Irina A.) – доцент, к.х.н.

Место работы (для всех авторов): МГУ им. М.В. Ломоносова, Химический факультет

УДК 541.11

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ В

СИСТЕМЕ ВОДА – 1-БУТАНОЛ – ХЛОРИД НАТРИЯ

© Д.И. Шишин, А.Л. Восков, С.Н. Игумнов, И.А. Успенская

Поступила в редакцию 00.00.2009

На основании данных по расслаиванию и результатам измерений ЭДС в системе вода – 1-бутанол – хлорид натрия определены температурно-зависимые бинарные параметры взаимодействия модели eNRTL «спирт – соль». Для подсистем вода-соль и вода-спирт использованы параметры, полученные авторами ранее. С использованием метода выпуклых оболочек, реализованном в программном комплексе TernAPI, рассчитана фазовая диаграмма тройной системы.

THERMODYNAMIC PROPERTIES AND PHASE EQUILIBRIA 
IN WATER – 1-BUTANOL – SODIUM CHLORIDE SYSTEM.

© D.I. Shishin, A.L. Voskov, S.N. Igumnov, I.A. Uspenskaya

Temperature-dependent binary interaction parameters for the eNRTL model were defined using LLE data and EMF measurements data in ternary system of water- 1-butanol – sodium chloride. Earlier obtained parameters were used for subsystems water-alcohol and water-salt. The convex hull method, realized in TernAPI program was used for calculation of phase diagrams of ternary system.

Физико-химическое моделирование многокомпонентных водно-органических солевых систем необходимо для оптимизации различных технологических процессов. Повысить надежность термодинамического прогноза можно за счет использования, так называемых, физических моделей (например, Extended UNIQUAC и eNRTL), и определения их параметров на основе максимально возможного числа разнородных экспериментальных данных. В данной работе были найдены по 3 пары температурно-зависимых энергетических (τ) и структурных (α) бинарных параметров eNRTL, позволяющих адекватно описывать термодинамические свойства и фазовые равновесия в системе вода-1-бутанол-NaCl и составляющих ее подсистемах. Все вычисления проводились с помощью оригинального программного обеспечения, разработанного в среде Matlab.

Для расчёта расслаивания жидкость-жидкость (LLE) и равновесий с твердой фазой (LLSЕ) использовался программный комплекс TernAPI; подробная информация о DEMO-версии которого доступна по адресу http://td.chem.msu.ru/. Для работы комплекса необходимо в явном виде задать температурно-концентрационные зависимости энергий Гиббса всех реальных и виртуальных фаз в тройной системе. За уровень отчёта свойств жидкости принимали чистую воду, спирт и бесконечно разбавленный раствор электролита в воде. Переход к бесконечно разбавленному раствору электролита в смешанном растворителе проводили с помощью борновского вклада. Избыточная энергия Гиббса раствора описывалась с помощью модели eNRTL [1,2]:

Gex = Gex, PDH + Gex, Born + Gex, NRTL,

, ,

,

,

где x – мольная доля, z – зарядовое число, ( - диэлектрическая проницаемость, d - плотность М – молярная масса растворителя, ( - минимальное расстояние сближения ионов, r - борновский радиус иона. Структурные и энергетические параметры NRTL обозначены символами Gij = exp(-(ij(ij), (ij = (gij - gji)/RT, (ij = (ji; для всех i справедливы соотношения (ii = 0.

Бинарные параметры для систем вода-спирт и вода-соль были рассчитаны на основе опубликованных экспериментальных данных по парожидкостным (TXY, PXY), жидкофазным (LLE) равновесиям [3], измерениям температурно-концентрационных зависимостей давления пара воды (PH2O), осмотического коэффициента (() и среднеионного коэффициента активности ((() [4,5]. Из-за отсутствия экспериментальных данных о растворимости соли в спирте, бинарные параметры для системы 1-C4H9OH - NaCl определяли по данным о координатах бинодали и значениям (( в тройной системе [6-8]. Среднеионные коэффициенты активности рассчитывали по результатам измерений электродвижущих сил (ЭДС) концентрационного элемента:

Cl-ИСЭ | NaCl (m) + H2O(100-wAlc) + 1-C4H9OH (wAlc) | Na+-ИСЭ; 		(I)

.

Для определения параметров модели eNRTL проводили минимизацию целевой функции:

,

где x - мольная доля компонента, Е – ЭДС гальванического элемента. Поиск глобального минимума целевой функции выполнялся с помощью функции lsqnonlin программного пакета Matlab.

Параметр стабильности для твёрдой фазы (безводный NaCl) при фиксированной температуре определялся косвенным методом по величине отрезка, отсекаемого касательной к энергии Гиббса раствора хлорида натрия в воде в точке насыщения.

Рекомендуемые нами значения параметров eNRTL приведены в табл.1. Все числа даны с избытком значащих цифр для уменьшения погрешностей расчета, возникающих при их округлении. О степени соответствия результатов расчета имеющимся экспериментальным данным можно судить по графикам на рис.1-4. Количественные характеристики описания представлены в табл.2 в виде средних и максимальных относительных отклонений по каждой серии данных. Видно, что в рамках предложенной нами модели термодинамические свойства описываются несколько лучше, чем данные о фазовых равновесиях. Такой результат предсказуем, так как восстановление термодинамической информации из условий равновесия относится к классу обратных некорректных задач химической термодинамики.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 08-03-00506, 09-03-01066.

Таблица 1- Бинарные параметры модели eNRTL для системы H2O – 1-C4H9OH – NaCl

| H2O – 1-C4H9OH | -0.083362 | 1292.227794 | 0.275198 | 0.002956 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-C4H9OH – H2O | 5.257658 | -1638.793234 |  |  |
| H2O – NaCl | 23.12418 | -10844.455 | 0.1 | 0 |
| NaCl – H2O | -1.87621 | 384.142 |  |  |
| 1-C4H9OH – NaCl | 8.543 | 7877.09240 | 0.18194 | 0 |
| NaCl-1-C4H9OH | -17.247 | 7691.691 |  |  |

Таблица 2- Количественные показатели описания экспериментальных данных с помощью параметров табл.1.

| Система | Тип данных | Интервал температур, К | Число экспериментальных точек | Относительное отклонение по сериям данных, % среднее / максимальное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бинарные системы |
| вода-спирт | TXY | 365-390 | 151 | 4.83 / 8.93 |
|  | PXY | 298-333 | 104 | 3.91 / 11.57 |
|  | LLE | 273-395 | 295 | 2.56 / 9.46 |
| вода-соль |  | 288-353 | 291 | 1.58 / 8.93 |
|  |  | 298-373 | 346 | 0.57 / 1.04 |
|  | PH2O | 298-368 | 166 | 0.23 / 0.43 |
| Тройные системы |
| вода-спирт-соль | LLE | 293-313 | 98 | 5.72 / 6.93 |
|  | EMF | 298-318 | 55 | 2.61 / 3.67 |

Литература

1. Chen C.-C., Boston J.F., Evans L.B. // AIChE J. 1982, 28 (4), 588

2. Lidell K. // Hydrometallurgy. 2005, 76, 181

3. Gmehling J., Onken U., Vapor-Liquid Equilibrium Data collection. Dechema, ed. D. Behrens, R. Eckermann. 1977, 1, 698 p

4. Lide D.R., CRC Handbook of Chemistry and Physics.  87 ed. 2006, 2608 p.

5. Fisher K., Gmehling J. // J.Chem.Eng.Data. 1994, 39, 309

6. Santis R.D., L., M. Muscetta, P.N. // Chem. Engineering Journal. 1976, 11 (3), 207

7. Santis R.D., Marrelli L., Muscetta P.N. //. J. Chem. Eng. Data. 1976, 21 (3), 324

8. Tang Y., Li Z., Li Y. // Fluid Phase Equilibria. 1995, 105 (2), 241

| Рис. 1- Среднеионный коэффициент активности в системе NaCl-H2O; символы - экспериментальные данные: 1,2,3,4 – 25°С, 6,7 – 50°С, 5 и 8 расчёт для 25°С и 50°С соответственно | Рис. 2- ЭДС элемента (I) c содержанием спирта 2.5 масс.%, 25°С (1,2), 45°С (5,6); 5 масс. %, 25°С (3, 4), 45°С (7,8). Символы - экспериментальные данные, линии – расчет |
| --- | --- |

| Рис. 3- Фазовая диаграмма системы H2O-1-C4H9OH при 1.013 бар. Символы - экспериментальные данные, линии - расчет: 1, 3 –парожидкостные равновесия, 2,4 - жидкофазные | Рис 4- Изотермическое сечение фазовой диаграммы системы вода-1-бутанол-NaCl при 20°С |
| --- | --- |