структурА квазистационарного электромагнитного поля бесконечного соленоида, нагруженного металлическим цилиндром постоянной проводимости

А. В. Герасимов, А. П. Кирпичников

Казанский государственный технологический университет, Россия, г. Казань, Карла Маркса, 68, gerasimov@kstu.ru

Записана система максвелловских уравнений, описывающих цилиндрически симметричное электромагнитное поле вне металлического цилиндра для комплексных значений магнитной  и электрической  компоненты электромагнитного поля.

Получено точное решение задачи о распределении напряженностей магнитного и электрического полей в пространстве вокруг металлического цилиндра помещённого внутри бесконечного соленоида, по которому течет переменный ток. Представлены имеющие наибольший практический интерес распределения амплитуды продольного магнитного и азимутального электрического полей. Проведено сравнение с результатами приближенного  решения  [1], и результатами расчетов для решения Дж. Дж. Томсона внутри цилиндра [2]. Результаты расчетов приведены для случая  Э, f=1,76 МГц высокочастотной индукционной установки ВЧИ-11-60, мощностью 60 КВт, R1=3,3 см, R2=4 см, где  - радиус цилиндра; - радиус соленоида.

Показано, что в области  точное решение проходит выше приближенного, тем самым, приближенные расчеты распределения электромагнитного поля вблизи соленоида оказываются заниженными в несколько раз по сравнению с точным решением, что должно учитываться при проектировании высокочастотных индукционных установок термического нагрева проводящих сред. При увеличении радиальной координаты оба решения асимптотически приближаются друг к другу.

ЛИТЕРАТУРА

- . Топтыгин И. Н. Современная электродинамика, часть 2. Теория электромагнитных явлений в веществе. Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2005.

- Tomson J. J. Philos. Mag. 9 (1926) 674.