структурА квазистационарного электромагнитного поля бесконечного соленоида, нагруженного металлическим цилиндром постоянной проводимости

А. В. Герасимов, А. П. Кирпичников

Казанский государственный технологический университет, Россия, г. Казань, Карла Маркса, 68, gerasimov@kstu.ru

В классической электродинамике известна задача о нахождении распределения напряженности магнитного и электрического полей в пространстве вокруг металлического цилиндра с проводимостью σ, помещённого внутри бесконечного соленоида, по которому течет переменный ток с частотой ω. Приближенное решение этой задачи в комплексной постановке имеет вид [1]:

при

(1)

;		(2)

при

(3)

В этих формулах  и  - комплексные амплитуды продольного магнитного и азимутального электрического полей; c  –  скорость света в пустоте;  - радиус цилиндра; - радиус соленоида;  - амплитуда магнитного поля в центре цилиндра; ber и bei функции Кельвина первого рода нулевого порядка; ; .

Вне соленоида магнитное поле отсутствует.

Для модели металлического цилиндра задача о распределении магнитного и электрического полей внутри него была впервые решена Дж. Дж. Томпсоном в [2]. Полученная Дж. Дж. Томпсоном формула для комплексной напряженности аксиального магнитного поля имеет вид:

(4)

В рамках этой модели распределение азимутального электрического поля внутри цилиндра записывается в виде

(5)

Дадим точное решение задачи о распределении электрического и магнитного полей вне металлического цилиндра. Запишем систему максвелловских уравнений, описывающих цилиндрически симметричное электромагнитное поле вне металлического цилиндра для комплексных значений магнитной и электрической компоненты электромагнитного поля. В итоге имеем систему уравнений для комплексных амплитуд  и :

.

Повышая порядок системы, получим

Для области  решение полученной системы уравнений имеет вид

;											(6)

,											(7)

где

; ;

; ;

и			.

Решение во внешней области соленоида (при ) для электрического поля имеет вид

(8)

На рис. 1-2 представлены имеющие наибольший практический интерес распределения амплитуды продольного магнитного и азимутального электрического полей, рассчитанные по формулам (6), (7), (8). Здесь же представлены результаты приближенного решения [1], рассчитанные по формулам (1), (2), (3). Также на рис. 1-2 представлены результаты расчетов для решения Дж. Дж. Томсона внутри цилиндра по формулам (4) и (5). Результаты расчетов приведены для случая  Э, f=1,76 МГц высокочастотной индукционной установки ВЧИ-11-60, мощностью 60 КВт, R1=3,3 см, R2=4 см, описанной в [3, 4].

Рис. 1. Радиальное распределение аксиальной составляющей магнитного поля

- решение Томсона (4)

- приближенное решение (1)

- точное решение (6)

Рис. 2. Радиальное распределение азимутальной составляющей электрического поля

- решение Томсона (5)

- приближенное решение, расчет по формуле (2)

- точное решение, расчет по формуле (7)

- приближенное решение, расчет по формуле (3)

- точное решение, расчет по формуле (8)

Как видно из рис. 1-2. в области  точное решение проходит выше приближенного, тем самым, приближенные расчеты распределения электромагнитного поля вблизи соленоида оказываются заниженными в несколько раз по сравнению с точным решением, что должно учитываться при проектировании высокочастотных индукционных установок термического нагрева проводящих сред.

Результаты, полученные в настоящей работе могут быть использованы специалистами в области высокочастотной индукционной электротермии и проектирования энергетических установок, основанных на принципе индукционного нагрева проводящих сред.

Литература

- Топтыгин И. Н. Современная электродинамика, часть 2. Теория электромагнитных явлений в веществе. Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2005.-848 с.

- Tomson J. J. Radiation produced by Passage of Electricity// Philos. Mag. 1926. V.2 № 9. P.674.

- Гайнуллин Р. Н., Кирпичников А. П. Новый метод исследования высокочастотной индукционной плазмы//Известия Вузов. Проблемы энергетики. 2008. №1-2. С. 87.

- Гайнуллин Р. Н., Кирпичников А. П. Метод диагностики высокочастотного индукционного разряда//Прикладная физика. 2008. №5. С. 44.