ГЕНЕРАТОР ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО УСКОРЕНИЯ МАКРОТЕЛ(

Спицын Д.Д., Зыкова Т.С., Сахаров М.В., Воробьев А.А., Комаров И.С.,

Астраускас Й.И., Удинцев Р.Д.

Военная академия РВСН имени Петра Великого, Автономная некоммерческая организация «Научно-инновационный центр ракетно-космических технологий», Россия, 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 9.

ФГУП «ЦНИИ Машиностроения», г. Королев, ул. Пионерская, д. 4.

vorobievall@mail.ru

Разработан генератор горячей плазмы с целью дальнейшего его использования в системах высокоскоростного метания макротел. Используемая система высокоскоростного метания основана на электротермическом принципе, описание которого приведено в [1]. Схема генератора представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 –  Схема (а) и внешний вид (б) генератора горячей плазмы

В качестве источника энергии для питания генератора использовался специально изготовленные емкостной накопитель энергии, искровой разрядник и система измерения параметров высоковольтного разряда. Емкостной накопитель имел следующие параметры: емкость – 300 мкФ,  напряжение заряда – до 20 кВ. Использование генератора горячей плазмы в качестве источника энергии для разогрева рабочего тела электротермической установки позволило достичь для тел массой 280 и 50 мг скорости метания 2,2 и 14,9 км/с соответственно.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Воробьев А.А., Зыкова Т.С., Спицын Д.Д., Удинцев Р.Д., Яневский В.Д.,  Казанцев С.Г. Моделирование воздействия микрометеоритов и фрагментов космического мусора  на космические аппараты. / Вопросы электромеханики. Труды НПП ВНИИЭМ, Т. 120, № 1, 2011 г. – С. 27-31.

# Footnotes

( Работа выполнялась при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»

# Text boxes

б)

5

а)

3

4

2

1 – катод;

2 – разрядная камера с материалом для плазмообразования (углерод);

3 – анод;

4 – емкостной накопитель;

5 – искровой разрядник.

1