ЗАЖИГАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА МЕЖДУ СТРУЙНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ КАТОДОМ И ТВЕРДЫМ АНОДОМ ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ДАВЛЕНИЯХ

Гайсин Ал.Ф., Абдуллин И.Ш.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Россия, 420015, Казань, ул.К.Маркса, 68,

almaz87@mail.ru

Электрический пробой в газе представляет сложный, быстропротекающий процесс. Исследованию зажигания электролитического разряда при нормальной температуре между твердыми электродами посвящено большое число экспериментальных и теоретических работ, но до сих пор отсутствует полная теория, которая могла бы объяснить все известные экспериментальные факты, и позволяла бы проводить расчеты в широком диапазоне параметров. Особенности зажигания разряда между металлическим и электролитическими электродами обусловлены действием электрического поля на электролит, влиянием поверхностного натяжения и силы тяжести электролита. В эти особенности исследовались экспериментально на установке, показанной на рисунке 1. Экспериментальные точки 1, 2, 3 и 4 получены соответственно при диаметрах анода da=2 ( 103, 4 ( 103, 1,2 ( 102 и 5 ( 102 м на рисунке 2.. Точки 5 соответствуют случаю, когда электролит служит анодом, а точки 6 - значениям напряжения пробоя из. Из графиков видно, что при больших da в указанном диапазоне изменения l напряжение пробоя не зависит от того, является ли электролит катодом и анодом. Штриховые линии на рисунке 1 и 2 соответствуют напряжению пробоя при появлении коронного разряда.

Рисунок 1. Принципиальная схема устройства.1 – электролитическая ванна; 2 – металлическая пластинка;3 – твердый электрод; 4 – электролит (   %-й раствор NaCl)

Рисунок 2. Зависимость напряжения пробоя от межэлектродного расстояния для различных диаметров твердого анода

ЛИТЕРАТУРА

[1]   Факторович А.А. Электрические разряды в электролитах. / А.А. Факторович, Е.К. Галанина // Электрохимическая обработка металлов / Под общей ред. Ю.Н. Петрова. Кишинев, 1971. С. 122-130.