ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБЧАТЫХ УЛЬТРАФИЛЬТРОВ

Абдуллин И.Ш., Ибрагимов Р.Г., Парошин В.В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Российская Федерация, Республика Татарстан, 420015, Казань, ул.К.Маркса, 68, modif@inbox.ru

Трубчатый ультрафильтр используется для опреснения соленых и очистки сточных вод; для разделения смесей высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений, азеотропных смесей, для выделения гелия и водорода из природных газов, кислорода из воздуха.

Приоритетным направлением развития технологии является разработка новых трубчатых ультрафильтров химически стойких к органическим растворителям, парафиновым и ароматическим углеводородам, обладающих термостойкостью и высокой степенью разделения.

Существуют определенные недостатки современных трубчатых ультрафильтров. Адгезионная прочность каркаса и полимерной мембраны, расположенной внутри недостаточна для проведения эффективного мембранного разделения. Во время эксплуатации при определенных технологических условиях мембрана отслаивается от каркаса и происходит разрушение ультрафильтра. Повышенная усадка дренажного каркаса и низкая механическая прочность усложняют технологию изготовления качественного трубчатого ультрафильтра.

Предлагается внедрение процесса обработки низкотемпературной плазмой в технологический процесс изготовления каркаса трубчатого ультрафильтра [1].

Для обработки трубчатых ультрафильтров низкотемпературной плазмой пониженного давления была создана экспериментальная установка, в которой получен устойчивый, однородный высокочастотный разряд, заполняющий весь объем плазмотрона (Патент № 112577 от 23.06.2011) [2].

Использование плазменной обработки сокращает время технологических операций при формировании мембраны  на   этапах   предформирования  мембраны,   коагуляции   мембранообразующего  полимера, отмывки, а также отказ от операции  отжиг мембраны.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Абдуллин И.Ш. Экспериментальная установка для исследования трубчатых мембранных фильтров/ И.Ш. Абдуллин [и др.] // Вестник Казанского технологического университета.- 2010.- №11.-С.618-620.

[2] Абдуллин И.Ш. Усовершенствование технологии  производства трубчатых ультрафильтров БТУ-0,5/2 / И.Ш. Абдуллин [и др.]// Вестник Казанского технологического университета.- 2012.- №3.-С. 50-54.