Плотность вероятности значения тока электрического разряда между твердым анодом, погруженным в электролит

Галимова Л.Ш., Багаутдинова Л.Н.,  Мастюков Ш.Ч.

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева- КАИ, Россия, 420111, г.Казань, ул.К.Маркса, 10. E-mail: kai@kstu-kai.ru

В связи с флуктуацией тока электрического разряда важное значение имеет исследование распределения плотности вероятности значения тока разряда. Эксперимент проводился при следующих параметрах: атмосферное давление, напряжение тока разряда 356-490В, ток разряда 0,56-5 А, электролитический катод- 20% раствор хлорида натрия, анод- медь М1. После статистической обработки экспериментальных данных по току было получено: среднее значение тока Iср=1,35 А, дисперсия , среднеквадратическое отклонение (I = 0,652, моменты третьего порядка mI3 = 0,431, моменты четвертого порядка mI4=1,376.

| Рисунок 1- Плотность вероятности значений тока разряда | Также определены асимметрия А1=1,552, критерий по асимметрии для тока 0,16, эксцесса Е1 = 4,602, критерий по эксцессу для тока 0,316. На рис. 1 представлено распределение плотности вероятности значения тока электрического разряда при атмосферном давлении. Точки на графике- эксперимент, а сплошная линия- расчет. |
| --- | --- |

Нормальное распределение, также называемое гауссовским распределением- распределение вероятностей, задавалось функцией плотности распределения:

.

Сопоставление параметров асимметрии и эксцесса по току с их теоретическими критериями показывает, что распределение плотности вероятности значения тока не подчиняется  нормальному распределению.