удельная избыточная свободная энергия и ЛИНЕЙНОе НАТЯЖЕНИе ЛИНЗЫ ЖИДКОСТИ НА ТВЕРДОМ СФЕРИЧЕСКОМ ЯДРЕ

Н.Ю. Сдобняков, В.М. Самсонов, Д.А. Кульпин, А.Н. Базулев

ТвГУ, Россия, 170000, Тверь, Садовый пер.35, nsdobnyakov@mail.ru

Развитие нанотехнологии делает особо актуальным исследование условий смачивания искривленных поверхностей, процессов гетерогенного образования новой фазы на таких поверхностях, а также проблемы устойчивости пленки жидкости на наноразмерных, твердых носителях. На основе метода ТТВ [1] впервые проведены сравнительные расчеты избыточной свободной энергии как сплошных пленок декана, полностью обволакивающих твердые сферические частицы алюминия, так и для островковых пленок (линз), смачивающих лишь часть поверхности твердого носителя при различных значениях радиуса твердого ядра и степени «обволакивания» линзой твердого ядра. Показано, что при увеличении радиуса твердого ядра , а также уменьшении степени «обволакивания» линзой жидкости  при малых приведенных толщинах пленки декана  наблюдается существенный разрыв между значениями удельной избыточной свободной энергии, отвечающей сплошной пленке и линзе жидкости. Произведены расчеты удельной избыточной свободной линейной энергии периметра смачивания (линейного натяжения) . Для любых значений  линейного натяжения отрицательно, при этом ее значение практически не меняется при больших значениях . Используя понятие приведенного расклинивающего давления [2] можно исследовать устойчивость рассматриваемой нами системы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-03-00243-a).

ЛИТЕРАТУРА

[1] V.M. Samsonov, A.N. Bazulev, N.Yu. Sdobnyakov. J. Phys. Chem. 77 (2003) 158.

[2] V.M. Starov, N.V. Churaev. Colloid Journal 40, 5 (1978) 909.