МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ИОНОВ С АТОМАМИ PIC-MCC. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ

Сысун В.И., Сысун А.В., Игнахин В.С., Титов В.О.

Петрозаводский государственный университет, Россия, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина д. 33

vsysun@petrsu.ru, ignahin@petrsu.ru

# ВВЕДЕНИЕ

Моделирование плазмы методом частица в ячейке (PIC) с Монте-Карло разыгрыванием событий (MCC) получило широкое применение при расчетах ионного тока на зонд и пылевую частицу и моделировании плазмы тлеющего и ВЧ разрядов [1-9]. При этом

, 		(1)

(2)

где  - плотность вероятности столкновения за интервал ,- вероятность столкновения за интервал ,  - концентрация атомов,  - относительная скорость ион-атом, - общее сечение столкновения. Применяются следующие способы моделирования интервала между столкновениями по (1)-(2).

2. ПОСТОЯННОЕ ВРЕМЯ МЕЖДУ СТОЛКНОВЕНИЯМИ [10-12]

Время между столкновениями постоянно

, 				(3)

справедливо при обратной зависимости сечения от скорости, либо при слабо изменяющемся сечении и малых дрейфовых скоростях, когда относительная скорость  ионов определяется их тепловым движением , где , ,, - массы и температуры ионов и атомов,  - дополнительная скорость иона вдоль внешнего поля, изменяющаяся за время между столкновениями. При этом .

Разыгрывание случайной величины  производится с помощью равномерного распределения на [0,1] случайной величины :

, 			(4)

3. ПОСТОЯННАЯ ДЛИНА ПРОБЕГА [8-9, 13]

В этом случае

,					(5)

. 			(6)

Для каждого иона длина пробега разыгрывается после каждого столкновения:

;  .	(7)

Достижение каждым ионом его индивидуальной длины пробега проверяется суммированием его путей на каждом временном шаге . Данное приближение учитывает изменение скорости при скоростях дрейфа выше тепловых. Однако здесь сечение столкновений считается постоянным, что может выполняться с некоторым приближением при резонансной перезарядке.

4. РАЗЫГРЫВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ НА КАЖДОМ ВРЕМЕННОМ ШАГЕ [2, 5, 14-16]

За интервал времени  относительная скорость и сечение считаются постоянными. Вероятность столкновения за время есть:

.			(8)

При разыгрывании для каждого иона, если , то осуществляется столкновение. Значение  и  соответствуют текущему моменту  времени .

Этот метод требует существенного увеличения машинного времени счета, что при большом количестве частиц и длительном времени счета делает его малоприменимым.

5. АЛГОРИТМ «NULL-COLLISION»

Этот алгоритм предложен в [17] и активно используется [3, 4, 6, 18]. Сначала определяется (или назначается) максимальное значение произведения  на всем диапазоне возможных относительных скоростей ион-атом. По значению  рассчитывается постоянная условная вероятность столкновения за время

. 			(9)

При общем числе ионов  на каждом временном шаге раз разыгрывается номер иона, испытывающего столкновение. Для каждого иона снова разыгрывается . При  столкновение не осуществляется. Это компенсирует произвольность выбора .

В методе «null-collision» перемешиваются методы определения вероятности столкновения: сначала по ансамблю определяется номер иона, затем по изменению состояния этого иона во времени определяется тип столкновения либо отсутствие столкновения.

6. МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОСТОЯННОЙ ДЛИНЫ ПРОБЕГА

Изменение значения  на пути иона можно учесть в следующем алгоритме. Положим , . Тогда . Для вероятности столкновения за время получим:

. 			(10)

При разыгрывании для конкретного иона будем иметь:

;  (11)

Таким образом, этот алгоритм учитывает изменение как , так и  и  сохраняя практически такое же число арифметических операций. Для длины пробега с заменой , получим

. 			 (12)

В модифицированном методе постоянных длин пробега в отличие от метода «null collision» как вероятность столкновения, так и изменение состояния частиц, которое определяет эту вероятность, осуществляется во времени для каждой частицы независимо.

7. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ

Для сравнения методов «null-collision» и модифицированного метода постоянной длины пробега проведен модельный эксперимент движения с перезарядкой  на атомах в сильном однородном электрическом поле  при пренебрежении температуры атомов. Общее число ионов принималось равным . Интервал  изменялся в пределах изменения вероятности столкновения за .

. 			(13)

принималось от 2 до 20 значений, достигаемых за среднее время между столкновениями, что практически не влияло на среднюю дрейфовую скорость.

При , когда  метод «null-collision» давал одинаковую среднюю дрейфовую скорость ионов с модифицированным  методом постоянной длины пробега, совпадающую  при  с теоретическим значением .

При больших  вероятность столкновения растет медленнее, чем скорость достигаемая за время между столкновениями, что приводит в методе «null-collision» к превышению дрейфовой скорости. Так при =0.2; 0.5; 0.8 это превышение достигало соответственно 5 %, 20 % и 40 %. С другой сторон, метод «null-collision» требует в 2-3 раза меньшее счетное время, чем модифицированный метод постоянной длины пробега.

ЛИТЕРАТУРА

- Eastwood J.W., Hockney R.W. Computer simulation using particles. Mc. Craw-Hill, New York, 1981.

- Birdsall C.K. IEEE Transaction On Plasma Science. 19, №2, pp. 65-85.

- Vahedi V., Surenda M. Computer Physics Communication. 87 (1995), pp.179-189.

- Kamamura E., Birdsall C.K., Vahedi V. Plasma Sources Sci. Technol. 9 (2000), pp. 413-428.

- Зобнин А.В., Нефедов А.П., Синельщиков В.А., Фортов В.Е. ЖЭТФ. Т. 118 (2000). С. 554-559.

- Cenian A., Chemukho A., Bogaerts A., Gijbells R. Leys C. J. Appl. Phys. 93 (2005), 123310.

- Iza F. and Lee J.K. J. Vac. Sci. Technol. A 24(4) (2006), pp.1366-1372.

- Сысун А.В., Шелестов А.С. Матем. Моделирование. Т. 20 (2008), с. 41–47.

- Сысун В.И., Игнахин В.С. Физика плазмы. Т. 40, № 2, 2014, с. 125-133.

- Wannier G.H. Phys. Rev. 87 (1952), p 795.

- Kim H.C., Iza F., Yang S.S., Radmilovic-Radjenovic M., Lee J.K. J. Phys. D: Appl. Phys. 38 (2005), R283-R301.

- Ваулина О.С., Репин А.Ю., Петров О.Ф. Физика плазмы. Т. 32. №6. 2006. с. 528 – 531.

- May P.W., Field D., Klemperer. J. Appl. Phys. V.71 (8) (1992), pp. 3720-2730.

- Burges P. Phys. Fluids. V.10 (1967), pp. 658-666.

- Manenschijn A., Goedheer W.J. J. Appl. Phys. 69(5) (1991), pp. 2923-2930.

- Nanbu K., Kitatani J. J. Phys. D: Appl. Phys. 28 (1995), 324-330.

- Skullernd H.R. J. Phys. D: Appl. Phys. 1, 1968, p. 1567.

- Ricci D. Stochastic Models of Charged Particle Transport in Weakly Ionized  Gases. Universita degli studi di Milano-Bicocca, (PhD), 2008.