ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНОТОЧНОГО РАЗРЯДА В ГАЗАХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Аль-Харети Ф.М.А., Омаров О.А., Омарова Н.О., Омарова П.Х.

Дагестанский государственный университет, Дзержинского 12 а, Махачкала, Россия

e-mail: inporao@mail.ru

Плазма обладает анизотропными свойствами по отношению к магнитному полю. Наложение магнитного поля вносит сущственные особеннсти в развитие пробоя на всех его стадиях , и позволяет выявить физические процессы характерные для них. Особый интерес представляет исследования влияния внешних магнитных полей на характеристики разряда высокого давления: времена - формирования, резкого спада и горения квазистационарной дуги; силу тока и напряжение пробоя; мощность и энергию, выделяемые в разряде; электронную температуру и концентрацию частиц, в различные моменты времени. Данные исследования проводились в рамках плазменной модели пробоя газов [1], которая рассматривает пробой через  формирование в диэлектрике плазменной структуры, что и определяет все последующие стадии развития разряда.

С целью определения параметров плазмы  была собрана экспериментальная установка, позволяющая определить вышеперечисленные характеристики разряда. Исследовался разряд в аргоне и в гелии при Н=0; 90 кЭ и 180 кЭ; р=1500 Тор. Расстояние между двумя алюминиевыми электродами формы Роговского составляет 0,4 см. Для получения импульсов высокого напряжения использовался ГИН. Ток, измерялся поясом Роговского, падение напряжения на промежутке емкостным делителем с  их регистрацией осциллографом ОК-21. Импульсные магнитные поля создавались разрядом батареи конденсаторов С ̴1500 мкФ на цельноточный соленоид типа Гельмгольца, изготовленный из бериллиевой бронзы индуктивностью L ̴ 10-7 Гн. Магнитное поле считалось квазистационарным, так как  их длительность составляла 200 мкс, а исследуемого разряда составляла 1 мкс. Согласование импульсов магнитного поля и запуска измерительной аппаратуры осуществлялось блоком синхронизации [2]. Снимки выполнялись фоторегистратором ФЭР-2. Время запаздывания пробоя сводилось к минимуму, за счет предварительной фотоионизации разрядного промежута, при которой достигалась концентрация затравочных электронов 106 см-3.

При пробое гелия наблюдается ступенчатость провала напряжения, которая связана с образованием катодного пятна  и дрейфом электронного пучка через плазму стримеров (рис. 1) [1].

Ход изменения напряжения на промежутке можно представить в виде кривой рис. 1.

Рис. 1. Ход изменения напряжения на промежутке при импульсном пробое гелия:  τф- время формирования разряда; τсп1- время резкого спада от напряжения пробоя до напряжения ступени; τ ст- время длительности ступени; τ сп2- время резкого спада от напряжения ступени до напряжения горения квазистационарной дуги; τд – время горения дуги, соответствующей первой четверти периода изменения тока: Uпр, Uст1 , Uст2 , Uд- соответственно напряжения пробоя, начала и конца ступени, и горения квазистационарной дуги.

В таблице 1 даны зависимости временных характеристик (в нс), соответствующих пробою гелия (рис. 1) [3,4], от напряженности магнитного поля Н (кЭ) при давлении р=1500 Тор, межэлектродном расстоянии d=0,4 см для различных перенапряжений W.

| Н, | W =25% | W =50% | W=75% |
| --- | --- | --- | --- |
| кЭ | τф | τсп1 | τcт | τсп2 | τд | τф | τсп1 | τcт | τсп2 | τд | τф | τсп1 | τcт | τсп2 | τд |
| 0 | 120 | 122 | 264 | 168 | 312 | 96 | 96 | 132 | 120 | 330 | 48 | 96 | 158 | 144 | 344 |
| 90 | 100 | 112 | 314 | 143 | 440 | 78 | 78 | 233 | 105 | 438 | 37 | 59 | 188 | 117 | 321 |
| 180 | 86 | 75 | 298 | 101 | 473 | 60 | 60 | 240 | 80 | 430 | 20 | 48 | 185 | 96 | 410 |

Таблица 1.

При пробое гелия получены следующие результаты:

- ступени напряжения соответствует тлеющее свечение;

- высокие магнитные поля, увеличивают длительность ступени напряжения при импульсном пробое гелия до 100%, то есть образованная ступень соответствует формированию катодного пятна (при спаде от напряжения пробоя до напряжения горения квазистационарной дуги);

- ограничение радиальной диффузии электронов, скорости расширения диффузного свечения магнитным полем на стадии тлеющего разряда такого, что площадь сечения разряда уменьшается быстрее, чем растет плотность тока. Это приводит к относительной стабилизации напряжения ступени;

- за счет уменьшения рассеяния энергии, магнитные поля приводят к повышению напряжения горения квазистационарной дуги.

По фазированным осциллограммам тока и напряжения, методом интегрирования  определялись мощность и энергия, выделяемая в разрядном промежутке в зависимости от напряженности внешнего магнитного поля.

Рис. 2. График зависимости мощности, выделяемой при пробое Ar, от времени при d=0,4 см, p= 1500 Тор: 1-Н=0; 2-Н=250 кЭ.

Как видно из графиков мощность, выделяемая в канале, в магнитных полях уменьшается.

Уравнение баланса энергии в этом случии имеет вид

, (1)

где  - энергия ионизации газа.

Оценка вклада составляющих первую часть уравнения (1) показывает, что последняя составляющая гораздо меньше, чем сумма двух первых, таким образом

.

Тогда по известной энергии, введенной в разряд можно оценить концентрацию электронов. Свечение на аноде появляется после того как в промежутке рассеиваются ≈ 10-5 Дж энергии, этому моменту соответствует концентрация электронов, равная

Температура электронов связана с проводимостью соотношением:

, К.

В момент установления максимальной проводимости температура оказалась равной 26000 К. В магнитном поле  при Н=180 кЭ, Т=30000 К [5].

Выводы:

- В формирующемся искровом канале наблюдается ступенчатость провала напряжения, которая связана с образованием катодного пятна и с дрейфом электронного пучка через плазму стримеров.  Плазма искрового канала характеризуется Т~30000 К.

- Продольное магнитное поле приводит к увеличению плотности тока канала, проводимости плазмы и удельного энерговклада в разряд.

- Мощность, вводимая в разряд, зависит от прикладываемого напряжения и параметров цепи (R, L). Мощность, выделяемая в канале, в магнитных полях уменьшается.

- Скорость расширения канала, определяется скоростью ввода энергии в  этот канал. Увеличивая скорость ввода энергии можно увеличить удельную мощность, проводимость и температуру плазмы.

- Увеличивается градиент магнитного поля на границе плазма - нейтральный газ при условии, что скорость расширения канала в отсутствии поля на начальном этапе больше.

ЛИТЕРАТРА

- Омаров О.А., Рухадзе А.А., Шихаев А.Ш. Плазменный механизм пробоя газов в сильных продольных магнитных полях// ЖТФ.1981. Т. 52. С. 255.

- Омаров О.А., Эльдаров Ш.Ш., Гаджиев А.М. Светотехнические характеристики плазменного канала разряда в продольном магнитном поле. XL Международная Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС. - Тезисы докладов. Звенигород, 2013. С. 145.

- Аль-Харети Ф.М.А., Омаров О.А., Омарова Н.О., Омарова П.Х. Формирование начальных стадий развития искрового разряда в аргоне во внешнем магнитном поле// Вестник, ДГУ 2013. Вып. №6. С. 47-55.

- Омаров О.А., Рухадзе А.А. О плазменном механизме развития начальных стадий пробоя газов// ЖТФ. 2011. Т. 81. В. 7. С. 43-48.

- Омаров О.А., Хачалов М.Б., Курбанисмаилов В.С., Омарова Н.О. Структура и механизмы формирования различных форм импульсного разряда в газах высокого давления. Монография. – Махачкала: ИПЦ  ДГУ и ИНПО УРАО, 2013. 226 с.