ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СМЕСЕВЫХ ФРЕОНОВ

## Расчектаева Е.П., Верба О.И., Станкус С.В.

Институт теплофизики СО РАН, Россия, 630090, г. Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 1, E-mail: stankus@itp.nsc.ru

Задачи сохранения озонового слоя Земли и снижения последствий глобального потепления ужесточили требования к хладагентам, повсеместно используемым в холодильной и теплонасосной технике, кондиционировании воздуха, фармацевтике и аэрозольных производствах. Широко используемые в настоящее время хладагенты требуют своевременной и обоснованной, с точки зрения технических характеристик, замены.

Запрещенный к применению по всему миру фреон R-12 до сих пор используется в холодильном оборудовании и доступен в открытой продаже. Для замены R-12 были предложены переходные смеси на основе фреона R-22 (например, R-406A, R-409A, R-415A). Процедура замены в существующем оборудовании проста, легка, экономична, не приводит к снижению эксплуатационных характеристик. В России R-22 разрешен к применению до 2030 года. Для его замены уже предложены озонобезопасные смеси, такие как R-407C. Для расчета эксплуатационных показателей и проектирования нового оборудования требуется точная информация по теплофизическим свойствам хладагентов, в том числе по теплопроводности. Однако для новых смесей такая информация зачастую охватывает не все области параметров состояния либо отсутствует.

Целью настоящей работы являлось экспериментальное исследование теплопроводности (λ) смесевых хладагентов в паровой фазе в интервалах температур 300–425 К и давлений 0.1–2.1 МПа, определение температурной зависимости теплопроводности на линии конденсации и в идеально-газовом состоянии, а также обобщение полученных данных для дальнейшего прогнозирования теплопроводности новых смесевых озонобезопасных хладагентов.

Измерения теплопроводности были выполнены стационарным методом коаксиальных цилиндров. Подробно методика измерений и экспериментальная техника описаны в [1]. Измерительная ячейка состояла из двух вертикально расположенных соосных никелевых цилиндров: внешний длиной 140 мм, внутренний – 101.3 мм. Ширина кольцевого зазора между цилиндрами составляла 0.366±0.005 мм. Абсолютные температуры цилиндров и температурный перепад между ними измерялись медь-константановыми термопарами. Данная установка отличается от аналогов тем, что внутри измерительной ячейки не предусмотрены охранные нагреватели и другие устройства, предназначенные для компенсации утечек тепла с торцов внутреннего цилиндра и выравнивания температурного поля по его длине. Влияние свободных торцов в работе учитывалось введением поправок [1]. Тарировка установки проводилась на аргоне чистотой 99.998 об. %. Расхождение со справочными данными не превышало 1%. Перед началом эксперимента установка вакуумировалась до давления 150–225 мкПа. Для того, чтобы избежать изменения в составе смеси,  заполнение измерительной ячейки происходило из жидкой фазы. Погрешность экспериментальных данных по теплопроводности составляла 1.5–2.5%, температуре – 0.05 К, давлению – не более 4 кПа.

В работе исследовались 6 смесевых хладагентов (таблица). Теплопроводность газовой фазы измерялась на квазиизотермах.

Таблица. Исследованные смесевые хладагенты

| Хладагент | Интервал температур, К | Интервал давлений, МПа |
| --- | --- | --- |
| R-407C (23 % R-32, 25 % R-125, 52 % R-134a) | 303–425 | 0.1–2.1 |
| R-409A (15 % R-142b, 25% R-124, 60% R-22) | 306–425 | 0.1–1.3 |
| R-415A (50% R-22, 50% R-125a) | 308–415 | 0.1–1.7 |
| R-406A (55% R-22, 41% R-142b, 4% R-600a) | 308–424 | 0.1–1.5 |
| R-134a/ R-227ea (38,5 % / 61,5 %) | 308–419 | 0.1–1.2 |
| R-134a/ R-227ea (11, 2 %/88,8 %) | 308–425 | 0.1–2.1 |

Первичные данные обрабатывались эмпирической зависимостью [1]:

,	(1)

где Т – температура в К, р – давление в МПа, ( – в мВт/(м·К).

Результаты эксперимента представлялись в виде изотерм λ = f(p,T). В качестве примера на рис. 1 приведены экспериментальные данные для хладагента R-407C. Видно, что теплопроводность газообразного R-407C на изотермах практически линейно увеличивается с ростом давления. Для других смесей получен аналогичный результат.

Теплопроводность на линии конденсации λd и идеально-газовая теплопроводность λ0 (при p0 = 0.101325 МПа) были рассчитаны двумя способами: экстраполяцией изотерм теплопроводности паров хладагента на линию конденсации или к давлению p0, а также расчетом по обобщающему уравнению (1). Давление пара на линии конденсации определялось по [2]. Сопоставление показало, что значения теплопроводностей, получаемые двумя способами,  совпадают в пределах случайной погрешности 1.5–2.5 %. В дальнейшем для сохранения единства описания свойств во всей области параметров был выбран второй способ расчета.

Рис. 1. Экспериментальные данные по теплопроводности смеси R-407C в паровой фазе.

Зависимости λd(T) и λ0(T) описываются уравнениями:

,                	 		(2)

,       		  		(3)

Используя экспериментальные данные по идеально-газовой теплопроводности чистых компонентов, были рассчитаны величины (0 исследованных смесевых хладагентов в аддитивном приближении, по уравнению Васильевой (Модификация Мэсона и Саксены – MMS; модификация Линдсея и Бромли – MLB), методом Брокау (бинарные смеси). Во всех случаях отклонения от экспериментальных данных достигали 7%, что значительно больше оцениваемых погрешностей измерений. По этой причине была предпринята попытка получения эмпирического выражения, описывающего температурную зависимость идеально-газовой теплопроводности данного класса хладагентов.

Оказалось, что в координатах λ0/λ0(0.7TC) – D (D2)/T (D – для группы смесей на основе R-22, D2 – для группы смесей на основе R-125) все первичные данные укладываются на одну кривую (рис. 2) со среднеквадратичным отклонением 0.8 % (1.9 %), соответственно.

а б

Рис. 2. Зависимость приведенной теплопроводности от температуры: 
а) 1 - R-406A; 2 – R-409A; 3 – R-415A; 4 – (4); 
б) 1 – R-404A, 2 – R-407C, 3 – R-410A, 4 – R-507A, 5 – (5).

,				(4)

(5)

В (4), (5) TC – критическая температура в К, , , ( - молекулярный вес хладагента в кг/кмоль, pc – критическое давление в МПа, ρс – критическая плотность в кг/м3.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верба О.И., Груздев В.А. Теплопроводность гептафторпропана HFC 227еа // Теплофизика и аэромеханика. – 2002. – Т.9, № 3. – С. 467 – 476.

2. Lemmon E. W., McLinden M. O., and Huber M. L. NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties-REFPROP, Version 8.0, National Institute of Standards and Technology, Standard Reference Data Program, Gaithersburg, Maryland (2002).