разработка единого малопараметрического

Уравнения состояния однокомпонентного вещества

с выполнением критических условий

Каплун А.Б., Мешалкин А.Б.

Институт теплофизики СО РАН им. С.С. Кутателадзе

Россия,  Новосибирск – 90,  пр-кт  ак.  Лаврентьева, 1

E-mail: kaplun@itp.nsc.ru

Существует мнение, что в связи с развитием компьютерной техники почти все проблемы описания термодинамической поверхности однокомпонентных веществ могут быть решены с помощью формальных многопараметрических уравнений, содержащих многие десятки и даже сотни эмпирических коэффициентов. С таким мнением трудно согласиться, поскольку эти уравнения имеет целый ряд известных принципиальных недостатков.

В связи с этим проблема разработки достаточно простых физически обоснованных единых малопараметрических уравнений состояния по-прежнему представляется вполне актуальной.

В литературе опубликовано множество (свыше 200) малопараметрических УС однокомпонентных веществ. Наиболее детально такие уравнения проанализированы в обзоре [1].

В предыдущих работах [2 – 4] нами получены полуэмпирические УС, которые по точности описания экспериментальных данных ненамного уступают многопараметрическим уравнениям, но имеют определенное физическое обоснование.	При этом учтены как известные, так и найденные авторами условия и ограничения, которым должно удовлетворять "правильное" уравнение состояния (см. [2 – 4]). Ранее [4] в развитие изложенного подхода было предложено единое уравнение состояния жидкости, газа и флюида для расчета термических и калорических свойств веществ, которое описывает экспериментальные данные в основном в пределах погрешности эксперимента. Это уравнение имеет вид:

(1)

Здесь Z = P/(RT – фактор сжимаемости, Р – давление, ( = 1/V – плотность, V – удельный объем, Т – абсолютная температура, R – газовая постоянная вещества, ТС – критическая температура, (C – плотность вещества в критической точке, (tr - плотность в тройной точке,  - приведенная обратная температура, - приведенная плотность, (tr= (tr((c – приведенная плотность в тройной точке, а0…а10 – подгоночные коэффициенты. Уравнение (1) содержит 10 эмпирических коэффициентов. Коэффициенты в (1) находятся методом наименьших квадратов по экспериментальным P-V-T данным. В (1) при описании термодинамических свойств диоксида углерода (см. рис. 1) удалось строго выполнить три известных классических критических условия, которым должно удовлетворять регулярное УС, практически без потери точности описания термодинамических характеристик.

Рис. 1. Критическая изотерма для СО2. 1 – расчет по уравнению (1). 2 – расчет по 12 параметрическому УС Вагнера [5]. 3 – критическая точка.

Однако при наложении критических условий на УС ряда других веществ описание ТД  характеристик уравнением (1) ухудшалось в 2 – 3 раза по плотности. Для  улучшения качества описания исходных  данных при наложении критических условий,  расширения числа объектов описания и области применимости (1) это  уравнение было модифицировано, том числе и с помощью формального увеличения числа слагаемых в (1).  Новое единое уравнение состояния для приведенной функции Гельмгольцa F((,T) имеет вид: ;

(2)

Таким образом, общее число коэффициентов в УС  (2) достигло  13. Но с учетом  4 уравнений связи (три критических условия и условие (trcalc. = (trexp) число варьируемых эмпирических коэффициентов в УС (2) уменьшается до 9.

Отметим, что строго выполнить в малопараметрических уравнениях состояния критические условия жидкость – пар удалось впервые.

Применимость полученного уравнения к описанию ТД характеристик жидкости, газа и флюида была проверена на ряде "нормальных" веществ, таких

Рис. 2. Отклонение значений давления в SF6, рассчитанных по всему массиву данных, от экспериментальных данных Д.Ю. Иванова [6]. C1 – расчет по Guder., Wagner W. (2009); 2 – расчет по (2).

как аргон, азот, диоксид углерода и гексафторид серы. Как показали расчеты, УС (2) по точности описания исходных экспериментальных данных не только не уступает всем известным малопараметрическим уравнениям, но и большинству многопараметрических уравнений состояния. Предложенное уравнение, естественно, не описывает ближайшую окрестность критической точки жидкость – газ, которая должна описываться флуктуационной теорией (скейлинг).

Рис. 3. Отклонение рассчитанных по (2) значений приведенной плотности SF6 от экспериментальных данных [7].

Как показали расчеты, уравнение (2)  позволяет правильно описать  термодинамические свойства вещества и в критической области, если (2) дополнить сингулярными  уравнениями.

Подчеркнем, что с привлечением дифференциальных уравнений термодинамики по P – V– T  данным c помощью уравнения (2) можно рассчитать калорические свойства веществ – энтальпию, энтропию, теплоемкости и др.   в пре-делах погрешности экспериментальных (надежных табличных) данных  без привлечения данных по этим свойствам (за исключением энтальпии идеального газа. На рис. 2 – рис. 4 в качестве примера приведены результаты сравнения рассчитанных по (2) термодинамических характеристик диоксида углерода и гексафторида серы SF6   с экспериментальными и надежными табличными данными.

Рис. 4. Сопоставление рассчитанных по (1), (2) значений скорости звука в СО2 с экспериментальными данными. 1 – Груздев В.А., Слабняк (1970); 2 – Новиков И.И., Трелин Ю.С. (1962); 3 – Питаевская Л.Л, Биллевич А.В (1973); 4 – эта работа; 5 – расчет по Span R., Wagner W. (1996, 185 коэффициентов). Свыше 50 МПа - экстраполяция по (1), (2).

Литература

- Спиридонов Г.А., Квасов И.С. // Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. М., ИВТАН. 57 (1986) 45.

- Kaplun A.B., Meshalkin A.B. // J. Chem. Eng. Data. 56, №4  (2011) 1463.

- Каплун А.Б., Мешалкин А.Б. // ТВТ. 48, №5 (2010) 692.

- Каплун А.Б., Мешалкин А.Б. // ЖФХ.  87, №8 (2013)  1294.

- Span R., Wagner R. // Intern. J. Thermophysics. 24, № 1 (2003) 1.

- Иванов Д. Ю. Статика и динамика  ближайшей окрестности критической точки.  Дисс.   … доктора физ. – мат.  наук. СПГУ (2001)  375.

- Ihmels E. C., Gmehling J. // Int. J. Thermophysics..  23, №3 (2002)  709.