единое уравнение для расчета коэффициента вязкости диоксида углерода

Каплун А.Б., Мешалкин А.Б.

Институт теплофизики СО РАН, Россия, 630090, Новосибирск,

проспект ак. Лаврентьева, 1. E-mail: kaplun@itp.nsc.ru

Известно, что в строгой кинетической теории [1] коэффициент динамической вязкости может быть представлен в виде суммы , где первый член обусловлен переносом импульса при "столкновениях" частиц, а второй дает вклад в перенос импульса за счет межмолекулярного взаимодействия; при малых плотностях (kin стремится к вязкости разреженного газа (0(Т).

Однако современное состояние кинетической теории (см., например, [2]) не позволяет надеяться на получение сравнительно простых уравнений для описания коэффициента вязкости с малым количеством подгоночных коэффициентов в достаточно широкой области параметров состояния. В связи с этим для описания вязкости флюидов широко используются модельные теории и эмпирические уравнения.

Ранее нами было показано [3], что избыточная вязкость в широком интервале параметров состояния описывается уравнениями:

,							(1)

;    .					(1а)

Здесь P, V, T- давление, удельный объем и температура системы; ((P,T) - вязкость системы в заданном состоянии;  - избыточная вязкость; - вязкость разреженного газа;  - вязкость системы твердых сфер по Энскогу:

(2)

где , (=1/V - плотность вещества;  - плотность энергии взаимодействия;  - энергия взаимодействия;  - внутренняя энергия идеального газа;  - внутренняя энергия системы; ,  - гипотетический объем переохлажденной до абсолютного нуля жидкости,  -  энтальпия испарения при абсолютном нуле температуры  и давлении, равном нулю, U(0,0) – внутренняя энергия тела при абсолютном нуле температуры и нулевом давлении;  A, (, b - индивидуальные константы вещества. Как следует из (1), избыточная вязкость (( является однозначной функцией плотности энергии взаимодействия (( = f (x=(U/V) (см.,  напр., (( для диоксида углерода,  рис. 1).

Описание экспериментальных данных, близкое к оптимальному, достигается при b=V0. Для хорошо изученных веществ, таких как инертные газы, диоксид углерода и др., физические параметры V0 и  обычно приводятся в таблицах термодинамических свойств веществ. В этом случае уравнения для вязкости (1) и (1а) содержат всего лишь 2 эмпирические константы - A и (, так же, как и известное уравнение Аррениуса. В том случае, если данные о V0 и  отсутствуют, количество эмпирических констант, которые надо найти из данных по вязкости, в уравнениях (1) и (1а) возрастает до четырех - A, (, V0 и x0. Уравнения (1) и (1а) описывают зависимость вязкости жидкости и газа широкого круга веществ в пределах погрешности эксперимента (таблиц) во всем изученном диапазоне параметров состояния [3]. В работе [4] было показано, что ряд известных уравнений для описания вязкости (Эйринга, Френкеля, Андраде и др.) являются частными случаями уравнений (1) и (1а).

В работе  [3] расчет коэффициента вязкости ряда веществ проведен нами с использованием табличных данных  по плотности,  энтальпии и внутренней энергии, что, конечно же, является существенным недостатком, поскольку затрудняет применение предложенных уравнений в практических целях.

Так как в уравнения для расчета вязкости (1) и (1а) входят температура и плотность (удельный объем) вещества, а в экспериментах обычно в качестве независимых параметров состояния используются температура и давление, то  для вычисления коэффициента вязкости в широком диапазоне параметров надо иметь единое уравнение состояния газа, жидкости и флюида.

Энергию взаимодействия  можно найти с помощью известного соотношения термодинамики, если известен фактор сжимаемости

,					(3)

R – универсальная газовая постоянная, ( - молекулярная масса.

Ранее  в работе [5] с помощью предложенных в [6] термического и калорического уравнений состояния реальных газов из (1),  (1а) получено уравнение для расчета коэффициента вязкости реальных газов при температурах до 1000 К, давлениях до 100 МПа и плотностях до 1,5 (С.

Рассчитанные значения вязкости в указанных диапазонах параметров состояния согласуются с экспериментальными данными по вязкости диоксида углерода и других газов в пределах погрешности экспериментальных и табличных данных.

В настоящей работе для расчета вязкости в широком диапазоне плотностей от разреженного газа до плотности в тройной точке привлечено  разработанное нами единое малопараметрическое термическое уравнение состояния,

| Рис. 1. Избыточная вязкость (( CO2 по [3] как функция плотности энергии взаимодействия (U/V в области температур 220…1000 К и давлений 0,1…100 МПа. | Рис.2. Сравнение табличных значений вязкости (символы) [8, 9] с расчетом по (3) - (6) (линии) для CO2 при плотностях от 0 до плотности в тройной точке (tr. |
| --- | --- |

приведенное в [7]. Это уравнение в приведенных переменных   и   для фактора сжимаемости Z=PV/RT имеет вид ((С, ТС,, РС - параметры

критической точки):

(4)

Уравнение (4) содержит 10  эмпирических подгоночных коэффициентов.  Уравнение (4) описывает фактор сжимаемости флюида “нормальных“ веществ до 100 МПа и 1000К при плотностях  от нуля  до плотности в тройной точке в основном в пределах погрешностей опытных  (табличных) данных. Поскольку в расчетные формулы для вязкости (1) и (1а) входит плотность, то  из уравнения (4) вначале численным методом рассчитывается плотность в зависимости от температуры и давления, а затем по уравнению (3) рассчитывается энергия взаимодействия :

(5)

Заметим, что непосредственно в расчетную формулу (3) для энергии взаимодействия (U при расчете  вязкости  входят только 6 из  10 эмпирических коэффициентов, входящих  в уравнение (4) для фактора сжимаемости Z.

Затем, подставив  по (3), (5) в уравнение для коэффициента избыточной вязкости  (1а), получим зависимость вязкости от плотности и температуры, которая в приведенных переменных будет иметь вид:

.					(6)

В (6), как уже упоминалось, в общем случае входят четыре эмпирических подгоночных коэффициента - А, (, x0, а также  V0   для расчета вязкости системы твердых сфер (2) по Энскогу, которые должны быть найдены из экспериментальных данных по вязкости. В тех же случаях, когда известны H00 и V0, число эмпирических коэффициентов, которые надо найти из данных по вязкости, уменьшается до двух – A и (. Это позволяет считать, что при расчете этих коэффициентов можно будет ограничиться достаточно малыми объемами  исходных экспериментальных данных по вязкости.

В настоящей работе рассчитан коэффициент вязкости диоксида углерода в интервале параметров состояния: по температурам – до 1000 К, по давлениям –

до 100 МПа, по плотности – от 0 до плотности в тройной точке. В качестве исходных данных по вязкости для расчета коэффициентов А и (  были использованы табличные данные из справочника В.В. Алтунина [8] и обзора [9]. В расчетах использованы значения H00 и V0, приведенные в [8].   На рис. 2 приведены рассчитанные по (6)  значения коэффициента вязкости в зависимости от температуры и давления на изобарах. Как показал анализ, расхождения между рассчитанными по (6) и табличными значениями вязкости CO2  по [8, 9] в основном не превышают погрешностей экспериментальных данных по вязкости разных авторов – порядка (2–5)%, кроме критической области, где коэффициент вязкости зависит, в частности, от способа измерений.

Литература

- J. O. Hirschfelder, C. F. Curtiss, and R. B. Bird. Molecular Theory of Gases and Liquids. Wiley, New York, 1954.

- H.N.V. Temperley, J.S. Rowlinson, and G.S. Rushbrooke, Eds. Physics of simple liquids.  North-Holland, Amsterdam, 1968.

- А.Б. Каплун. ТВТ.  27, №5 (1989) 884.

- A.B. Kaplun and A.B. Meshalkin, High Temp. High Press., 31 (1999) 253.

- A.B. Kaplun, A.B. Meshalkin. J. Mol. Liquid. 120 (2005) 103.

- А.Б.Каплун, А.Б. Мешалкин. ДАН. 48 (2003) 490.

- А.Б.Каплун, А.Б. Мешалкин. ЖФХ. 87, №8. (2013). 1294.

- В.В. Алтунин. Теплофизические свойства двуокиси углерода. Из-во стандартов. М., 1975.

- A. Fenghour, W.A. Wakeham, V. Vesovic. J. Phys. Chem. Ref. Data. 17, N1 (1998) 31.