АКУСТИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ЖИДКОГО ЦИКЛОГЕКСАНА

Хасаншин Т.С., Голубева Н.В., Поддубский О.Г.,

Самуйлов В.С., Щемелёв А.П.

Могилевский государственный университет продовольствия,

Беларусь, г. Могилев, пр. Шмидта 3, Khasanshin@tut.by

В связи с широким применением циклогексана в промышленности с 30-х годов прошлого века проявляется большой интерес к его термодинамическим свойствам. В настоящее время накоплен значительный объем экспериментальных данных о термодинамических свойствах циклогесана при атмосферном давлении, имеются также результаты измерений плотности, скорости звука, изобарной теплоемкости и изотермической сжимаемости в области высоких давлений. Однако если измерения плотности проводились не однократно, то экспериментальное исследование скорости звука в широком диапазоне температур и давлений выполнена только в одной работе [1]. Имеется ряд работ [2–4] в которых исследована изобарная теплоемкость при давлениях превышающих давление насыщения охватывающие диапазон температур 293–569 К и давлений до 25 МПа. Изотермическая сжимаемость жидкого циклогексана при повышенном давлении в интервале параметров 298–313 К и 0.1–46.1 МПа также выполнена в единственной работе [5]. Таким образом, термодинамические свойства жидкого циклогексана при высоких температурах и давлениях до настоящего времени изучены не достаточно полно.

Целый ряд свойств жидкости при повышенном давлении может быть определен с высокой точностью на основе данных о скорости звука.

В настоящей работе приводятся результаты экспериментального исследования скорости звука в жидком циклогексане и расчета его термодинамических свойств при температурах 298–348 К и давлениях до 100 МПа, на основе исходных данных по скорости звука в указанном диапазоне параметров состояния и данных по плотности и изобарной теплоемкости при атмосферном давлении.

Исследование скорости звука выполнены на экспериментальной установке, реализующий метод непосредственного измерения времени прохождения акустическим импульсом известного расстояния в исследуемой жидкости. Подробно экспериментальная установка и методика исследования описана в [6]. Для исследований использовался циклогексан фирмы “Sigma Aldrich” с чистотой по массе основного продукта более 99%. По нашим оценкам погрешность определения скорости звука составляет 0.1%. Сравнение с наиболее надежными литературными данными показало, что отклонения находятся в пределах суммарной погрешности сравниваемых экспериментальных данных.

Полученный массив данных по скорости звука был аппроксимирован зависимостью от температуры и давления:

,	(1)

где W – скорость звука, м/с; p – давление, МПа.

В результате обработки экспериментальных данных определены коэффициенты уравнения (1):

,

,

,

,

,

где T – температура, К; TK – критическая температура, TK=553.4 К [7].

Среднее квадратичное отклонение значений по скорости звука, рассчитанных по (1), от исходных экспериментальных данных составляет 0.02%.

Температурные зависимости плотности ρ0 и изобарной теплоемкости ср0 при атмосферном давлении были получены в результате обработки литературных данных по плотности при температурах 283–353 К и по изобарной теплоемкости при температурах 281–353 К. В результате обработки получены следующие зависимости

,	(2)

.	(3)

По нашим оценкам, погрешности исходных данных, привлекаемых для расчета термодинамических свойств, по плотности и скорости звука не превышает 0.1%, по изобарной теплоемкости – 1.5%.

Для вычисления термодинамических свойств циклогексана в жидком состоянии был использован пошаговый итерационный метод. Плотность и теплоемкость при повышенных давлениях вычислялись на основе следующих термодинамических соотношений:

,	(4)

,	(5)

в которых  – коэффициент изобарного расширения.

Далее на основе полученных значений ρ, ср, α и W были вычислены изохорная теплоемкость  и изотермическая сжимаемость  с использованием соотношений

,	(6)

.	(7)

Подробно методика расчета описана в [8].

По нашим оценкам, погрешности вычисленных значений термодинамических свойств достигают наибольших величин при давлении 100 МПа и температуре 348.15 К. При этих параметрах они не превышают для ρ – 0.2%, ср – 1.5%, сv – 2.5%, αp – 2% и βТ – 1.2%.

В ранее экспериментально изученных областях параметров состояния выполнено сравнение результатов расчета с имеющимися в литературе экспериментальными данными. Отклонение вычисленных величин от результатов прямых измерений в основном не превышает оцененной погрешности расчета.

Таким образом, проведенные расчеты и оценки свидетельствуют о надежности методики расчета и полученных на ее основе результатов.

Полученные в результате расчета значения плотности были обобщены уравнением Тэйта

.	(8)

Здесь А=0.08898. Температурная зависимость В имеет вид

.	(9)

Уравнение (8) описывает значения плотности в диапазоне параметров Т=298–348 К и р=0.1-100 МПа с отклонением, не превышающим 0.08%, и обладает хорошими экстраполяционными возможностями по давлению.

Таким образом, в результате настоящего исследования получены новые сведения о термодинамических свойствах жидкого циклогексана. В том числе впервые получены значения скорости звука, изобарной и изохорной теплоемкости, изобарного коэффициента расширения и коэффициента изотермической сжимаемости в ранее не исследованных областях высоких температур и давлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мелихов, Ю.Ф. Акустичекие исследования равновесных свойств и уравнения состояния многоатомных жидкостей при высоких давлениях: дис….канд. физ.-мат.. наук: 01.04.15. Курск, 1984.

2. B.A. Grigorev Izv.Vyssh.Uchebn.Zaved.Neft Gaz 18 (1975) 61.

3. D. Vega-Maza, M.C. Martin, J.P.M. Trusler, J.J. Segovia J. Chem. Thermodynamics 57 (2013) 550.

4. G.A. Torin-Ollarves, M.C. Martin, C.R. Chamorro, J.J. Segovia J. Chem. Thermodyn. 74 (2014) 153

5. Т. Moriyoshi, Т. Aono. J. Chem. Thermodyn. 20 (1988) 185.

6. Т.С. Хасаншин, В.С. Самуйлов, А.П. Щемелев. ИФЖ 81 (2008) 732.

7. E. J. Partington, J. S. Rowlinson, J. F. Weston. Trans. Faraday Soc. 56 (1960) 479.

8. Т.С. Хасаншин, В.С. Самуйлов, А.П. Щемелев. ИФЖ 82 (2009) 150.