Фазовые превращения и критические свойства
смеси н-пропанол–н-пентан

Базаев Э.А., Базаев А.Р., Карабекова Б.К.

ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, Россия, 367030, г. Махачкала, пр. И.Шамиля 39-а. emilbazaev@gmail.com

Исследования взаимопревращений агрегатных состояний жидкость ( пар и связанных с ними критических свойств технически важных бинарных смесей, состоящих из полярных и неполярных компонентов, и отличающихся температурами кипения, в широком диапазоне температур и давлений, представляют интерес для развития теории растворов и необходимы для усовершенствования техники и технологий [1-7]. Так, например, эффективность паросиловых энергетических установок зависит, кроме прочих факторов, от полноты знания и учета свойств рабочего вещества в рабочих циклах и конструкции [7]. Использование гомогенных смесей, состоящих из низкокипящих и высококипящих теплоносителей, в качестве рабочих веществ существенно расширяет диапазон рабочих параметров энергоустановок и способствует унификации их тепломеханического оборудования, что экономически целесообразно [8]. Экспериментальные данные о фазовых превращениях (ФП) и критическом состоянии (КС) подобных смесей несут фундаментальную информацию о характере межмолекулярного взаимодействия и важны для создания единого уравнения состояния системы жидкость–пар.

Авторы не располагают необходимыми для сравнения литературными данными о ФП и критических свойствах смеси н-пропанол–н-пентан.

Цель данной работы – определение значений параметров точек ФП жидкость ( пар по изломам и изгибам изохор зависимости давления от температуры для смеси н-пропанол–н-пентан различных значений состава методом безбалластного пьезометра постоянного объема [9].

Полученные экспериментальные значения параметров точек ФП жидкость(пар и критических точек (выделены жирным шрифтом) приведены в таблице 1.

Зависимость давления от температуры, плотности и состава смеси вдоль кривой сосуществования описана трехпараметрическим полиномиальным уравнением состояния – разложением фактора сжимаемости по степеням плотности, температуры и состава:

,

откуда

Здесь:  – коэффициенты; m – молярная плотность (моль/м3); к, 
=T/Tк – приведенная плотность и приведенная температура соответственно; 
x – концентрация н-пентана (мольные доли); R=8,314 – универсальная (молярная) газовая постоянная (Дж/моль⋅К).

Коэффициенты уравнения  определены методом наименьших квадратов. Средняя относительная погрешность отклонений рассчитанных значений давления от экспериментальных не превышает 0,5%.

Зависимость давления от температуры и состава на линии насыщения вдоль критических изохор и критическую линию смеси иллюстрирует рис.1. На рис.2 показан характер концентрационной зависимости критических параметров.

Таблица 1. Параметры точек ФП и КС смеси н-пропанол–н-пентан.

| Т, К | р, МПа | , кг/м3 | Т, К | р, МПа | , кг/м3 | Т, К | р, МПа | , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х=0,0 | х=0,0 | х=0,2 |
| 434,45 | 0,70 | 658,12 | 536,00 | 4,99 | 197,66 | 516,15 | 4,82 | 290,64 |
| 438,00 | 0,76 | 652,80 | 534,55 | 4,85 | 170,88 | 515,55 | 4,82 | 306,95 |
| 447,00 | 0,94 | 638,59 | 531,45 | 4,64 | 150,20 | 514,85 | 4,81 | 318,92 |
| 462,65 | 1,33 | 611,92 | 530,15 | 4,54 | 144,20 | 513,65 | 4,76 | 341,44 |
| 478,65 | 1,84 | 580,93 | 520,95 | 3,91 | 111,40 | 513,45 | 4,74 | 344,23 |
| 485,15 | 2,09 | 567,01 | 508,15 | 3,17 | 80,01 | 512,85 | 4,71 | 350,76 |
| 492,15 | 2,38 | 550,99 | 497,75 | 2,63 | 61,70 | 510,25 | 4,53 | 378,89 |
| 494,45 | 2,48 | 545,28 | 485,90 | 2,12 | 46,83 | 509,65 | 4,49 | 383,72 |
| 501,00 | 2,79 | 528,55 | 478,70 | 1,84 | 39,92 | 508,65 | 4,42 | 391,58 |
| 507,15 | 3,11 | 511,22 | 471,15 | 1,58 | 33,88 | 503,65 | 4,12 | 419,17 |
| 509,45 | 3,24 | 504,01 | 458,95 | 1,23 | 25,81 | 490,15 | 3,39 | 471,26 |
| 510,65 | 3,30 | 500,38 | 447,85 | 0,96 | 19,81 | 478,15 | 2,85 | 504,78 |
| 517,00 | 3,68 | 478,17 | х=0,2 | 458,15 | 2,11 | 549,17 |
| 520,95 | 3,92 | 462,63 | 452,15 | 1,25 | 25,01 | 438,95 | 1,54 | 584,46 |
| 524,55 | 4,16 | 446,23 | 479,15 | 2,32 | 53,11 | 429,15 | 1,31 | 598,54 |
| 529,85 | 4,53 | 416,20 | 499,65 | 3,41 | 91,51 | 415,75 | 1,03 | 618,68 |
| 532,35 | 4,72 | 396,75 | 507,15 | 3,92 | 114,44 | 400,15 | 0,77 | 640,00 |
| 533,75 | 4,82 | 383,56 | 513,15 | 4,43 | 146,39 | 381,85 | 0,56 | 663,76 |
| 535,65 | 4,97 | 358,72 | 515,05 | 4,64 | 175,69 | х=0,5 |
| 536,22 | 5,01 | 345,13 | 515,25 | 4,66 | 179,62 | 318,15 | 0,16 | 663,62 |
| 536,68 | 5,04 | 318,14 | 515,65 | 4,71 | 189,71 | 351,15 | 0,36 | 631,50 |
| 536,78 | 5,05 | 294,90 | 516,05 | 4,78 | 213,22 | 368,15 | 0,52 | 612,81 |
| 536,81 | 5,05 | 282,21 | 516,15 | 4,79 | 220,17 | 384,15 | 0,73 | 592,01 |
| 536,83 | 5,05 | 276,01 | 516,15 | 4,82 | 245,56 | 393,15 | 0,86 | 579,06 |
| 536,85 | 5,06 | 273,23 | 516,15 | 4,82 | 259,29 | 395,15 | 0,89 | 576,66 |
| 536,84 | 5,05 | 266,83 | 516,15 | 4,83 | 262,99 | 400,15 | 0,98 | 570,83 |
| 536,82 | 5,05 | 251,90 | 516,15 | 4,83 | 265,00 | 408,15 | 1,12 | 560,46 |
| 536,70 | 5,04 | 228,56 | 516,15 | 4,83 | 272,46 | 410,15 | 1,18 | 558,11 |

Таблица 1 (продолжение)

| Т, К | р, МПа | , кг/м3 | Т, К | р, МПа | , кг/м3 | Т, К | р, МПа | , кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х=0,5 | х=0,8 | х=1,0 |
| 431,15 | 1,72 | 520,36 | 324,20 | 0,20 | 611,05 | 383,15 | 0,74 | 524,14 |
| 437,15 | 1,90 | 509,16 | 334,25 | 0,25 | 601,01 | 388,15 | 0,82 | 517,18 |
| 454,80 | 2,53 | 469,98 | 353,55 | 0,40 | 575,90 | 393,15 | 0,91 | 510,00 |
| 459,75 | 2,75 | 457,49 | 372,15 | 0,63 | 553,38 | 398,15 | 1,00 | 502,55 |
| 461,85 | 2,84 | 452,82 | 394,65 | 1,01 | 524,70 | 403,15 | 1,10 | 494,82 |
| 466,15 | 3,02 | 442,34 | 410,15 | 1,34 | 499,43 | 408,15 | 1,21 | 486,75 |
| 473,15 | 3,34 | 417,11 | 425,45 | 1,74 | 469,31 | 413,15 | 1,33 | 478,31 |
| 477,15 | 3,54 | 399,11 | 447,25 | 2,51 | 419,94 | 418,15 | 1,46 | 469,44 |
| 483,15 | 3,86 | 370,56 | 463,15 | 3,19 | 363,07 | 423,15 | 1,59 | 460,08 |
| 486,15 | 4,05 | 345,21 | 467,15 | 3,39 | 346,37 | 428,15 | 1,73 | 450,14 |
| 488,65 | 4,20 | 325,86 | 469,65 | 3,52 | 333,35 | 433,15 | 1,89 | 439,49 |
| 489,55 | 4,25 | 319,31 | 472,15 | 3,65 | 316,19 | 438,15 | 2,05 | 428,00 |
| 491,15 | 4,34 | 299,20 | 474,15 | 3,74 | 299,95 | 443,15 | 2,23 | 415,44 |
| 492,55 | 4,39 | 282,83 | 475,25 | 3,79 | 279,78 | 448,15 | 2,41 | 401,47 |
| 493,15 | 4,40 | 270,99 | 475,55 | 3,80 | 273,34 | 453,15 | 2,61 | 385,55 |
| 493,15 | 4,40 | 260,15 | 475,65 | 3,80 | 271,05 | 458,15 | 2,82 | 366,61 |
| 493,15 | 4,40 | 252,50 | 475,65 | 3,80 | 270,09 | 463,15 | 3,05 | 342,06 |
| 493,15 | 4,40 | 251,09 | 475,65 | 3,82 | 270,85 | 468,15 | 3,29 | 299,26 |
| 493,15 | 4,39 | 241,88 | 475,65 | 3,82 | 259,20 | 469,70 | 3,37 | 232,00 |
| 493,15 | 4,38 | 224,40 | 475,65 | 3,82 | 247,56 | 468,15 | 3,29 | 170,56 |
| 493,15 | 4,37 | 210,54 | 476,15 | 3,82 | 240,00 | 463,15 | 3,05 | 130,82 |
| 493,15 | 4,36 | 200,70 | 475,65 | 3,82 | 235,27 | 458,15 | 2,82 | 109,96 |
| 493,15 | 4,32 | 183,14 | 475,65 | 3,82 | 220,15 | 453,15 | 2,61 | 95,07 |
| 492,65 | 4,25 | 165,39 | 475,45 | 3,81 | 214,37 | 448,15 | 2,41 | 83,40 |
| 492,15 | 4,18 | 154,73 | 474,85 | 3,77 | 193,62 | 443,15 | 2,23 | 73,83 |
| 491,15 | 4,08 | 144,34 | 474,15 | 3,72 | 181,26 | 438,15 | 2,05 | 65,75 |
| 486,15 | 3,75 | 122,11 | 473,75 | 3,70 | 176,45 | 433,15 | 1,89 | 58,79 |
| 477,15 | 3,22 | 96,07 | 473,15 | 3,67 | 170,20 | 428,15 | 1,73 | 52,73 |
| 474,15 | 3,07 | 89,12 | 471,65 | 3,59 | 156,43 | 423,15 | 1,59 | 47,38 |
| 467,15 | 2,69 | 72,80 | 469,15 | 3,46 | 140,67 | 418,15 | 1,46 | 42,62 |
| 464,85 | 2,60 | 67,70 | 460,55 | 3,02 | 106,72 | 413,15 | 1,33 | 38,37 |
| 453,15 | 2,05 | 51,26 | 445,45 | 2,38 | 74,06 | 408,15 | 1,21 | 34,56 |
| 444,15 | 1,68 | 40,63 | 436,15 | 2,03 | 58,66 | 403,15 | 1,10 | 31,11 |
| 433,15 | 1,29 | 30,11 | 415,15 | 1,37 | 36,88 | 398,15 | 1,00 | 28,00 |
| 413,15 | 0,71 | 15,60 | 393,85 | 0,87 | 22,66 | 393,15 | 0,91 | 25,18 |
| х=0,8 | х=1,0 | 388,15 | 0,82 | 22,62 |
| 305,05 | 0,13 | 631,08 | 373,15 | 0,59 | 537,42 | 383,15 | 0,74 | 20,29 |
| 312,65 | 0,15 | 623,57 | 378,15 | 0,66 | 530,88 | 378,15 | 0,66 | 18,17 |

Рис.1. Зависимость давления от температуры и состава на линии насыщения вдоль критических изохор чистых компонентов и их смесей. ,  – КТ н-пропанола и н-пентана; К3-К5 – КТ смеси состава х: 0.2, 0.5 и 0.8 мол.доли н-пентана соответственно; -  – критическая линия смеси.

Рис.2. Зависимость критических параметров смеси рк, к, Тк от состава.

ЛИТЕРАТУРА

- Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Статистическая физика, ч.1, 3-е изд. М., 1976.

- Стенли Г. Фазовые переходы и критические явления. М. Мир.1973.419с.

- Поташинский А.З., Покровский В.Л. Флуктационная теория фазовых переходов М.: Наука, 2-е изд., перераб. 1982. -382 с.

- Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах. –М.: Наука. 1987. -271 с.

- В.А. Кириллин, А.Е. Шейндлин. Исследование термодинамических свойств веществ. Госэнергоиздат, Москва, 1963.

- Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии: В 2-х ч. Ч.1. М.: Мир. 1989. 304 с.

- Новиков И.И. Докл. АН СССР, 335 (1994) 308.

- Васильев В.А., Крайнов А.В., Геворков И.Г. Теплоэнергетика. 5 (1996) 27.

- Абдурашидова А.А., Базаев А.Р., Базаев Э.А., Абдулагатов А.М. ТВТ 45 2 (2007) 208.