УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Лукъянов К.В., Котов АН.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук, Россия, г.Екатеринбург, ул. Амундсена, 107/а.

r.t.f@bk.ru

Применение технологических жидкостей (масла, топлива) связано с контролем их качества, что особенно актуально для удаленных (северных) территорий. Большое распространение получили устройства лабораторного химанализа. В гораздо меньшем объеме представлены приборы текущего контроля и мониторинга для применения на действующем оборудовании. Методы теплового неразрушающего контроля имеют преимущества для создания достаточно чувствительных и малозатратных устройств производственного назначения.

При построении устройства за основу взят теплофизический метод двухимпульсного нагрева датчика-зонда для определения летучих примесей, основанный на определении температуры потери термоустойчивости исследуемой жидкости. Выбор данного метода как основы функционирования прибора взят ввиду таких его преимуществ как: высокая скорость проведения замеров, малая проба образца, необходимая для проведения замеров, отсутствие необходимости в реактивах, большой уровень отклика системы зонд-среда на микро содержания летучих примесей.

Принцип работы устройства основан на последовательном нагреве платиновый датчика-зонда до заданной температуры в два последовательных этапа - это быстрый нагрев и удержание температуры вблизи заданной. В процессе нагрева проводится контроль температуры для определения условий терморазрушения исследуемого образца, что и является критерием оценки количественного состава летучих примесей. Измерения проходят автономно с регистрацией и сохранением показаний во внутреннюю память, основные параметры и информация о ходе проведения измерений отображается на экране устройства, данное обстоятельство не требует постоянного присутствия оператора и определяет высокий уровень автоматизации.

Испытания устройства на образцах трансформаторного и турбинного масла показали достаточную чувствительность к содержанию летучей примеси. Добавки влаги в  актуальном диапазоне до 50 г/тонну (ррм) формируют выходной сигнал порядка 1 град/ррм, что позволяет уверенно выявлять 10 ррм.

Устройство, основанное на методе теплового контроля, может использоваться как для построения нового класса датчиков, так и для задач быстрой оценки чистоты и идентификации диэлектрических технологических жидкостей в комплексах промышленного оборудования.

Работа проведена в рамках проекта УрО РАН № 12-2-1-011-АРКТИКА.