РАЗРАБОТКА ЕДИНОГО МАЛОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ SF6 В ШИРОКОМ ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ КРИТИЧЕСКУЮ ОБЛАСТЬ

Безверхий П.П.1, Мешалкин А.Б.2, Каплун А.Б.2, Попов П.В.3,

Устюжанин Е.Е.4, Шишаков В.В.4

1ИНХ СО РАН, просп. Акад. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090

2ИТ СО РАН, просп. Акад. Лаврентьева, 1, Новосибирск, 630090

3ГНМЦ “ССД” ФГУП “СТАНДАРТИНФОРМ", Москва

4НИУ «МЭИ», ул. Красноказарменная, 14, Москва, 111250

e- mail: evgust@gmail.com

Рассматривается комбинированное уравнение состояния (УС), с помощью которого составлены таблицы термодинамических свойств SF6 (М=146.05 кг/кмоль), предлагаемые в качестве стандартных справочных данных. УС имеет вид явной зависимости P = P(ρ, Т), здесь P – давление, ρ и Т – плотность и температура, и удовлетворяет условиям: 1) УС передает термодинамические свойства SF6 в регулярной части термодинамической поверхности с точностью эксперимента; 2) УС включает характеристики, которые рекомендует масш-табная теория критических явлений (МТ), в их числе критические показатели , , и (, а также относительные расстояния от критической точки (τ = (T-Tc)/Tc, и Δρ = ρ/ρс –1), ρс и Тс – критические плотность и температура, 3) УС отвечает соотношениям термодинамики и МТ для свойств в критической области.

Рекомендуемое УС имеет комбинированный вид [1]:

P/Pc = (1 – Y)∙Preg/Pc + Y∙Pscal/Pc ,                                                   (1)

где preg –  новое регулярное УС для аппроксимации p,(,Т-данных в жидких и газовых областях состояний вне критической области, pscal – масштабное уравнение состояния для критической области, Y = ω erfc(٠|τ|) exp (– μ(Δρ)2)– кроссоверная функция для объединения этих уравнений (ω = ρ/ρс, Δρ = ω – 1, и- регулируемые константы).

Регулярное УС, содержащее 13 регулируемых коэффициентов, имеет вид:

(2)

где t = T/Tc, zс = Pс/ρсRTс, , ωt = ρtr(liq) /ρc – отношение плотностей жидкости в тройной и критической точках. Системно - зависимые константы Ai, входящие в (2), определяются методом наименьших квадратов при аппроксимации исходных P-ρ-Т – данных.

Масштабное УС, содержащее значения pc, ρc, Tc и регулируемые константы q, k, M-ap, C1, с учетом разложения интегрального члена, см. [1], имеет вид:

(3)

где k – коэффициент асимптотической зависимости сжимаемости pcKT = ( -( /k на критической изохоре.

Величина q из (3) является коэффициентом в зависимости Δρ = ± (-τ/q)( + B(-τ)1-α для бинодали, qp = 4.0015q, (, (, δ – критические индексы, α – индекс теплоемкости Cv(Т, ρ=ρс); M-ap – регулируемая константа. Значения ( = 0.3255, γ = 1.239, α =0.11 взяты в согласии с 3-мерной моделью Изинга.

Высокоточные (P, ρ, Т) – данные [2,3], содержащие 555 точек в газе и жидкости в диапазонах (225 <Т < 340) К, и (5 < ρ < 1840) кг/м3, включая области тройной и критической точек; P-ρ-Т данные [4], содержащие 442 точки при P на изобарах (5; 10; 15; 20; 25; 30 МПа) в области 273 ≤Т ≤623 К, применены для определения коэффициентов УС (1).

Значения коэффициентов УС (1) даны в Табл. 1. Другие параметры УС (1) имеют следующие значения: Tс = 318.709 K, ρс = 742.255 кг/м3, Pc = 3.755 MПa. zс= Pс/ρсRTс= 0.27883571, R= 56.92645 кДж/(кг К), Ttr = 223.555 K, ρtr(liq) = 1845.16 кг/м3, ρtr(vap) = 19.5006 кг/м3 , Ptr = 0.23143 MПa, ωt = ρtr/ρc = 2.4858901.

Таблица 1. Коэффициенты УС (1)

| A1 | 0.0313842 |
| --- | --- |
| A2 | 2.4406090 |
| A3 | 0.8728726 |
| A4 | 0.3470516 |
| A5 | 1.8047499(10-5 |
| A6 | 0.5064024 |
| A7 | 0.3326962 |
| A8 | 2.0980420(10-3 |
| A9 | 1.4145170 |
| A10 | -896.040 |
| A11 | -0.0182603 |
| A12 | -3.1470583(10-7 |
| A13 | 6.5786910 |
| M-ap | 7.22567116 |
| q | 0.15657 |
| k | 8.66463858 |
|  | 570.584 |
|  | 10.427557 |
| C1 | -17.60 |

Среднеквадратическое отклонение (СКО) экспериментальных данных [2, 4] по давлению от рассчитанных значений по УС (1) в однофазной области 224K ≤ T ≤ 623K, 0.1 МПа ≤ Р ≤ 30 МПа и 8 кг/м3 ≤ ρ ≤ 1842 кг/м3, составило σР = 1.05% (средне-взвешенное отклонение AADР = 0.51%). Аналогичная оценка СКО для плотности составила σρ = 0.52 % (AADρ = 0.27%). Регулярное УС (2) хорошо описывает данные [2] о плотности во всей области эксперимента, при этом заметные систематические отклонения выявлены в скейлинговой области: ∆τscal {τ = - 0.1… 0.1}, ∆ρscal   {∆ρ = - 0.4… 0.4}.

УС (1) относится к малоконстантным уравнениям, так как содержит 13 регулируемых коэффициентов (Ai) в preg (2), из которых три (A3, A5, A11) рассчитываются с использованием трех условий в критической точке и остальных 10-ти Ai, и один (А12) находится при наложении условия ρtrexp = ρtrcal. Таким образом, в регулярной части УС остается только 9 подгоночных коэффициентов. Кроме того, в pscal (3) имеется 4 регулируемых коэффициента (M-ap, q, k, C1) и 2 () - в функции Y.

С помощью УС (1) были получены выражения для энтальпии H, энтропии S, изобарной теплоемкости Cp, изохорной теплоемкости Cv и скорости звука W, например, расчет Cv выполняется по формуле:

Cv = Cv,reg ( zcRt – 2zcRt –          zcRt,				 (4)

где  ,

Cv,reg = Cv, ид –Rt{A1e1/t/t3·ω (ω – ωt)3 – A3 e-1/t/t3·ω - A4·(ωωt -ω2)e-1/t/t3 +

(A13)2 A5e(A13/t)/t3·[–ω2 (ωt - ω)4 /2]·+ 110A10 ω10e(-10/(10 t12)}.

Для расчета производных давления по температуре tот сингулярной части УС применены следующие выражения

, (5)

в которых интегралы заменялись сходящимися рядами, имеющими различный вид для τ < 0 и для τ > 0.

Для оптимизации расчетов термодинамических свойств SF6, опирающихся на УС (1), были построены дополнительные уравнения для свойств на бинодали в скейлинговой форме [5]:

ρl = (fd + fs+1) ρc,    ρg = (fd - fs+1) ρc,     fs= Bs0((+Bs1((+(+Bs2((+2( +Bs3(2+Bs4(3,

fd= Bd0(1-(+Bd1(1-(+( +Bd2(1-(+2( +Bd3(2+Bd4(3,

ln(Ps/Pc)= Bp0τ2-α+Bp1τ2-α+Δ+Bp2τ2-α+2Δ + Bp3τ +Bp4τ5+Bp5τ7+Bp6τ9,          (6)

где fs – параметр порядка, fd– средний диаметр,( Bsi, Bdi, Bpi ) – регулируемые коэффициенты, определяемые путем аппроксимации данных на бинодали [3].

Таблицы, составленные на основе УС (1) при заданных Р и Т, включают свойства (,,,Cp, Cv, W) в интервалах 230 ≤ Т ≤ 650 К и 0.01 ≤ P ≤ 50 МПа, включая пограничную кривую. Для сравнительного анализа и оценки погрешности полученных свойств использованы расчетные и опытные данные [6-9]. Отклонения даны на Рис. 1-4.

Рис. 1. Отклонения (y/y = (100∆VV, 100∆CpCp, 100∆CvCv, 100∆WW) свойств [6] от значений (Cp, Cv, W), найденных по УС (1) в однофазной области

а) ветвь жидкости

б) ветвь газа

Рис. 2. Сравнение расчетных данных о теплоемкости Cv (кДж/кгК) на линии насыщения, полученные : 1 - поУС (1);  2 - по УС [6]

Рис. 3. Сравнение расчетных данных о скорости звука W (м/с) на бинодали (ветвь жидкости): 1 -расчет по УС (1);  2 - расчет по многоконстантному УС [6]

Рис. 4. Теплоемкость Cv на изохорах  ρ~ ρc. Эксперимент: 1 – 740.83кг/м3  [7], 2 –737.2 кг/м3 [8]. Сплошная кривая - расчёт по (4) при ρ = 740.83 кг/м3, штриховая линия - вклад Cv,reg

ЛИТЕРАТУРА

[1] П.П. Безверхий, В.Г. Мартынец, Э.В. Матизен, А.Б. Каплун, А.Б. Мешалкин. Теплофизика и Аэромеханика. 19 (2012) 781.

[2] M. Funke, R. Kleinrahm, W. Wagner. J. Chem. Thermodyn. 34 (2002) 717.

[3] M. Funke, R. Kleinrahm, W. Wagner. J. Chem. Thermodyn. 34 (2001) 735.

[4] E.C. Ihmels, J. Gmehling. Intern. J. of Thermophys. 23 (2002) 709.

[5] Е.Е. Устюжанин, В.В. Шишаков, И.М. Абдулагатов, В.А. Рыков, П.В. Попов. Вестник МЭИ. № 3 (2012) 67. Изд. Дом МЭИ.

[6] C. Guder, W. Wagner. J. Phys. Chem. Ref. Data 38 (2009) 33.

[7] L. Beck, G. Ernst, J. Gurtner. J. Chem. Thermodyn. 34 (2002) 277.

[8] A. Haupt, J. Straub. Phys. Rev. E. 59 (1999) 1795.

[9] NIST Standard Reference Database Number 69, 2005. http://webbook.nist.gov.