давления насыщенных паров и энтальпии испарения сложных эфиров этиленгликоля и кислот С1-С5

А.С. Маслакова, Е.Л. Красных, С.В. Леванова

Самарский государственный технический университет, Россия, г. Самара,

ул. Молодогвардейская, д. 244. E-mail: kinterm@samgtu.ru

Сложные эфиры этиленгликоля приобретают все большее практическое значение ввиду их успешного применения в качестве добавок к моторным топливам [1]. Однако, экспериментальные данные по их физико-химическим и термодинамическим свойствам, необходимые для технологических расчетов при проектировании производства, ограничены. Известны значения давлений паров и энтальпий испарения дизамещенных эфиров этиленгликоля и кислот С2-С4 нормального строения [2-5]. Интерес представляет весь ряд дизамещенных эфиров этиленгликоля и карбоновых кислот С1-С5 нормального и разветвленного строения, как потенциально перспективные и малоизученные структуры.

Определение давлений насыщенного пара указанных веществ (8 соединений) проводили методом переноса [6] в интервале температур 295-327 К. Энтальпии испарения при 298 К рассчитывали на основе уравнения Клаузиуса-Клапейрона с использованием разности теплоемкости веществ в газовой и жидкой фазах, полученной по методу Дж. Чикоса [7]. Для всех исследуемых эфиров были определены хроматографические индексы удерживания на неполярной фазе OV-101 и построена зависимость величины энтальпии испарения от индекса, которая представляет собой линейную регрессию c R2=0,95. Сравнительный анализ экспериментальных результатов с расчетными значениями энтальпий испарения, полученными с использованием ряда аддитивно-корреляционных методов, показал низкую эффективность расчетных методов при прогнозировании свойств соединений с несколькими карбоксильными группами в молекуле.

[1] C.-Y. Lin, J.-C. Huang. Ocean Engineering 30 (2003) 1699-1715.

[2] R.M. Stephenson and S. Malanovski. Handbook of the Thermodynamics of Organic Compounds. Elsevier, New York, 1987.

[3] K. Kusano, I. Wadsö. Acta Chem. Scand. 24 (1970) 2037-2042.

[4] C.A. Taylor and W.H. Rinkenbach. J. Am. Chem. Soc. 48 (1926) 1305-1309.

[5] S.-O. Nilsson, I. Wadso. J. Chem. Thermodyn. 18 (1986) 673-681.

[6] S.P. Verevkin, E.L. Krasnykh, T.V. Vasiltsova, A. Heintz. J. Chem. Eng. Data. 48 (2003) 591-599.

[7] J. Chickos, W., Jr. Acree. J. Phys. Chem. Ref. 23 (2003) 519-878.