ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ МЕТАНА (CH4(6H2O)

П.А. Шолохов, В.А. Бычинский, А.А. Тупицын

Институт Геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского 1а. Sholokhov@igc.irk.ru

В настоящее время очень актуален газогидратный вопрос. К настоящему времени классические термодинамические свойства газогидратов не известны. В литературе приводятся величины энтальпии диссоциации ((H), теплопроводности ((), теплоемкости газогидратов (Cp) [1, 2]. Применение этих данных для решения различных задач затруднительно в сравнении с классическими физическими свойствами. Поэтому большое значение имеет расчет термодинамических функций (fG°(энергия Гиббса), (fH°(энтальпия) и S°(энтропия).

Поэтому нами выполнен расчет термодинамических свойств газогидрата метана полуэмпирическими методами, хорошо зарекомендовавших себя при подготовке и согласовании термодинамических свойств для геохимических баз данных. В таблице 1 приведены впервые рассчитанные в настоящей работе термодинамические свойства газогидрата метана (Таблица 1).

Таблица 1. Рассчитанные термодинамические потенциалы

| Термодинамический потенциал | Рассчитанное значение |
| --- | --- |
| Энтропия, S( | 455,7096 Дж(K-1(моль-1 |
| Свободная энергия Гиббса, (fG( | -1 470 018 Дж(моль-1 |
| Энтальпия, (fH( | -1 831 056 Дж(моль-1 |

Полученные данные были включены в физико-химическую модель байкальской воды, включающую в себя лед, водный раствор, газы и газогидраты. Было проведено моделирование на программном комплексе СЕЛЕКТОР. Результаты расчетов показали хорошее соответствие экспериментальным исследованиям [1, 2].

Результаты проведенного исследования однозначно указывают, что (fG и (fH газогидратов имеют допустимую по величине погрешность значения термодинамических потенциалов. Если их использовать в расчетах химического равновесия, то в решении получаются результаты, сходные с полученными в лабораторных экспериментах.

ЛИТЕРАТУРА

[1] В.А. Истомин, В.С. Якушев. Газовые гидраты в природных условиях, Недра, Москва, 1992.

[2] E.D. Sloan. Clathrate hydrates of natural gases. 3d ed. CRC Press, 2008.