МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОТЕРМ ЭКСТРАКЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ КИСЛОТ СМЕСЯМИ ДИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ С СОЛЯМИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ ОСНОВАНИЙ

К.А. Славинский, С.И. Степанов

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Россия, Москва, Миусская пл., 9, e-mail: k.slavinskiy@mail.ru

В связи с необходимостью анализа экспериментальных данных, полученных в ходе исследований экстракционных равновесий, нами был разработан программный комплекс EXTREQ-2 [1] для математического моделирования изотерм экстракции в многокомпонентных системах. С использованием EXTREQ-2 были исследованы изотермы экстракции соляной, азотной и серной кислот смесями ди-2-этилгексилфосфорной кислоты (Д2ЭГФК) с солями метилтриалкиламмония (МТАА) в толуоле. Результаты математического моделирования этих систем представлены в табл. 1. Отклонение модельных кривых от экспериментальных данных оценивали с помощью трех критериев: относительной ошибки (R), минимального среднеквадратичного отклонения (SSE) и остаточной дисперсии (δR2).

Таблица 1. Результаты математического моделирования изотерм экстракции минеральных кислот смесями Д2ЭГФК с солями МТАА

| Состав органической фазы | ln(KT) | H1 | R,% | SSE | δR2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экстракция HCl смесью 0.55М Д2ЭГФК и 0.55М хлорида MTAA |
| (RO)2P(O)O(R4N)∙HCl | 5.46 | 9.77 | 1.69 | 8.03×10-3 | 6.69×10-4 |
| (RO)2P(O)OH∙HCl | 0.88 | 7.86 |  |  |  |
| (R4N)Cl∙HCl | -3.63 | 4.69 |  |  |  |
| HCl | -3.54 | 11.76 |  |  |  |
| Экстракция HNO3 смесью 0.57М Д2ЭГФК и 0.57М нитрата MTAA |
| (RO)2P(O)O(R4N)∙HNO3 | 4.91 | -3.83 | 2.26 | 1.35×10-2 | 1.04×10-3 |
| (RO)2P(O)O(R4N)∙NO3- | 3.08 | -0.53 |  |  |  |
| HNO3 | -2.37 | 5.99 |  |  |  |
| Экстракция H2SO4 смесью 0.53М Д2ЭГФК и 0.53М сульфата MTAA |
| (RO)2P(O)O(R4N)∙H2SO4 | -1.77 | -4.06 | 2.41 | 7.78×10-3 | 7.07×10-4 |
| (RO)2P(O)O(R4N)∙HSO4- | 2.44 | 6.49 |  |  |  |
| H2SO4 | 0.08 | 7.40 |  |  |  |

Для каждой из исследованных систем были вычислены термодинамические константы экстракции (KT) и параметры гидратации (H1).

ЛИТЕРАТУРА

[1].	С.И. Степанов, К.А. Славинский. Химическая технология. 10 (2006) 40-43