Теплофизические свойства Леннард-Джонсовых флюидов на базе аналитического уравнения состояния

А.В. Клинов, С.А. Казанцев , Г.С. Дьяконов, С.Г. Дьяконов

Казанский государственный технологический университет, Россия, г.Казань ул. К.Маркса 68, alklin@kstu.ru

На основе анализа тензора напряжений в рамках модели твердых сфер сформулировано положение о тождественности структуры выражений для нормальных и касательных напряжений. Записан явный вид для коэффициента динамической вязкости, коэффициента теплопроводности, коэффициента самодиффузии в относительных переменных, где в качестве масштабов использованы значения этих коэффициентов в разреженных газа, полученных на основе уравнения Больцмана.

Как и в задаче равновесия, принято, что фрактальная размерность сохраняется для всех состояний, однако, численно она зависит от вида переноса и определяется эмпирически. Приводится детальное сравнение результатов теоретического определения теплофизических свойств и молекулярно-динамического эксперимента, которое показывает их сходимость с точностью последнего.

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 08-08-00590-а