ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАЗОВОГО СОСТАВА В РЕАКЦИИ ТРАНСАЛКИЛИРОВАНИЯ ДИЭТИЛБЕНЗОЛА БЕНЗОЛОМ

А.В.Балаев, Д.З.Галин, В.В.Каюмов, Р.А.Басимова

Институт нефтехимии и катализа РАН, РФ,

450075, Уфа, пр.Октября, 141, avbalaev@gmail.com

Синтез этилбензола (ЭБ) при этилировании бензола (Б) на цеолитных катализаторах обычно сопровождается образованием полиалкилбензолов, основными изомерами являются диэтилбензолы (ДЭБ). С промышленной точки зрения представляется интересным переработка этих побочных продуктов в целевые. Диалкилаты можно переработать в ЭБ за счет их последующей реакции с Б (реакция трансалкилирования).

Трансалкилирование этилбензолов с бензолом изучалось в жидкой фазе в присутствии фожазита при большом избытке бензола, температуре 120-240оС и давлении 1-20 ат. Для определения области протекания реакции в жидкой фазе было исследовано влияние основных параметров реакции: температуры (Т) и давления (Р). Некоторые результаты термодинамического анализа приведены в табл.1.

Таблица 1

Область (P,T), которая определяет фазовое пространство протекания реакции

| Концентрации, %мол.: Б=80, ДЭБ=20, ЭБ=0 |
| --- |
| Давление, ат | Температура, °С |
|  | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Pmin | 0,62 | 5,71 | 11,48 | 20,7 |
| Pmax | 2,39 | 2,02 | 5,09 | 10,74 |
| Концентрации, %мол.: Б=70, ДЭБ=10, ЭБ=20 |
| Давление, ат | Температура, °С |
|  | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Pmin | 0,81 | 5,29 | 10,99 | 19,43 |
| Pmax | 2,21 | 2,49 | 5,98 | 12,16 |
| Концентрации, %мол.: Б=60, ДЭБ=0, ЭБ=40 |
| Давление, ат | Температура, °С |
|  | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Pmin | 1,18 | 4,9 | 10,08 | 18,31 |
| Pmax | 2,02 | 3,23 | 7,24 | 14,02 |

Pmin – минимальное давление, ниже которого реакция протекает в газовой фазе. Pmax – максимальное давление, выше которого реакция протекает в жидкой фазе. Внутри интервала (Pmin, Pmax) реакция протекает как в газовой, так и в жидкой фазе.