УДК 547

МЕТОД ОПИСАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ

# Е.Н.Офицеров 1, Н.В. Аристова 2, В.Г. Урядов 2

1Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева. Москва, Россия. ofitser@mail.ru

2Казанский государственный технологический университет. Казань, Россия.

uryadov@kstu.ru

Из трех агрегатных состояний вещества жидкая фаза, является, с одной стороны, самой распространенной, самой доступной, самой технологичной и самой удобной, но с другой стороны, наименее понятной и наиболее "бесправной" из всех трех. О жидкости известно, что главными ее свойствами являются наличие собственного объема, способность принимать форму сосуда, текучесть и существование поверхности раздела фаз [1]. Главной особенностью жидкой фазы считается наличие межмолекулярных взаимодействий, поэтому, в отличие от газа или твердого тела, для жидкости невозможно записать в аналитической форме уравнения для термодинамических свойств [2]. В этой связи жидкому состоянию отводится скромная роль промежуточного звена между твердым состоянием и газообразным, хотя по своей значимости жидкость имеет право на самостоятельную роль. Тем более, что переходы из твердого тела в жидкость и обратно, а также из жидкости в газ и обратно, сопровождаются поглощением или выделением тепла, а также скачкообразными изменениями термодинамических свойств, что характеризует фазовые переходы первого рода. Скачкообразность изменения состояния указывает на качественные изменения в системе [3]. Соответственно жидкость должна качественно отличаться от твердой фазы и от газа. Следует принять во внимание, что твердое тело связано с колебательным движением молекул, атомов и ионов, его составляющих. В частности формула теплоемкости для твердого тела выведена на основании рассмотрения колебаний атомов около положения равновесия [4]. В газовой фазе, где полная энергия молекул является положительной величиной, теплоемкость определяется поступательным движением [4].

Каждому электронному энергетическому состоянию молекул соответствует набор колебательных состояний, каждому колебательному состоянию соответствует набор вращательных состояний самой молекулы. Далее следует сплошной спектр состояний поступательного движения. Поскольку колебательные состояния связаны с твердым телом, а поступательные с газом, то для жидкости остается вращательное движение. Согласно представлениям Френкеля Я.И. [5] тепловое движение в жидкости при температурах, стремящихся к температуре плавления - сводится к «вращательным качаниям около некоторых положений равновесия» (либрация). При этом время, в течение которого равновесная ориентация остается неизменной должно быть велико по сравнению с периодом либрации. В предельном случае, когда энергия теплового движения становится сравнимой с энергией активации для изменения ориентации молекул, вращательное движение может приобретать характер свободного вращения, которое присуще молекулам в газовой фазе [1]. В обзорной работе Бучаченко А.Л. [6] отмечается, что некоторые фундаментальные свойства жидкости могут быть связаны с вращательным движением молекул.

Мерой движения материальных объектов является энергия. Для вращательного движения выражение энергии (Е) через характеристики движущегося материального объекта, а также характеристики пространства и времени, в которых осуществляется движение – имеет вид [7]:                                             Е = (J ω2) / 2                                                     (1)

где: ω – угловая скорость;

J – момент инерции вращающегося тела равный произведению массы тела на квадрат расстояния до оси вращения:                       J = Σmr2                                              (2)

Подстановкой (2) в (1) получаем:             Е = (ω2 Σmr2) / 2                                      (3)

Полная энергия молекулы сложится из энергии поступательного, колебательного и вращательного движения. В случае, когда радиус в формуле (3) стремится к нулю, то энергией вращательного движения можно пренебречь как малым слагаемым и полная энергия сложится из энергии только поступательного и колебательного движения. Соответственно при описании теплофизических свойств малых молекул достаточно рассмотрения только этих форм молекулярной энергии.

Однако молекулы органических соединений представляют собой структуры. Соответственно для них радиус в формуле (3) отличен от нуля и энергия вращательного движения также отлична от нуля. Для вычисления энергии вращательного движения согласно формуле (3) необходимо знание момента инерции. В случае простейшей линейной двухатомной молекулы, вращающейся вокруг оси, перпендикулярной ее оси и проходящей через центр тяжести, момент инерции вычисляется через приведенную массу и межатомное расстояние [7]. Однако большинство молекул имеют строение отличное от линейного, и вычисление момента инерции для них составляет существенную проблему. Строение молекул отражается в их структуре. Структура органической молекулы может быть численно охарактеризована с использованием топологии и теории графов [8]. Существенное значение имеет взаимосвязь топологического индекса с вандерваальсовым объемом и молекулярной рефракцией [9]. Данные физические величины являются характеристиками объема, занимаемого молекулой, и имеют размерность третьей степени линейной величины. Тогда линейные размеры может характеризовать корень третьей степени из значения вандерваальсового объема или молекулярной рефракцией, а, следовательно, и топологического индекса. Соответственно для молекулы произвольного строения можно получить выражение усредненного радиуса для вращающейся молекулы (rW) через значение топологического индекса:                  rW = W1/3                                       (4)

Подстановкой (4) в (3) получаем:                        JW = ΣmW2/3                                    (5)

где: JW - характеристика момента инерции молекулы произвольного строения, определенная через значение топологического индекса.

Поскольку выражение (5) характеризует конкретную молекулу, то сумма масс материальных точек, ее составляющих равна молекулярной массе (М). С учетом этого (5) преобразуется к виду (6) [10]:                                              JW = МW2/3                                   (6)

Величина JW – произведение молекулярной массы на значение ТИ Винера [10] в степени 2/3 – рассматривается нами [11] как характеристика момента инерции вращательного движения молекулы произвольного строения и состава.

Если величина JW носит фундаментальный характер, то должна быть взаимосвязь между этой величиной и фундаментальными свойствами жидкости. В качестве характеристик этих свойств нами рассмотрены мольный объем, поверхностное натяжение и динамическая вязкость, наличие взаимосвязи, которых с величиной JW, проверялось на примере ряда алканов нормального и изомерного строения. Было установлено, что некоторые из полученных зависимостей носят нелинейный характер. Линейные корреляции для характеристик фундаментальных свойств неэлектролитов были получены при использовании нецелочисленных степеней величины JW [12].

Целью данной работы является использование показательной функции величины JW для анализа особенностей температурных зависимостей теплофизических свойств жидкостей.

Общепринятым является представление о линейной зависимости теплофизических свойств от температуры:                                               Y(T)   = ki T + bi                                 (6)

С другой стороны, с учетом полученных корреляций с использованием показательной функции параметра JW при одном значении температуры для теплофизического свойства можно записать:             Y   =  kJ JW x +  bJ                             (7)

где: х – показатель степени.

Для интервала температур (7) преобразуется к виду:          Y  =  kJ (T) JW x(T) + bJ (T)          (8)

В соответствии с (6) наложим на коэффициенты в (8) условие линейной зависимости от температуры:          Y(T)  =  [(km T + bm) JW х(T)] + (kn T + bn)                         (9)

Произведем с (9) серию стандартных преобразований:

Y(T)  =  [(km T) JW х(T)] + bm JW х(T) + kn T + bn                      (10)

Y(T)  =  [(km T) JW х(T) + kn T] + [bm JW х(T) + bn]                    (11)

Y(T)  =  [km  JW х(T) + kn] T + [bm JW х(T) + bn]                        (12)

Полученное выражение (12) показывает, что с ростом массы и структуры молекулы в формуле (6) будут увеличиваться как угловой коэффициент, так и свободный член. Соответственно в серии неэлектролитов температурные зависимости какого-либо теплофизического свойства будут представлять собой набор графиков (рис. 1), отличающихся друг от друга положением и углом наклона. Кроме того, формула (12) указывает на наличие зависимости от температуры углового коэффициента и свободного члена в формуле (6), что отражает нелинейный характер графиков зависимости мольного объема от температуры при переходе от бутана к эйкозану (рис. 1).

| Рис. 1 ( Зависимости мольного объема (Vмоль) ряда алканов нормального строения от абсолютной температуры (Т) | Рис. 2 ( Зависимость углового коэффициента от свободного члена для графиков рис. 1 |
| --- | --- |

В уравнении (12) угловой коэффициент и свободный член являются функциями одной и той же величины ( показательной функции от JW. Наличие одной составляющей величины свидетельствуют о возможности корреляционной взаимосвязи между угловым коэффициентом и свободным членом, что подтверждает график на рис. 2.

Линейная взаимосвязь углового коэффициента и свободного члена широко распространенное явление в химической кинетике. Подобное соотношение для параметров в уравнении Аррениуса называется изокинетическим соотношением или компенсационным эффектом. Выполнение изокинетического соотношения характерно для реакций в растворе. Графики, приведенные на рис. 1. и 2 позволяют предположить, что одним из факторов, приводящим к компенсационному эффекту являются зависимость теплофизических свойств растворителей от температуры.

# Литература.

1.  Кикоин А.К. Молекулярная физика /А.К. Кикоин, И.К. Кикоин. Изд. 2-е. – М.: Наука, 1976. – 480с.

2.  Ландау Л.Д. Статистическая физика /Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 1964. – 568с.

3.  Постон Т. Теория катастроф и ее приложения /Т. Постон, Й.Стюарт. Пер. с англ. ( М.: Мир, 1980. ( 608с.

4.  Матвеев А.И. Молекулярная физика /А.И. Матвеев. 2-е изд., перераб., допол. – М.: Высш. шк., 1987. – 360с.

5.  Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкости /Я.И. Френкель. – Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1975. – 592с.

6.  Бучаченко А.Л. Динамика элементарных процессов в жидкостях /А.Л. Бучаченко – Успехи химии // 1979. – Т. 48. Вып 10. – С. 1713-1768.

7.  Ландау Л.Д. Теоретическая физика. Т.1. Механика/Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Учеб. пособие в 10-ти томах. Изд. 4-е, испр. – М: Наука, 1988. –216с

8.  Станкевич М.И. Топологические индексы в органической химии /М.И. Станкевич, И.В. Станкевич, Н.С. Зефиров // Успехи химии. – 1988. – Т. 57. Вып. 3. – С. 337-366.

9.  Химическое приложение топологии и теории графов /Под ред. Р. Кинга. Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 560с.

10. Wiеner H. Structural Determination of Paraffin Bulling Points /H. Wiеner // J.Am.Chem.Soc. – 1947. – V.69. №1. – Р. 17–20.

11. Урядов В.Г. Зависимость энтальпии сольватации ряда алифатических и ароматических соединений в циклогексане от молекулярной массы и топологического индекса Винера /В.Г. Урядов, Н.В. Аристова, Е.Н. Офицеров // Журн. физ. химии. – 2005. – Т. 79. №8. – С. 1523 – 1525.

12. Урядов В.Г. Взаимосвязь чисел термодинамического подобия и топологических характеристик структуры органических молекул /В.Г. Урядов, Н.В. Аристова, Е.Н. Офицеров // Журн. физ. химии. – 2007. – Т. 81. №5. – С. 801-805.

Рис. 1 ( Зависимости мольного объема (Vмоль) ряда алканов нормального строения от абсолютной температуры (Т)

Рис. 2 ( Зависимость углового коэффициента от свободного члена для графиков рис. 1